|  | ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ10-382-00 (с изменениями от 28 октября 2008 г.) Москва НПООБТ 2001 ГОСГОРТЕХНАДЗОРРОССИИ СОГЛАСОВАНЫ с Федерацией Независимых Профсоюзов России 27.12.99 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 №98 Редакционная комиссия: B.C. Котельников (председатель), Н.А.Шишков (зам. председателя), B.C. Анисимов, Ю.В. Антонов, Ю.И. Гудков, В. Г. Жуков, А.А.Зарецкий, В.В. Зарудный, А. И. Зерцалов, Е.П. Корзинков, В.А. Касаткин, А.С. Липатов,Ф.Э. Микушевич, А.В. Манылов, Л.А. Невзоров, В.П. Сапогов, П.И. Стеценко, Н.П.Суворова, В.А. Сушинский, В.Ю. Шадрин Ответственные исполнители: B.C. Котельников,Н.А. Шишков, А.С. Липатов, Л.А. Невзоров, B.C. Анисимов, Н.П. Суворова Настоящие Правила разработаны на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором России 30.12.92, и всоответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленнойбезопасности опасных производственных объектов». При составлениии редактировании Правил были учтены замечания и предложения ряда министерств, ведомств, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий,предприятий-изготовителей, органов Госгортехнадзора и других заинтересованных организаций. В Правилахизложены нормы, которым должны отвечать изготавливаемые краны, а такжетребования по установке кранов и по обеспечению безопасности при ихэксплуатации. НастоящиеПравила обязательны для исполнения всеми руководящими работниками и ответственнымиспециалистами организаций, занимающихся проектированием, изготовлением,реконструкцией, ремонтом, монтажом, эксплуатацией и диагностированием кранов,независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а такжеиндивидуальными предпринимателями. НастоящиеПравила не нуждаются в государственной регистрации согласно письму Министерстваюстиции Российской Федерации от 17.08.2000 № 6884-ЭР. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. НастоящиеПравила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»* и обязательныдля всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и формысобственности, а также для индивидуальных предпринимателей. *Собрание законодательства Российской Федерации 1997 №30 ст. 3588. 1.2. НастоящиеПравила устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению,реконструкции, ремонту, монтажу, установке и эксплуатации грузоподъемныхкранов, их узлов и механизмов, приборов безопасности, а также грузозахватныхорганов, грузозахватных приспособлений и тары. 1.3. НастоящиеПравила распространяются на: а)грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машиннымприводом **; б) грузовыеэлектрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно скабиной управления **; в)краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенным наканате, или электромагнитом **; г) электрическиетали **; д) подъемникикрановые; е)грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевыезахваты и т.п.); ж)грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.); з) тару, заисключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве(ковши, мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и речных портах,требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами или нормами. **Далее по тексту - краны. 1.4. НастоящиеПравила не распространяются на: а)грузоподъемные машины, установленные в шахтах, на морских и речных судах и иныхплавучих сооружениях, на которые распространяются специальные правила; б) экскаваторы,предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером; в)грузоподъемные краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики, на которые распространяютсясоответствующие правила Госгортехнадзора России; г)грузоподъемные краны, предназначенные для работы только с навеснымоборудованием (вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, люльками, буровымоборудованием и т.п.); д)грузоподъемные машины специального назначения (например, напольные, завалочныеи посадочные машины, электро- и автопогрузчики, путе- и мостоукладочные машиныи т.п.); е) монтажныеполиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, шевры, балки ит.п.); ж) грузоподъемныекраны с ручным приводом; з) ручные тали. 1.5. Разработкунормативных документов на краны осуществляют головные организации покраностроению, перечень которых приведен в приложении 1. Нормативные документы утверждаются вустановленном порядке. 1.6. Основныетермины и определения, применяемые в тексте настоящих Правил, приведены в приложении 2. 1.7. Переченьнормативных документов, используемых при проектировании, изготовлении, монтаже,реконструкции, ремонте и эксплуатации кранов, приведен в приложении 3. 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 2.1.Общие требования 2.1.1. Исключен. 2.1.2.Проектирование кранов (узлов, механизмов, приборов безопасности, крановыхпутей) должно выполняться в соответствии с государственными, международнымистандартами и другими нормативными документами. 2.1.3. Проект наизготовление крана или отдельно изготавливаемой сборочной единицы долженвключать: а) техническоезадание или технические условия (при постановке на серийное производство); б) комплектчертежей, расчетов и эксплуатационных документов, определенный нормативными документамии настоящими Правилами; в) программы иметодики испытаний готового изделия; г) требования ксистеме управления качеством изготовления (при постановке на серийноепроизводство); д) заключениеголовной организации о результатах технической экспертизы проекта. 2.1.4.Грузоподъемность и другие параметры, а также габариты кранов должныустанавливаться техническим заданием на проектирование. Группу классификации(режима работы) крана и его механизмов выбирают по табл. 1 и 2 приложения4. 2.1.5.Климатическое исполнение проектируемых кранов должно соответствовать ГОСТ15150. Краны, предназначенные для эксплуатации в районах с нижним пределомтемпературы окружающего воздуха ниже минус 40 °С, должны быть спроектированы висполнении ХЛ. 2.1.6.Проектирование кранов, предназначенных для эксплуатации в сейсмических районах(более 6 баллов), согласно СНиП II-7, должно осуществлятьсяв сейсмостойком исполнении. 2.1.7.Разработка проектов на изготовление кранов, предназначенных для работы вовзрыво- и пожароопасных средах или транспортировки радиоактивных, ядовитых ивзрывчатых веществ, должна производиться по специальным техническим заданиям,согласованным с головной организацией. Возможностьработы крана во взрыво- и пожароопасной среде (с указанием категории среды икласса взрыво- и пожароопасного помещения) должна быть указана в его паспорте,а также в руководстве по эксплуатации. 2.1.8. Краныстрелового типа и краны-перегружатели причальные должны быть устойчивыми врабочем и нерабочем состояниях. Расчетустойчивости крана должен производиться при действии испытательной нагрузки,действии груза (грузовая устойчивость), отсутствии груза (собственнаяустойчивость), внезапном снятии нагрузки и монтаже (демонтаже). У кранов, поусловиям эксплуатации которых требуется опускание ненагруженной стрелы вгоризонтальное положение, должна быть обеспечена устойчивость при таком положениистрелы. Расчетустойчивости кранов должен производиться в соответствии с нормативнымидокументами. 2.2. Металлоконструкциикранов 2.2.1. Расчетныеметаллоконструкции (рама, мост, башня, стрела, опора и т.п.) должныпроектироваться в соответствии с государственными стандартами, настоящимиПравилами и другими нормативными документами. 2.2.2. Расчеткрановых металлоконструкций и их элементов должен производиться в соответствиис нормативными документами. 2.2.3. У кранов,имеющих выдвижные стрелы, башни или опоры, должна быть предусмотрена надежнаяфиксация выдвинутой металлоконструкции. 2.2.4. Материалыпри проектировании металлоконструкций кранов и их элементов должны применятьсяв соответствии с государственными стандартами и другими нормативными документами. Новые материалымогут применяться при проектировании кранов и их элементов по рекомендацииголовной организации с обязательным согласованием с Госгортехнадзором России. 2.2.5. Выборматериалов при проектировании металлоконструкций должен производиться с учетомнижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего инерабочего состояний крана, степени нагруженности элементов и агрессивностиокружающей среды. 2.2.6.Металлоконструкции и металлические детали кранов должны быть предохранены откоррозии. Припроектировании коробчатых и трубчатых металлоконструкций кранов, работающих наоткрытом воздухе, должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги. 2.3. Механизмы 2.3.1.Проектирование механизмов (лебедок, редукторов, тормозов, муфт, приводов ит.п.) осуществляется в соответствии с государственными стандартами и другиминормативными документами. 2.3.2. Механизмыгрузоподъемных кранов, оборудованные кулачковыми, фрикционными или другимимеханическими приспособлениями для их включения или переключения скоростейрабочих движений, должны быть спроектированы таким образом, чтобысамопроизвольное включение или расцепление механизма было невозможно. У лебедокдля подъема груза и стрелы, кроме того, должна быть исключена возможность отключенияпривода без наложения тормоза. 2.3.3. Угрузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь между собой жесткуюкинематическую связь, исключающую самопроизвольное опускание груза при выходеиз строя одного из приводов. 2.3.4.Применение фрикционных и кулачковых муфт включения в механизмах,предназначенных для подъема расплавленного металла или шлака, ядовитых ивзрывчатых веществ, а также в механизмах с электроприводом не допускается, заисключением: а) механизмапередвижения или поворота, имеющего несколько диапазонов скоростей дляпереключения с одной скорости на другую; б) механизмапередвижения гусеничных кранов с общим приводом двух гусениц для раздельногоуправления ими. В случаях,указанных в перечислениях «а» и «б», тормоз должен иметь неразмыкаемуюкинематическую связь с поворотной частью крана, гусеницами или колесами. 2.3.5. Механизмыподъема груза и стрелы должны быть выполнены так, чтобы опускание груза илистрелы осуществлялось только от работающего двигателя. 2.3.6. Устреловых кранов усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносныхопор или их частей, не должно превышать 200 Н. При большем усилии выносныеопоры должны иметь гидравлический, механический или другой привод. 2.3.7. Стреловыекраны, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику,должны быть оборудованы устройствами, исключающими действие упругих подвесок ипозволяющими передавать нагрузку, воспринимаемую краном, непосредственно находовую часть или выносные опоры. Эти краны должны быть оборудованы такжестабилизатором упругих подвесок, позволяющим равномерно передавать нагрузку навсе рессоры одной ходовой оси с тем, чтобы была обеспечена их равномернаяпросадка. На автомобильных кранах и кранах на специальном шасси автомобильноготипа эти устройства на передних осях могут не устанавливаться. 2.3.8.Конструкции механизмов подъема ковочных кранов должны быть снабженыамортизирующими устройствами, предохраняющими металлоконструкции крана отвоздействия технологических нагрузок, возникающих при ковке заготовок (груза). 2.3.9. Вконструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент, должны применятьсяшлицевые, шпоночные, болтовые соединения и другие соединения в соответствии снормативными документами. Применение сварных узлов и деталей не допускается. 2.3.10. Вконструкциях соединений элементов кранов (болтовых, шпоночных, зубчатых и др.)должно быть исключено произвольное развинчивание или разъединение. 2.4. Тормоза 2.4.1. Механизмыподъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами нормальнозакрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода. 2.4.2. Угрейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом тормоздолжен быть установлен на каждом приводе. На приводеподдерживающего барабана допускается устройство педали (кнопки) длярастормаживания механизма при неработающем двигателе; при этом растормаживаниедолжно быть возможным только при непрерывном нажатии на педаль (кнопку). При срабатыванииэлектрической защиты или выключении электрического тока тормоз долженавтоматически замыкаться даже в том случае, когда педаль (кнопка) нажата. 2.4.3. Механизмыподъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами, имеющиминеразмыкаемую кинематическую связь с барабанами. В кинематическихцепях механизмов подъема электрических талей допускается установка муфтпредельного момента. 2.4.4. Тормозмеханизма подъема груза и стрелы кранов, за исключением случаев, указанных вст. 2.4.5 и 2.4.6 настоящих Правил, должен обеспечивать тормозной момент скоэффициентом запаса торможения, принимаемым по нормативным документам, но неменее 1,5. 2.4.5. Дляснижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы допускаетсяустановка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у одного из них неменее 1,1, у второго - не менее 1,25. При этом наложение тормозов должнопроизводиться последовательно и автоматически. 2.4.6. Умеханизма подъема с двумя одновременно включаемыми приводами на каждом приводедолжно быть установлено не менее одного тормоза с запасом торможения 1,25. Вслучае применения двух тормозов на каждом приводе и при наличии у механизмадвух и более приводов коэффициент запаса торможения каждого тормоза должен бытьне менее 1,1. 2.4.7. У кранов,транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые или взрывчатые вещества,механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть оборудованы двумятормозами, действующими независимо друг от друга. У специальныхметаллургических кранов (колодцевых, стрипперных, клещевых и т.п.),предназначенных для транспортировки раскаленного металла, а также у кранов,предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ,механизмы подъема также должны быть снабжены двумя тормозами. При наличии наприводе механизма подъема груза и стрелы двух и более тормозов коэффициентзапаса торможения каждого из них должен составлять не менее 1,25. 2.4.8. Приустановке двух тормозов они должны быть спроектированы так, чтобы в целяхпроверки надежности одного из тормозов можно было безопасно снять действиедругого тормоза. 2.4.9. Тормозана механизмах передвижения кранов (тележек) должны устанавливаться в техслучаях, если: а) кранпредназначен для работы на открытом воздухе; б) кранпредназначен для работы в помещении и передвигается по крановому пути, уложенномуна полу; в) кранпредназначен для работы в помещении на крановом пути и передвигается соскоростью более 32 м/мин. 2.4.10. Тормозана механизмах поворота устанавливаются на всех кранах, работающих на открытомвоздухе, а также на кранах, работающих в помещении [группа классификации(режима) механизма М2 и более по ИСО 4301/1]. У механизмовподъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроцилиндромдолжно быть предусмотрено устройство (обратный клапан), исключающее возможностьопускания груза или стрелы при падении давления в гидросистеме. 2.4.11. Тормозамеханизмов передвижения и поворота кранов (за исключением механизмовпередвижения стреловых кранов, а также механизмов поворота башенных, стреловыхс башенно-стреловым оборудованием и портальных кранов) должны быть нормальнозакрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода. На стреловыхкранах, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормальнооткрытого типа, должен устанавливаться стояночный тормоз. Тормоза намеханизме передвижения железнодорожных кранов должны соответствоватьустановленным нормам. На механизмахповорота башенных, стреловых с башенно-стреловым оборудованием и портальныхкранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа.В этом случае тормоз должен иметь устройство для фиксации его в закрытомположении. Такое устройство может быть установлено на рычагах или педаляхуправления тормозом. 2.4.12. Еслисистемой управления крана предусмотрено торможение электродвигателем, тодопускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения илиповорота на нулевой позиции контроллера с задержкой по времени не более 1 с илиэлектрическое управление замыканием (размыканием) тормозов на нулевой позицииконтроллера педалью (кнопкой). 2.4.13. Тормозамеханизмов передвижения и поворота у кранов, работающих на открытом воздухе,должны обеспечивать остановку и удержание крана (тележки) при действиимаксимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ1451 для рабочего состояния крана, с учетом допустимого уклона. 2.4.14. Умеханизмов кранов червячная передача не может служить заменой тормоза. 2.4.15. Груз,замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге так, чтобы исключаласьвозможность его падения или произвольного смещения. В случае применения пружинзамыкание тормоза должно производиться усилием сжатой пружины. 2.4.16.Колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения должны быть защищены отпрямого попадания влаги или масла на тормозной шкив (ленту, диск). 2.5. Ходовые колеса 2.5.1. Ходовыеколеса кранов должны быть двухребордными и соответствовать нормативнымдокументам. Применение ходовых колес другой конструкции должно соответствоватьтребованиям ст. 2.5.2 настоящих Правил. 2.5.2.Одноребордные ходовые колеса могут применяться в следующих случаях: а) если колеяназемного кранового пути не превышает 4 м и обе нитки лежат на одном уровне; б) если краны передвигаютсякаждой стороной по двум рельсам при условии, что расположение реборды на одномколесе противоположно расположению реборды на другом колесе (при расположенииколес на одной оси); в) у опорных иподвесных тележек кранов мостового типа; г) у подвесныхтележек, передвигающихся по однорельсовому пути; д) у грузовыхтележек башенных кранов. Ходовые колесабашенных кранов должны быть двухребордными независимо от ширины колеи. Применениебезребордных ходовых колес допускается при наличии устройств, исключающих сходколес с рельсов. 2.5.3. Ходовыеколеса механизмов передвижения грузоподъемных кранов и их грузовых тележекмогут выполняться коваными, катанными, штампованными или литыми. Ходовые колесадолжны быть изготовлены из стали. Допускается применять ходовые колеса,изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом по технологии,согласованной с головной организацией. Кованые колеса должны соответствоватьГОСТ 28648. 2.6. Грузозахватныеорганы 2.6.1. Грузовыекрюки должны соответствовать государственным стандартам, а также другимнормативным документам. Размеры иосновные параметры кованых и штампованных крюков должны приниматься взависимости от типа крюка и рода привода крана по ГОСТ6627 и ГОСТ 6628. Допускаетсяприменение других крюков по согласованию с Госгортехнадзором России. 2.6.2. Замкипредохранительные для однорогих крюков кранов общего назначения должнысоответствовать ГОСТ 12840. 2.6.3.Пластинчатые грузовые крюки должны проектироваться и изготавливаться всоответствии с ГОСТ 6619. 2.6.4. Крюки длякранов грузоподъемностью свыше 3 т, за исключением крюков специальногоисполнения, должны быть установлены на упорных подшипниках качения. 2.6.5. Креплениекованого и/или штампованного крюка грузоподъемностью более 5 т, а также вилкипластинчатого крюка в траверсе должно исключать самопроизвольное свинчиваниегайки крепления крюка, для чего она должна быть укреплена стопорной планкой.Иные способы стопорения гайки допускаются в соответствии с нормативнымидокументами. 2.6.6. Нагрузовых кованых и/или штампованных крюках должны быть нанесены обозначения всоответствии с ГОСТ 2105 или ГОСТ 12840. На пластинчатых крюках обозначениядолжны соответствовать ГОСТ 6619. В тех случаях,когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе при помощи вилки, маркировкана вилке должна быть такой же, как на крюке. 2.6.7. Грузовыекрюки специального исполнения должны снабжаться паспортом с указаниемпредприятия-изготовителя, заводского номера крюка, его грузоподъемности иматериала, из которого он изготовлен. 2.6.8.Конструкция грейфера с канатными механизмами подъема или замыкания должнаисключать его самопроизвольное раскрытие и выход канатов из ручьев блоков.Грузоподъемность грейфера должна быть подтверждена расчетом с учетомкоэффициента заполнения грейфера и максимальной плотности перегружаемогоматериала. Канатныегрейферы для навалочных грузов должны изготовляться в соответствии с ГОСТ24599. 2.6.9. Грейфердолжен быть снабжен табличкой с указанием предприятия-изготовителя, номера,объема, собственной массы, вида материала, для перевалки которого онпредназначен, и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала. 2.6.10.Требования к другим грузозахватным органам, подвешенным непосредственно наканатах и являющимся частью кранов (траверсам, вилам, спредерам, управляемымзахватам для металлопроката, бревен, труб и пр.), должны быть изложены втехнических условиях на эти краны. 2.7. Канаты 2.7.1. Стальныеканаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, тяговых,монтажных, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификат(свидетельство) или копию сертификата предприятия - изготовителя канатов об ихиспытании в соответствии с ГОСТ 3241 и ГОСТ18899. Применение канатов, изготовленных по международным стандартам,допускается по заключению головной организации или органа по сертификации. Канаты, неснабженные сертификатом (свидетельством) об их испытании, к использованию недопускаются. 2.7.2. Креплениеи расположение канатов на кранах должны исключать возможность спадания их сбарабанов или блоков и перетирания вследствие соприкосновения с элементамиметаллоконструкций или с канатами других полиспастов. Марка, тип иконструкция каната должны соответствовать нормативным документам. 2.7.3. Петля наконце каната при креплении его на кране, а также петля стропа, сопряженная скольцами, крюками или другими деталями, должна быть выполнена: а) с применениемкоуша и заплеткой свободного конца каната или установкой зажимов; б) с применениемстальной кованой, штампованной, литой втулки с закреплением клином; в) путем заливкилегкоплавким сплавом; г) другимспособом в соответствии с нормативными документами. Применениесварных втулок не допускается (кроме крепления конца каната во втулкеэлектрической тали). 2.7.4. Корпуса,втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о которые может перетиратьсяканат. Клиновая втулка и клин должны иметь маркировку, соответствующую диаметруканата. 2.7.5. Числопроколов каната каждой прядью при заплетке должно соответствовать указанному в табл. 1. Последний прокол каждой прядью долженпроизводиться половинным числом ее проволок (половинным сечением пряди).Допускается последний прокол делать половинным числом прядей каната. Таблица 1 Числопроколов каната прядями при заплетке Диаметр каната, мм Минимальное число проколов каждой прядью До 15 4 От 15 до 28 5 От 28 до 60 6 2.7.6.Конструкция зажимов должна соответствовать нормативным документам. Количествозажимов определяется при проектировании с учетом диаметра каната, но должнобыть не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната запоследним зажимом должны составлять не менее шести диаметров каната. Скобызажима должны устанавливаться со стороны свободного конца каната. Усилие (момент)затяжки гаек зажимов должно соответствовать нормативным документам. 2.7.7. Креплениеканата к барабану должно производиться надежным способом, допускающимвозможность замены каната. В случае применения прижимных планок их должно бытьне менее двух. Длина свободногоконца каната от прижимной планки на барабане должна составлять не менее двухдиаметров каната. Расположение конца петли каната под прижимной планкой или нарасстоянии от планки, составляющем менее трех диаметров каната, не разрешается. 2.7.8. Выборстальных канатов, применяемых в качестве грузовых, стреловых, вантовых,несущих, тяговых и др., должен производиться в соответствии с настоящимиПравилами, ИСО 4308/1, ИСО 4308/2 и другими нормативными документами. Припроектировании, а также перед установкой на кран канаты должны быть проверенырасчетом по формуле FO(ZP(S, где FO - разрывное усилие каната в целом (Н),принимаемое по сертификату (свидетельству об их испытании); ZP - минимальный коэффициент использованияканата (коэффициент запаса прочности), определяемый по табл. 2 в зависимости от группы классификации механизмапо ИСО 4301/1; S - наибольшеенатяжение ветви каната (Н), указанное в паспорте крана. Таблица 2 Минимальныезначения коэффициентов использования канатов ZP Группа классификации механизма по ИСО 4301/1 Подвижные канаты Неподвижные канаты ZP Ml 3,15 2,50 М2 3,35 2,50 М3 3,55 3,00 М4 4,00 3,50 М5 4,50 4.00 Мб 5,60 4,50 М7 7,10 5,00 M8 9,00 5,00 Если всертификате дано суммарное разрывное усилие проволок каната, значение величины FO может бытьопределено путем умножения суммарного разрывного усилия проволок на коэффициент0,83. Дляавтомобильных кранов грузоподъемностью до 16 т включительно при выборе канатадолжна приниматься группа классификации механизма подъема не менее М4. 2.8. Барабаны и блоки 2.8.1. Барабаныи блоки должны соответствовать государственным стандартам, настоящим Правилам идругим нормативным документам. 2.8.2.Минимальные диаметры барабанов, блоков и уравнительных блоков, огибаемыхстальными канатами, определяются по формулам D1(h1(d; D2(h2(d; D3(h3(d, где d - диаметр каната, мм; D1, D2, D3 - диаметры соответственно барабана, блока и уравнительного блокапо средней линии навитого каната, мм; h1, h2, h3 - коэффициенты выбора диаметров соответственно барабана, блока иуравнительного блока (табл. 3). Таблица 3 Минимальныекоэффициенты для выбора диаметров барабана (h1), блока (h2)и уравнительного блока (h3) Группа классификации механизма по ИСО 4301/1 Коэффициенты выбора диаметров h1 h2 h3 Ml 11,2 12,5 11,2 М2 12,5 14,0 12,5 М3 14,0 16,0 12,5 М4 16,0 18,0 14,0 М5 18,0 20,0 14,0 М6 20,0 22,4 16,0 М7 22,4 25,0 16,0 М8 25,0 28,0 18,0 Допускаетсяизменение коэффициента h1, но не болеечем на два шага по группе классификации в большую или меньшую сторону (см. табл. 3) с соответствующей компенсациейпутем изменения величины Zp (см. табл. 2) на то же число шагов в меньшую или большуюсторону. 2.8.3.Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при наинизшем возможномположении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менееполутора витков каната или цепи, не считая витков, находящихся под зажимнымустройством. 2.8.4. Барабаныпод однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по винтовой линииканавки. У грейферных кранов при однослойной навивке каната на барабан и успециальных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната,барабаны должны иметь канавку глубиной не менее половины диаметра каната либоснабжаться устройством, обеспечивающим правильную укладку каната или контрольположения каната на барабане (канатоукладчиком). Применениегладкого барабана допускается в тех случаях, когда по конструктивным причинамнеобходима многослойная навивка каната на барабан, а также при навивке набарабан цепи. 2.8.5. Гладкиебарабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивкиканата, должны иметь реборды с обеих сторон барабана. Барабаны с канавками,предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната, ребордами могут неснабжаться, если ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке набарабан с канавками одной ветви каната реборда может не устанавливаться состороны крепления каната на барабане. Допускается применение безребордныхбарабанов электрических талей, снабженных устройством, исключающим сход канатас барабана (канатоукладчиком). Ребордыбарабанов для канатов должны возвышаться над верхним слоем навитого каната неменее чем на два его диаметра, а для цепей - не менее чем на ширину звена цепи. 2.8.6. Примногослойной навивке каната на барабан должна быть обеспечена правильнаяукладка каждого слоя каната. 2.8.7. Приприменении сдвоенного полиспаста должен быть установлен уравнительный блок илибалансир. 2.8.8. Блокидолжны иметь устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Зазор междууказанным устройством и ребордой блока должен составлять не более 20% отдиаметра каната. 2.9. Цепи 2.9.1. Пластинчатыецепи, применяемые на кранах, должны соответствовать ГОСТ 191. Сварные иштампованные цепи, применяемые в качестве грузовых, должны соответствовать ГОСТ228 и другим нормативным документам. 2.9.2. Цепидолжны иметь сертификат предприятия-изготовителя об их испытании в соответствиис нормативным документом, по которому они изготовлены. При отсутствииуказанного сертификата должны быть проведены испытания образца цепи дляопределения разрушающей нагрузки и проверка соответствия размеров нормативномудокументу. 2.9.3. Креплениеи расположение цепей на кране должны исключать возможность их спадания созвездочек и повреждения вследствие соприкосновения с элементамиметаллоконструкций крана. 2.9.4.Коэффициент запаса прочности пластинчатых цепей, применяемых в механизмахкранов, по отношению к разрушающей нагрузке должен быть не менее 3 для группклассификации (режима) М1-М2 по ИСО 4301/1 и не менее 5 для остальных группклассификации механизмов. Коэффициентызапаса прочности сварных грузовых цепей механизмов подъема по отношению кразрушающей нагрузке должны соответствовать табл. 4. Таблица 4 Минимальныекоэффициенты запаса прочности сварных цепей Назначение цепи Группа классификации (режима) механизма по ИСО 4301/1 M1, M2 М3-М8 Грузовая, работающая на гладком барабане 3 6 Грузовая калиброванная, работающая на звездочке 3 8 2.9.5.Сращивание цепей допускается электросваркой новых вставленных звеньев или припомощи специальных соединительных звеньев. После сращивания цепь должна бытьиспытана нагрузкой, в 1,25 раза превышающей ее расчетное тяговое усилие, втечение 10 мин. 2.9.6. Сварныекалиброванные и пластинчатые цепи при работе на звездочке должны находитьсяодновременно в полном зацеплении не менее чем с двумя зубьями звездочки. 2.10. Электрооборудование 2.10.1.Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должнысоответствовать Правилам устройства электроустановок и другим нормативнымдокументам. 2.10.2. Подачанапряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществлятьсячерез вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным илидистанционным приводом. 2.10.3. Вводноеустройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно бытьоборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), безкоторого не может быть подано напряжение на кран. Вводное устройство и панельуправления башенных кранов должны быть оборудованы приспособлением длязапирания их на замок. 2.10.4. Дляподачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установленвыключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметьприспособление для запирания его в отключенном положении. 2.10.5.Портальные краны, у которых подвод электроэнергии производится при помощигибкого кабеля, должны быть снабжены кабельным барабаном для автоматическогонаматывания (сматывания) питающего кабеля. 2.10.6.Светильники (прожектора), установленные на башенных кранах для освещениястроительной площадки, должны включаться собственными выключателями,установленными в кабине и в нижней части крана. 2.10.7. Кабинакрана и машинное помещение должны быть оборудованы электрическим освещением, адля кранов, работающих на открытом воздухе, также и отоплением. При отключенииэлектроприводов механизмов кранов освещение и отопление не должны оставатьсяподключенными. Питаниеэлектрической цепи освещения и сигнального прибора должно осуществляться довводного устройства и иметь собственные выключатели. 2.10.8. Всекраны должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением напряжением неболее 42 В. Питаниеэлектрической цепи ремонтного освещения должно осуществляться от трансформатораили аккумулятора, установленного на кране. Однобалочныекраны ремонтным освещением могут не оснащаться. 2.10.9.Грузозахватный орган штыревого крана и корпуса электрооборудования, находящиесяпо условиям технологического процесса под напряжением, заземляться не должны. Вэтом случае от заземленных частей грузоподъемной машины они должны бытьизолированы не менее чем тремя ступенями изоляции. Сопротивление каждой ступениизоляции после монтажа вновь изготовленного или капитально отремонтированногокрана должно быть не менее 10 МОм. Изоляция электрооборудования иэлектропроводки должна быть рассчитана на случай повреждения ступеней защитнойизоляции. 2.11. Гидрооборудование 2.11.1.Гидрооборудование кранов должно соответствовать настоящим Правилам, ГОСТ Р50046 и другим нормативным документам. 2.11.2.Конструкция гидравлической системы должна исключать возможность: 1)самопроизвольного опускания груза в аварийных ситуациях (падение давления,разрыв трубопровода, нарушение герметичности соединений, остановка двигателя идр.). Приводные механизмы должны останавливаться при нахождении элементов управленияв любом из возможных положений; 2) поврежденияэлементов гидропривода (трубопроводов, рукавов, их соединений) присоприкосновении с элементами металлоконструкций. 2.11.3.Гидропривод механизмов должен обеспечивать пуск с грузом на крюке из любого положенияи опускание груза с установившейся скоростью. Допустимая величина просадкигруза должна быть указана в технических условиях. 2.11.4.Гидравлическая система должна предусматривать полное и безопасное удалениерабочей жидкости (и заполнение системы) при ремонте и техническом обслуживаниибез попадания жидкости на землю. Слив рабочей жидкости из предохранительныхклапанов должен производиться в гидробак. 2.11.5.Конструкция гидравлической системы должна обеспечивать: 1) заменуэлементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочейжидкости из гидробака; 2) непрерывноефильтрование рабочей жидкости. Степень фильтрации должна устанавливаться сучетом требований, записанных в технической документации на гидравлическоеоборудование. Фильтр, установленный на линии слива, должен иметь перепускнойклапан. 2.11.6. Каждыйгидравлический контур должен быть предохранен от превышения рабочего давленияпредохранительным клапаном, отрегулированным на работу с номинальным грузом иопломбированным. Гидравлические контуры, предохраняемые от одинаковогонедопустимого давления, могут иметь один общий предохранительный клапан. 2.11.7. Уровеньрабочей жидкости должен контролироваться по минимальной и максимальной отметкамна масломерном стекле. Применение щупов не допускается. При использовании накране нескольких баков для жидкости они должны иметь разную маркировку. 2.12. Приборы иустройства безопасности 2.12.1. Приборыи устройства безопасности кранов должны соответствовать настоящим Правилам,государственным стандартам и другим нормативным документам. 2.12.2. Краныдолжны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматическойостановки: а) механизмаподъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтойпредельного момента) в его крайних верхнем и нижнем положениях. Ограничительнижнего положения грузозахватного органа может не устанавливаться, если поусловиям эксплуатации крана не требуется опускать груз ниже уровня, указанногов паспорте; б) механизмаизменения вылета; в) механизмапередвижения рельсовых кранов (за исключением железнодорожных) и их грузовыхтележек, если скорость крана (тележки) при подходе к крайнему положению можетпревысить 30 м/мин. Механизмы передвижения башенных, козловых кранов и мостовыхкранов-перегружателей должны быть оборудованы ограничителями независимо отскорости передвижения; г) механизмовпередвижения мостовых, козловых, консольных, портальных кранов или их грузовыхтележек, работающих на одном крановом пути. Указанныеустройства должны устанавливаться также при необходимости ограничения ходалюбого механизма, например механизма поворота, выдвижения телескопическойсекции стрелы или секций при монтаже крана, механизмов грузозахватного органа,подъема кабины. 2.12.3. Концевыевыключатели, устанавливаемые на кране, должны включаться так, чтобы былаобеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшеедвижение в том же направлении допускается: для механизмапередвижения мостового крана - при подходе к посадочной площадке или тупиковомуупору с наименьшей скоростью, обеспечиваемой электроприводом; для механизмаопускания стрелы стрелового крана в транспортное положение (без груза). 2.12.4.Ограничитель механизма подъема груза или стрелы должен обеспечить остановку грузозахватногооргана при подъеме без груза и зазор между грузозахватным органом и упором уэлектрических талей - не менее 50 мм, у других кранов - не менее 200 мм. Прискорости подъема груза более 40 м/мин на кране должен быть установлендополнительный ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя,переключающий схему на пониженную скорость подъема. 2.12.5. Угрейферных кранов с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедокограничитель (ограничители) должен (должны) отключать одновременно обадвигателя при достижении грейфером крайнего верхнего положения. 2.12.6.Ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателеймеханизмов на следующем расстоянии до упора: для башенных,портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей - не менее полного путиторможения; для остальныхкранов - не менее половины пути торможения. При установкевзаимных ограничителей хода механизмов передвижения мостовых или консольныхкранов, работающих на одном крановом пути, указанное расстояние может бытьуменьшено до 500 мм. Путь торможения механизма должен быть указанпредприятием-изготовителем в паспорте крана. 2.12.7. Краныстрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителемгрузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмыподъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которогопревышает грузоподъемность для данного вылета более чем на: 15% - длябашенных (с грузовым моментом до 20 т(м включительно) и портальных кранов; 10% - для остальныхкранов. У кранов,имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель должен иметьустройство для переключения его на выбранную характеристику. 2.12.8. Кранымостового типа должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (длякаждой грузовой лебедки), если возможна их перегрузка по технологиипроизводства. Краны с переменной по длине моста грузоподъемностью также должныбыть оборудованы такими ограничителями. Ограничительгрузоподъемности кранов мостового типа не должен допускать перегрузку более чемна 25%. 2.12.9. Послесрабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно опускание грузаили включение других механизмов для уменьшения грузового момента. 2.12.10.Стреловые краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений дляавтоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы набезопасном расстоянии от крана до проводов линии электропередачи. 2.12.11. Кранымостового типа грузоподъемностью более 10 т и группы классификации (режима) неменее А6 по ИСО 4301/1, башенные краны грузоподъемностью более 5 т, портальные,железнодорожные и стреловые краны должны быть оборудованы регистраторамипараметров их работы. Башенные краны грузоподъемностью до 5 т включительнодолжны быть оснащены устройствами для учета наработки в моточасах. 2.12.12.Стреловые краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненныхусловиях работы должны быть оснащены координатной защитой. 2.12.13. Краны,кроме управляемых с подвесного пульта, должны быть снабжены звуковым сигнальнымустройством, звук которого должен быть хорошо слышен в зоне работы крана. Приуправлении краном с нескольких постов включение сигнала должно быть возможно слюбого из них. 2.12.14.Козловые краны и мостовые краны-перегружатели должны быть рассчитаны намаксимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении, илиоборудованы ограничителем перекоса автоматического действия. 2.12.15. Укранов с электроприводом, кроме кранов с электрическими талями, имеющих второйгрузоупорный тормоз, должна быть предусмотрена защита от падения груза и стрелыпри обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети. 2.12.16. Кранымостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятиянапряжения с крана при выходе на галерею. У кранов, работающих в помещении,троллеи с напряжением не более 42 В при этом могут не отключаться. У мостовыхкранов, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкойдолжна быть оборудована дверь для входа на галерею. 2.12.17. Дверьдля входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с краном, со стороныпосадочной площадки должна быть снабжена электрической блокировкой, запрещающейдвижение крана при открытой двери. Если кабинаимеет тамбур, то такой блокировкой снабжается дверь тамбура. 2.12.18. Умагнитных кранов электрическая схема должна быть выполнена так, чтобы приснятии напряжения с крана контактами приборов и устройств безопасностинапряжение с грузового электромагнита не снималось. 2.12.19. Убашенных кранов с неповоротной башней и у других кранов при расположении кабинына поворотной части крана для предупреждения возможности зажатия людей припереходе с поворотной части на неповоротную должно быть предусмотреноустройство, автоматически отключающее двигатель механизма поворота при открытомлюке или двери. 2.12.20. Укранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен бытьпредусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Шкала (табло)указателя грузоподъемности должна быть отчетливо видна с рабочего местакрановщика (машиниста)*. Указатель грузоподъемности может входить в составэлектронного ограничителя грузоподъемности. *Далеепо тексту - крановщик. Приградуировании шкалы указателя грузоподъемности крана необходимо замер вылета производитьна горизонтальной площадке с грузом на крюке, соответствующим определенномувылету, а нанесение отметки на шкале производить после снятия груза. 2.12.21. Вкабине стрелового крана должны быть установлены указатели угла наклона крана(креномеры, сигнализаторы). В случае, когда управление выносными опорами кранаосуществляется вне кабины, на неповоротной раме крана должен быть установлендополнительный указатель угла наклона крана. 2.12.22.Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, козловые краны спролетом более 16 м, портальные краны, мостовые краны-перегружатели должны бытьснабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал придостижении скорости ветра, указанной в паспорте для рабочего состояния крана. Места установкиприбора следует выбирать в соответствии с нормативными документами. 2.12.23. Краны,передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, должны быть оборудованыпротивоугонными устройствами в соответствии с нормативными документами. Мостовые краны,работающие на открытом воздухе, противоугонными устройствами могут неснабжаться, если при действии на кран максимально допустимой скорости ветра,принимаемой по ГОСТ1451 для нерабочего состояния крана, величина запаса торможения механизмовпередвижения составляет не менее 1,2 согласно нормативным документам. 2.12.24. Прииспользовании в качестве противоугонного устройства рельсовых захватов их конструкциядолжна позволять закрепление крана на всем пути его перемещения. 2.12.25.Противоугонные устройства с машинным приводом должны быть оборудованыприспособлением для приведения их в действие вручную. 2.12.26. Краны,передвигающиеся по крановому пути, и их тележки для смягчения возможного удараоб упоры или друг о друга должны быть снабжены упругими буферными устройствами. 2.12.27. Краны(кроме электрических талей) и грузовые тележки, передвигающиеся по крановомупути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осейходовых устройств. У монорельсовыхтележек с прицепной кабиной опорные детали должны быть установлены на ходовойтележке кабины. При подвеске кабины и механизма подъема к общей раме опорныедетали устанавливаются на каждой ходовой тележке. Опорные деталидолжны быть установлены на расстоянии не более 20 мм от рельсов (ездовыхбалок), по которым передвигается кран (тележка), и должны быть рассчитаны нанаибольшую возможную нагрузку на эти детали. 2.12.28. Устреловых кранов с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны бытьустановлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы. У башенныхкранов такие устройства должны быть установлены, если при минимальном вылетеугол между горизонталью и стрелой превышает 70°. 2.12.29. Местаопломбирования приборов безопасности указываются в конструкторских иэксплуатационных документах. 2.13. Аппараты управления 2.13.1. Аппаратыуправления должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы управлениебыло удобным и не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом. 2.13.2.Направление перемещения рукояток и рычагов должно по возможностисоответствовать направлению движений механизмов. 2.13.3. Условныеобозначения направлений вызываемых движений должны быть указаны на аппаратахуправления и сохраняться в течение срока их эксплуатации. 2.13.4.Отдельные положения рукояток должны фиксироваться; усилие фиксации в нулевомположении должно быть больше, чем в любом другом положении. При бесступенчатомрегулировании должна быть обеспечена фиксация рукояток только в нулевомположении. 2.13.5.Кнопочные аппараты, предназначенные для реверсивного пуска механизма, должныиметь электрическую блокировку, исключающую подачу напряжения на реверсивныеаппараты при одновременном нажатии на обе кнопки. 2.13.6. Аппаратыдля управления с пола должны иметь устройство для самовозврата в нулевоеположение; при этом работа механизма возможна только при непрерывном нажатии накнопку или удержании рукоятки в рабочем положении. 2.13.7. Аппаратыуправления должны быть подвешены на стальном тросике такой длины, котораяпозволяла бы рабочему, управляющему механизмом, находиться на безопасномрасстоянии от поднимаемого груза. Аппарат управления должен быть расположен навысоте от 1000 до 1500 мм от пола. 2.13.8. Длякранов с электрическим приводом включение линейного контактора должно бытьвозможно только в том случае, если все контроллеры находятся в нулевомположении. Контакты нулевойблокировки панели управления с индивидуальной нулевой защитой в цепь контакторазащитной панели (вводного устройства) могут не включаться. В этом случае вкабине управления должна быть установлена световая сигнализация, информирующаяо включении или выключении панели управления. 2.13.9. При наличиина кране нескольких постов управления должна быть предусмотрена блокировка,исключающая возможность управления одновременно с разных постов. 2.13.10.Башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний должны бытьснабжены выносным пультом управления. 2.14. Кабины управления 2.14.1. Кабиныуправления кранов должны соответствовать настоящим Правилам, государственнымстандартам и другим нормативным документам. 2.14.2. Кабинауправления и пульт управления должны быть расположены в таком месте, чтобыкрановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течение полногоцикла работы крана. 2.14.3. Кабинауправления крана стрелового типа должна быть расположена так, чтобы принормальной работе крана с минимальным вылетом исключалась возможность ударагруза или грузозахватного органа о кабину. Располагать механизмы крананепосредственно над кабиной не допускается. 2.14.4. Кабинамостового крана и передвижного консольного крана должна помещаться под галерееймоста (консоли) и сообщаться с ней лестницей. У крановмостового типа допускается подвешивать кабину к раме грузовой тележки. В этомслучае выход из кабины на галерею моста должен осуществляться через настилтележки или по наружной огражденной лестнице. 2.14.5. Кабинакрана мостового типа должна быть подвешена со стороны, противоположной той, накоторой расположены главные троллеи. Исключения допускаются в тех случаях,когда троллеи недоступны для случайного к ним прикосновения из кабины, спосадочной площадки или лестницы. 2.14.6. Внутренниеразмеры кабины должны быть не менее: высота - 2000 мм, ширина - 900 мм, длина -1300 мм; минимальный объем должен составлять 3 м3. В кабинах сневертикальной передней частью в сечении, проходящем через центр сиденьякрановщика, допускается уменьшение высоты до 1600 мм. Высота кабины грузовыхтележек, передвигающихся по надземному крановому пути и предназначенных дляработы сидя, может быть уменьшена до 1600 мм. Размеры кабиныстрелового крана принимаются по ГОСТ22827, башенного крана - по ГОСТ 13556.В кабине должен быть обеспечен свободный доступ к расположенному в ней оборудованию. Размеры кабиныжелезнодорожных кранов должны соответствовать нормативным документам МПСРоссии. 2.14.7. Кабинакранов, предназначенных для работы на открытом воздухе, должна иметь сплошноеограждение со всех сторон и сплошное верхнее перекрытие, защищающее крановщикаот воздействия неблагоприятных метеорологических факторов. Световые проемыкабины должны быть выполнены из небьющегося (безосколочного) стекла. У мостовыхдвухбалочных и передвижных консольных кранов и подвесных тележек, работающих впомещении, допускается применение открытой кабины со сплошным ограждением навысоту не менее 1000 мм от пола. При этом верхнее перекрытие может неустраиваться. У мостовыходнобалочных и подвесных кранов ограждение кабины, предназначенной для работысидя, может быть выполнено на высоту 700 мм. При ограждениикабины на высоту до 1000 мм небьющимся (безосколочным) стеклом необходимоприменять дополнительное ограждение ее металлической решеткой. 2.14.8. Кабинымостовых и передвижных консольных кранов в тех случаях, когда расстояние междузадней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается,составляет менее 400 мм, должны иметь сплошное ограждение задней стенки ибоковых сторон на высоту не менее 1800 мм. Ограждениезадней стороны кабины должно производиться во всю ширину, а боковые стороныдолжны иметь ограждение шириной не менее 400 мм со стороны, примыкающей кзадней стенке. 2.14.9.Остекление кабины должно быть выполнено так, чтобы имелась возможностьпроизводить очистку стекол как изнутри, так и снаружи, или должно бытьпредусмотрено устройство для их очистки. Нижние стекла, на которые может встатькрановщик, должны быть защищены решетками, способными выдержать его массу. В кабинахкранов, работающих на открытом воздухе, должны быть установлены солнцезащитныещитки. 2.14.10. Дверьдля входа в кабину может быть распашной или раздвижной и с внутренней стороныдолжна быть оборудована запором. Распашная дверьдолжна открываться внутрь кабины, за исключением стреловых кранов, а также приналичии перед входом в кабину тамбура или площадки с соответствующимограждением; в этих случаях дверь кабины может открываться наружу. Краны,работающие на открытом воздухе, должны быть оснащены устройством для запираниядвери снаружи при уходе крановщика с крана. Вход в кабину через люк неразрешается. 2.14.11. Пол вкабине крана с электрическим приводом должен иметь настил из неметаллическихматериалов, исключающих скольжение, и покрыт резиновым диэлектрическимковриком. В кабинах с большой площадью пола резиновые коврики размером не менее500(700 мм могутбыть уложены только в местах обслуживания электрооборудования. 2.14.12. Кабиныкранов должны быть оборудованы стационарным сиденьем для крановщика, устроеннымтак, чтобы можно было сидя управлять аппаратами и вести наблюдение за грузом.Должна быть предусмотрена возможность регулировки положения сиденья по высоте ив горизонтальной плоскости для удобства работы и обслуживания аппаратовуправления. В случаях,предусмотренных нормативными документами, сиденье крановщика с пультомуправления или кабина в целом должны быть поворотными. 2.14.13. Кабинакрана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней былобеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии снормативными документами. 2.15. Противовес ибалласт 2.15.1.Составные части противовеса и балласта должны быть закреплены или заключены вкожух для предохранения их от падения и для исключения возможности измененияустановленной массы. В случаеприменения в качестве противовеса или балласта мелкого штучного груза он долженбыть помещен в металлический ящик. Ящик должен быть выполнен так, чтобыисключалось попадание в него атмосферных осадков и выпадение груза. Применять дляпротивовеса или балласта песок, гравий, щебень не разрешается. На кранахстрелового типа в качестве противовеса или балласта должны быть предусмотреныинвентарные маркированные грузы, изготовление и укладка которых должныпроизводиться по чертежам предприятия - изготовителя крана. 2.15.2.Передвижные противовесы должны перемещаться автоматически с изменением вылетаили иметь хорошо видимый указатель положения противовеса в зависимости отвылета. 2.16. Ограждения 2.16.1.Легкодоступные, находящиеся в движении части крана, которые могут послужитьпричиной несчастного случая, должны быть закрыты прочно укрепленнымиметаллическими съемными ограждениями, допускающими удобный осмотр и смазкумеханизмов. Обязательно должны быть ограждены: а) зубчатые,цепные и червячные передачи; б)соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты,расположенные в местах прохода; в) барабаны,расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах; при этомограждение барабанов не должно затруднять наблюдение за навивкой каната набарабан; г) вал механизмапередвижения крана мостового типа при частоте вращения 50 об/мин и более (причастоте вращения менее 50 об/мин этот вал должен быть огражден в местерасположения люка для выхода на галерею). Ограждениюподлежат также валы других механизмов грузоподъемных машин, если онирасположены в местах, предназначенных для прохода обслуживающего персонала. 2.16.2. Ходовыеколеса кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключениемжелезнодорожных кранов), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками,предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Зазормежду щитком и рельсом не должен превышать 10 мм. 2.16.3.Неизолированные токоведущие части электрооборудования кранов (в том числевыключателей, подающих питание на троллеи или на питающий кабель),расположенные в местах, не исключающих возможность прикосновения к ним, должныбыть ограждены. Аппараты,установленные в аппаратных кабинах, запираемых на ключ, или в местах, где привходе людей автоматически снимается напряжение, могут не ограждаться. 2.16.4. Главныетроллеи, расположенные вдоль кранового пути, и их токоприемники должны бытьнедоступны для случайного к ним прикосновения с моста крана, лестницы,посадочных площадок и других площадок, где могут находиться люди, что должнообеспечиваться соответствующим расположением проводов и токоприемников. 2.16.5. Троллеи,расположенные на кране, не отключаемые контактом блокировки люка (троллеигрузового электромагнита, троллеи с напряжением более 42 В у кранов с подвижнойкабиной), должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана нарасстоянии 1 м и более. Троллеи должны быть ограждены по всей длине и с торцовкрана. 2.16.6. В местахвозможного соприкосновения грузовых канатов с главными или вспомогательнымитроллеями крана должны быть установлены соответствующие защитные устройства. 2.17. Галереи, площадки илестницы 2.17.1 Галереи,площадки и лестницы для обеспечения безопасного доступа в кабины управления, кэлектрооборудованию, приборам безопасности, механизмам и металлоконструкциямкранов, требующим технического обслуживания, должны соответствовать настоящимПравилам и другим нормативным документам. Конструктивноеисполнение и расположение галереи, площадок и лестниц на кранах и в местахустановки кранов должны определяться проектами на изготовление и/или наустановку кранов. 2.17.2. Крандолжен иметь удобный вход с земли и доступ в кабину. У мостовых кранов долженбыть устроен и безопасный выход на тележку крана. У однобалочных мостовыхкранов и подвесных двухбалочных кранов галереи или площадки на кране нетребуются, если имеется ремонтная площадка для крана. 2.17.3. У крановмостового типа и передвижных консольных кранов при наличии галереи,предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов, ширинасвободного прохода по галерее должна быть: а) у механизмовпередвижения с центральным приводом - не менее 500 мм; б) у механизмовпередвижения с раздельным приводом - не менее 400 мм. У тех же крановна галерее, предназначенной для расположения троллеев, ширина прохода междуперилами и поддерживающими троллеи устройствами, а также токосъемниками должнабыть не менее 400 мм. 2.17.4. Впролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группойклассификации (режима) А6 и более по ИСО 4301/1, а также на эстакадах длякранов (кроме однобалочных кранов с электрическими талями), должны бытьустроены галереи для прохода вдоль кранового пути с обеих сторон пролета. Галереи дляпрохода вдоль кранового пути должны быть снабжены перилами со стороны пролета ис противоположной стороны при отсутствии стены. Галерея на открытой эстакадеможет быть снабжена перилами только с наружной стороны (противоположнойпролету). Ширина прохода(в свету) по галерее должна быть не менее 500 мм, высота - не менее 1800 мм. В местахрасположения колонн должен быть обеспечен проход сбоку или в теле колоннышириной не менее 400 мм и высотой не менее 1800 мм. Оставлять у колонннеогражденный участок галереи не разрешается. При устройствепрохода внутри колонны за 1000 мм до подхода к ней ширина перехода по галереедолжна быть уменьшена до ширины прохода в колонне. Каждая галерея должна иметьвыходы на лестницы не реже чем через каждые 200 м. 2.17.5.Ремонтные площадки должны обеспечивать удобный и безопасный доступ к механизмами электрооборудованию. При расстоянииот пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм дверь для входана ремонтную площадку должна быть оборудована запором и автоматическойэлектроблокировкой, снимающей напряжение с главных троллеев ремонтного участка. Вместоустройства стационарных ремонтных площадок допускается применение передвижныхплощадок. 2.17.6.Управляемые из кабины мостовые краны (кроме однобалочных кранов сэлектрическими талями) должны быть оборудованы кабинами (площадками) для обслуживанияглавных троллеев и токоприемников, если они располагаются ниже настила галереикрана. Люк для входа снастила моста в кабину для обслуживания главных троллеев должен быть снабженкрышкой с устройством для запирания ее на замок. Кабина дляобслуживания главных троллеев должна быть ограждена перилами высотой не менее1000 мм со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм. 2.17.7. Приустройстве в настилах проходных галерей ремонтных и других площадок люков длявхода их размер следует принимать не менее 500(500 мм; люк должен быть оборудован легко и удобнооткрывающейся крышкой. Угол междукрышкой люка в открытом положении и настилом должен быть не более 75°. 2.17.8. Длявхода в кабину управления мостового, передвижного консольного крана, а такжегрузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути,должна устраиваться посадочная площадка со стационарной лестницей. Расстояние отпола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающихконструкций должно быть не менее 1800 мм. Пол посадочной площадки должен бытьрасположен на одном уровне с полом кабины или тамбура, если кабина имееттамбур. Зазор между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) приостановке крана возле посадочной площадки должен быть не менее 60 мм и не более150 мм. Допускаетсяустройство посадочной площадки ниже уровня пола кабины, но не более чем на 250мм, в тех случаях, когда при расположении посадочной площадки на одном уровне сполом кабины не может быть выдержан габарит по высоте (1800 мм), а также прирасположении посадочной площадки в торце здания и невозможности соблюденияуказанного зазора между порогом кабины и посадочной площадкой. При устройствепосадочной площадки в конце кранового (рельсового) пути ниже уровня пола кабиныдопускается наезд кабины на посадочную площадку (но не более чем на 400 мм) приполностью сжатых буферах. При этом зазор между посадочной площадкой и нижнейчастью кабины (по вертикали) должен быть в пределах 100-250 мм, между кабиной иограждением посадочной площадки - в пределах 400-450 мм, со стороны входа вкабину - в пределах 700-750 мм. 2.17.9. Вход вкабину управления мостового крана через мост допускается лишь в тех случаях,когда непосредственная посадка в кабину невозможна по конструктивным илипроизводственным причинам. В этом случае вход на кран должен устраиваться вспециально отведенном для этого месте через дверь в перилах моста,оборудованную электрической блокировкой и звуковой сигнализацией. У магнитныхкранов вход в кабину управления через мост не допускается, кроме тех случаев,когда троллеи, питающие грузовой электромагнит, ограждены или расположены внедоступном для соприкосновения месте и не отключаются электрическойблокировкой двери входа на кран. 2.17.10. Настилгалерей, площадок и проходов должен быть выполнен из металла или других прочныхматериалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности. Настил долженустраиваться по всей длине и ширине галереи или площадки. Металлическийнастил должен быть выполнен так, чтобы исключить возможность скольжения ног(стальные просечно-вытяжные, рифленые, дырчатые листы и т.п.). В случаеприменения настилов с отверстиями один из размеров отверстия не долженпревышать 20 мм. 2.17.11.Галереи, площадки, проходы и лестницы, устроенные в местах расположениятроллеев или неизолированных проводов, находящихся под напряжением, независимоот наличия блокировок входа должны быть ограждены для исключения случайногоприкосновения к троллеям или неизолированным проводам. 2.17.12.Площадки и галереи, предназначенные для доступа и обслуживания кранов, концевыебалки кранов мостового типа должны быть ограждены перилами высотой не менее1000 мм с устройством сплошного ограждения понизу на высоту 100 мм ипромежуточной связью, расположенной посередине проема. Перила и огражденияпонизу должны также устанавливаться с торцевых сторон тележки кранов мостовоготипа, а при отсутствии галереи - вдоль моста крана и с продольных сторонтележки. На концевойбалке и тележке мостового или передвижного консольного крана высота перил можетбыть уменьшена до 800 мм, если габариты здания не позволяют установить перилавысотой 1000 мм. Стойки напосадочной площадке, к которым крепятся перила или конструкции крепленияпосадочной площадки, расположенные на высоте более 1000 мм от ее настила,должны отстоять от кабины не менее чем на 400 мм. Концевые балки игрузовые тележки кранов мостового типа, у которых механизмом подъема являетсяэлектрическая таль, перилами и ограждениями могут не оснащаться. 2.17.13. Упортальных кранов должен быть обеспечен безопасный вход с лестницы портала наплощадку, расположенную вокруг оголовка портала при любом положении поворотнойчасти крана. Высота отнастила этой площадки до нижних выступающих элементов поворотной части должнабыть не менее 1800 мм. Вход с портала на поворотную часть крана должен бытьвозможен при любом положении поворотной части. 2.17.14.Лестницы для доступа с пола на площадки и галереи кранов мостового типа,башенных и портальных кранов должны быть шириной не менее 600 мм. Шириналестниц, расположенных на кране, за исключением лестниц высотой не более 1500мм, должна быть не менее 500 мм. Лестницы высотойменее 1500 мм, расположенные на кране, а также лестницы для входа из кабины нагалерею крана мостового типа или передвижного консольного могут выполнятьсяшириной не менее 350 мм. 2.17.15.Расстояние между ступенями должно составлять не более 300 мм для крутонаклонныхлестниц, 250 мм для наклонных посадочных лестниц и 200 мм для наклонныхпосадочных лестниц башенных кранов. Шаг ступеней долженбыть выдержан по всей высоте лестницы. Ступени крутонаклонных лестниц должныотстоять от металлоконструкций крана не менее чем на 150 мм. 2.17.16.Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки и галереи дляпрохода вдоль кранового пути должны быть расположены так, чтобы исключитьвозможность зажатия находящихся на них людей движущимся краном или его кабиной. 2.17.17.Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее1000 мм относительно ступеней и иметь плоские металлические ступени шириной неменее 150 мм, исключающие возможность скольжения. 2.17.18. Накрутонаклонных лестницах должны быть устроены, начиная с высоты 2500 мм отоснования лестницы, ограждения в виде дуг. Дуги должны располагаться нарасстоянии не менее 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чемтремя продольными полосами. Расстояние отлестницы до дуги должно быть не менее 700 мм и не более 800 мм при радиусе дуги350-400 мм. Ограждение в виде дуг не требуется, если лестница проходит внутрирешетчатой колонны сечением не более 900(900 мм или трубчатой башни диаметром не более 1000 мм. Устройствокрутонаклонных лестниц над люками не допускается. При высоте лестниц более 10 мчерез каждые 6-8 м должны быть устроены площадки. При расположении лестницвнутри трубчатой башни такие площадки могут не устраиваться. 2.17.19.Лестницы для входа на площадки для обслуживания стреловых кранов должны бытьстационарными, складными (выдвижными) с высотой поручней при входе на площадкуне менее 150 мм. Поручни должныбыть покрыты малотеплопроводным материалом. Ступени должныбыть шириной не менее 320 мм с шагом от 250 до 400 мм. Высота от поверхностиземли или площадки до первой ступеньки должна быть не более 400 мм. 2.17.20.Монтажные и эвакуационные лестницы кранов должны выполняться в соответствии снормативными документами. 2.18. Установка кранов 2.18.1.Установка кранов в зданиях, на открытых площадках и других участкахпроизводства работ должна производиться в соответствии с проектами, настоящимиПравилами и другими нормативными документами. 2.18.2.Устройство кранового пути для установки кранов мостового типа, башенных ипортальных кранов должно производиться по проекту, разработанному всоответствии с настоящими Правилами и другими нормативными документами. 2.18.3. Краныдолжны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключаласьнеобходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положениигрузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менеечем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортовподвижного состава и т.п. При установкекранов, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен свободныйпроход для рабочего, управляющего краном. Установка кранов, у которыхгрузозахватным органом является грузовой электромагнит, над производственнымиили другими помещениями не разрешается. 2.18.4.Установка кранов над производственными помещениями для подъема и опусканиягрузов через люк (проем) в перекрытии допускается лишь при расположении одногопомещения непосредственно над другим. Люк в перекрытиидолжен иметь постоянное ограждение высотой не менее 1000 мм со сплошнымограждением понизу на высоту 100 мм с обязательным устройством световойсигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза надлюком, так и об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающихнахождение людей под перемещаемым грузом. Установка надпроизводственными помещениями стационарных электрических талей или лебедок дляподъема грузов через люк в перекрытии не разрешается. 2.18.5.Установка кранов, передвигающихся по надземному крановому пути, должнапроизводиться с соблюдением следующих требований: а) расстояние отверхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм илипредметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана,работающего ярусом выше, должно быть не менее 100 мм; б) расстояние отнастила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила концевыхбалок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего поясастропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точкикрана, работающего ярусом выше, должно быть не менее 1800 мм; в) расстояние отвыступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходныхгалерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние устанавливается присимметричном расположении колес крана относительно рельса; г) расстояние отнижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок,на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключениемплощадок, предназначенных для ремонта крана), должно быть не менее 2000 мм.Расстояние между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха должно бытьне менее 2000 мм либо (в обоснованных случаях) от 500 до 1000 мм; д) расстояние отнижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) дорасположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 400 мм; е) расстояние отвыступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев достены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крышподсобных помещений и других предметов, относительно которых кабинапередвигается, должно быть не менее 400 мм. 2.18.6.Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося поназемному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами,расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок,должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм. Расстояние повертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного подконсолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должнобыть не менее 2000 мм. 2.18.7.Установка электрических талей и монорельсовых тележек с автоматическим илиполуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается крановщикомили оператором, должна исключить возможность задевания грузом элементов здания,оборудования, штабелей грузов и т.п. На пути следованиякрана должно быть исключено нахождение людей; над проезжей частью и надпроходами для людей должны быть установлены предохранительные перекрытия (сеткаи т.п.), способные выдержать падающий груз. 2.18.8.Установка кранов для выполнения строительно-монтажных работ должнапроизводиться в соответствии с проектом производства работ кранами (ППРк). 2.18.9.Установка кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушныхлиний электропередачи должна быть согласована с владельцем линии. Разрешение натакую установку для выполнения строительно-монтажных работ должно хранитьсявместе с ППРк. 2.18.10.Установка стрелового крана должна производиться на спланированной иподготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливатькран для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадкес уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разрешается. 2.18.11.Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работерасстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями,штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм. 2.18.12. Принеобходимости установки стрелового или железнодорожного крана на выносные опорыон должен быть установлен на все имеющиеся выносные опоры. Под опоры должныбыть подложены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополнительныеопоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью. 2.18.13.Стреловые краны на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены ссоблюдением расстояний, указанных в табл.5. При глубине котлована более 5 м и при невозможности соблюдениярасстояний, указанных в табл. 5,откос должен быть укреплен в соответствии с ППРк. Таблица 5 Минимальноерасстояние (в м) от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опоркрана при ненасыпанном грунте Глубина котлована (канавы), м Грунт песчаный и гравийный супесчаный суглинистый лессовый сухой глинистый 1 1,5 1,25 1,00 1,0 1,00 2 3,0 2,40 2,00 2,0 1,50 3 4,0 3,60 3,25 2,5 1,75 4 5,0 4,40 4,00 3,0 3,00 5 6,0 5,30 4,75 3,5 3,50 2.19. Грузозахватныеприспособления 2.19.1.Проектирование грузозахватных приспособлений (стропов, захватов, траверс и др.)должно выполняться в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативнымидокументами. 2.19.2. Расчетстропов из стальных канатов должен выполняться с учетом числа ветвей канатов иугла наклона их к вертикали. Расчетнуюнагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из условияравномерного натяжения каждой из ветвей и соблюдения (в общем случае)расчетного угла между ветвями, равного 90°. Для стропа счислом ветвей более трех, воспринимающих расчетную нагрузку, учитывают врасчете не более трех ветвей. При расчете стропов, предназначенных длятранспортировки заранее известного груза, в качестве расчетных углов междуветвями стропов могут быть приняты фактические углы. 2.19.3. Припроектировании канатных стропов должны использоваться стальные канаты крестовойсвивки по ГОСТ3071, ГОСТ 3079, ГОСТ 2688, ГОСТ 7668 и ГОСТ 7669. Коэффициентзапаса прочности каната по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа долженбыть не менее 6. 2.19.4. Припроектировании цепных стропов должны использоваться круглозвенные цепи.Коэффициент запаса прочности цепи по отношению к нагрузке отдельной ветвистропа должен быть не менее 4. 2.19.5. Припроектировании стропов из канатов и лент, для ветвей которых используютпеньковые, хлопчатобумажные или синтетические материалы, коэффициент запасапрочности по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее8. 2.19.6. Припроектировании съемных моторных грейферов или других грузозахватныхприспособлений для кранов мостового типа, поворот которых в вертикальнойплоскости в процессе эксплуатации недопустим, должна быть обеспечена фиксациягрузозахватного приспособления относительно корпуса крюковой подвески. 3.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ 3.1. Изготовление 3.1.1. Краны, ихузлы, механизмы, приборы безопасности и грузозахватные приспособления должныбыть изготовлены в соответствии с настоящими Правилами, государственнымистандартами, проектами, техническими условиями и другими нормативнымидокументами. 3.1.2. Исключен. 3.1.3. Если предприятиеимеет разрешение (лицензию) и на проектирование, и на изготовление кранов, торазрешения (лицензии) на изготовление опытных образцов не требуется. В паспортеопытного образца крана вместо номера и даты выдачи разрешения (лицензии) наизготовление должен ставиться штамп «Опытный образец». 3.1.4. Дляполучения разрешения (лицензии) на изготовление расчетных металлоконструкцийкранов, их механизмов и приборов безопасности в виде отдельных узловпредприятие-изготовитель должно представить в органы Госгортехнадзора следующиедокументы: а) паспорт кранаи руководство по эксплуатации; б) сборочныечертежи изготавливаемых узлов, кинематические, электрические, гидравлическиесхемы; в) техническиеусловия на изготовление; г) справку оналичии аттестованных сварщиков. 3.1.5.Разрешение (лицензия) на изготовление кранов, их отдельных металлоконструкций,механизмов и приборов безопасности выдается органами Госгортехнадзора наосновании результатов проверки предприятия-изготовителя, рассмотренияпредставленной им документации и после проведения приемочных испытаний опытногообразца. Отступления отпроекта или нормативного документа допускаются по согласованию с организацией,утвердившей проект или нормативный документ. Если указанныедокументы согласованы с Госгортехнадзором России, то отступления должны бытьсогласованы с ним. Копию согласования предприятие-изготовитель должно прилагатьк паспорту каждого крана, на который согласованы отступления. 3.1.6. Прикомплектовании кранов из узлов и деталей, механизмов и приборов безопасности,изготовленных несколькими предприятиями, за качество изготовления крана вцелом, за соответствие его настоящим Правилам, государственным стандартам идругим нормативным документам, а также за оформление технической документациина кран отвечает в установленном порядке предприятие, выпускающее кран всобранном виде. Паспорт кранасоставляется по документам предприятий, изготовивших отдельные узлы. Документыдолжны храниться на предприятии, выпускающем краны. 3.1.7. Втехнических условиях на изготовление крана или отдельных металлоконструкцийнаряду с другими указаниями должны быть предусмотрены требования по контролюкачества сварки и браковочные показатели с учетом настоящих Правил и другихнормативных документов, порядок приемки узлов и готового изделия, а такжесведения о применяемых для изготовления металлах и сварочных материалах. 3.1.8. Дляпроверки качества изготовления кранов, их узлов, механизмов, приборовбезопасности, соответствия их настоящим Правилам и техническим условиям, государственнымстандартам и другим нормативным документам предприятие-изготовитель должнопроводить предварительные (заводские), приемочные, квалификационные,периодические, приемо-сдаточные, типовые и сертификационные испытания.Предварительным, приемочным или квалификационным испытаниям должен подвергатьсякаждый опытный образец крана. 3.1.9.Предварительные (заводские) испытания организует и проводит предприятие -изготовитель опытного образца крана по программе и методике, составленнымразработчиком проекта и согласованным с головной организацией и органамигосгортехнадзора. Участие в испытаниях представителя организации, разработавшейрабочую документацию, и представителя органов госгортехнадзора обязательно. 3.1.10.Приемочные (или квалификационные) испытания опытного образца крана должныпроводиться по программе, составленной разработчиком проекта, утвержденной вустановленном порядке и согласованной с Госгортехнадзором России. Приемочные(или квалификационные) испытания крана должны проводиться с участиемпредставителя головной организации и Госгортехнадзора России. 3.1.11.Периодические испытания серийно изготавливаемых кранов проводитпредприятие-изготовитель по разработанной им программе, согласованной сорганами госгортехнадзора. Участие представителя органов госгортехнадзора виспытаниях крана обязательно. 3.1.12.Периодическим (сертификационным) испытаниям подвергается один из изготовленныхкранов один раз в 3 года. Результаты периодических испытаний крана оформляютсяактом с указанием предложений и выводов комиссии. 3.1.13. Каждыйизготовленный кран или его отдельные узлы, механизмы и приборы безопасностидолжны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой контроля продукции(ОТК) предприятия-изготовителя по разработанной им программе. Результатыиспытаний должны быть занесены в паспорт изделия. 3.1.14. Всепрограммы испытаний кранов должны соответствовать типовым программам,разработанным головными организациями и согласованным с ГосгортехнадзоромРоссии. 3.1.15. Каждыйизготовленный кран должен быть снабжен: паспортом; руководством поэксплуатации; инструкцией помонтажу (если потребуется монтаж); другойдокументацией, предусмотренной соответствующим государственным стандартом илитехническими условиями на изготовление. При изготовленииотдельных узлов, механизмов и приборов безопасности кранов они должны бытьснабжены соответствующими паспортами. 3.1.16. Сведенияоб изготовленном кране предприятие-изготовитель должно занести в Книгу учетавыпускаемых кранов и снабдить укрепленной на видном месте табличкой с указаниемнаименования предприятия-изготовителя или его товарного знака, максимальнойгрузоподъемности, даты выпуска, порядкового номера, а также других сведений всоответствии с нормативными документами. Табличка должна сохраняться в течениевсего срока службы крана. При изготовленииотдельных узлов, механизмов и приборов безопасности кранов сведения о них такжедолжны заноситься в Книгу учета выпускаемых кранов. 3.1.17. Паспортакранов, узлов, грузозахватных приспособлений должны быть составлены по формесогласно приложениям 5-9. 3.1.18.Руководство по эксплуатации крана должно быть разработано специализированнойорганизацией в соответствии с требованиями настоящих Правил и ГОСТ 2.601. В руководстве поэксплуатации наряду с другими требованиями должны быть указаны: а) периодичностьи перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов, механизмов иприборов безопасности; б) возможныеповреждения металлоконструкций и способы их устранения; в) способыпроверки приборов безопасности; г) способырегулировки тормозов; д) переченьбыстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ; е) порядокпроведения технического освидетельствования; ж) указания поприведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии; з) требованиябезопасности в аварийных ситуациях (в том числе в случае прекращенияэнергоснабжения крана или выхода из строя его систем при наличии груза накрюке); и) нормыбраковки канатов; к) критериипредельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт; л) срок службыкрана; м)регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузовпри пуске; н) другиеуказания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики егоконструкции. 3.1.19.Предприятие-изготовитель учитывает выявляемые в процессе эксплуатациинедостатки конструкции и изготовления кранов и грузозахватных приспособлений ипринимает меры по их устранению. В тех случаях, когда выявленные недостаткимогут отразиться на безопасности пользования кранами, предприятие-изготовительуведомляет все организации, эксплуатирующие их, о необходимости и методахустранения таких недостатков, а также высылает техническую документацию и необходимыематериалы, детали и узлы, подлежащие замене. Рекомендации поустранению недостатков должны быть согласованы с органом госгортехнадзора,выдавшим разрешение (лицензию) на изготовление крана. 3.1.20. Владелецкрана, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации недостатки в егоконструкции или изготовлении, а также несоответствие крана требованиямнастоящих Правил, направляет предприятию-изготовителю сообщение, копия которогоотсылается в орган госгортехнадзора, выдавший разрешение (лицензию) на изготовлениекрана. По кранам, приобретаемым за рубежом, сообщение направляетсяпредприятию-изготовителю и в орган по сертификации. 3.1.21.Предприятие-изготовитель, получив сообщение от владельца крана, устраняетнедостатки, а также допущенные при изготовлении отступления от настоящихПравил, если на эти отступления отсутствует разрешение органовгосгортехнадзора. Предприятие-изготовительведет в специальном журнале, учет поступивших сообщений, в который заносятсясведения о предъявителе сообщения, заводской номер крана, краткое содержаниесообщения. 3.1.22.Расчетная грузоподъемность изготовленного грейфера для навалочных грузовданного вида (марки, сорта) должна быть подтверждена пробным зачерпыванием вовремя приемо-сдаточных испытаний после установки грейфера на кране.Подтверждение грузоподъемности грейфера оформляется протоколом, которыйприлагается к паспорту крана. 3.1.23.Изготовление грузозахватных приспособлений и тары должно производиться всоответствии с нормативными документами и технологическими картами. В случаеприменения сварки в проектной документации должны содержаться указания по еевыполнению и контролю качества. 3.1.24.Грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захваты и т.п.) послеизготовления подлежат испытанию на предприятии-изготовителе, а после ремонта(кроме стропов) - на предприятии, на котором они ремонтировались. Стропыремонту не подлежат. Грузозахватныеприспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на 25%превышающей их паспортную грузоподъемность. 3.1.25. Сведенияоб изготовленных грузозахватных приспособлениях должны заноситься в Журналучета грузозахватных приспособлений, в котором должны быть указаны наименованиеприспособления, паспортная грузоподъемность, номер нормативного документа(технологической карты), номер сертификата на примененный материал, результатыконтроля качества сварки, результаты испытаний грузозахватного приспособления,если они проводились. 3.1.26.Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленнойметаллической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и датыиспытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), должны бытьснабжены паспортом. 3.2. Реконструкция,ремонт и монтаж 3.2.1. Исключен. 3.2.2.Реконструкция и ремонт кранов должны производиться по проекту и техническимусловиям, разработанным предприятиями-изготовителями или специализированнымиорганизациями. 3.2.3.Организация, производящая ремонт, реконструкцию и монтаж с применением сварки,должна иметь технические условия, содержащие указания о применяемых металлах исварочных материалах, способах контроля качества сварки, нормах браковкисварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий, а такжео порядке оформления эксплуатационной документации. 3.2.4.Организация, производившая ремонт или реконструкцию крана, должна отразить вакте характер произведенной работы и внести в него сведения о примененномматериале с указанием сертификата. Документы, подтверждающие качествопримененного материала и сварки, должны храниться в организации, производившейсварочные работы. Акт должен быть приложен к паспорту крана. О произведенномремонте или реконструкции владелец крана должен сделать запись в паспорте. 3.3. Материалы 3.3.1. Материалыдля изготовления, реконструкции и ремонта кранов и их элементов должныприменяться в соответствии с государственными стандартами и другиминормативными документами. 3.3.2. Качествоматериала, примененного при изготовлении, реконструкции, ремонте, монтажекранов, должно быть подтверждено сертификатом поставщика материала и входнымконтролем. При отсутствии сертификата материал допускается применять после егоиспытания аккредитованной лабораторией в соответствии с государственнымистандартами и другими нормативными документами. Выбор материаладолжен производиться с учетом нижних предельных значений температуры окружающейсреды для рабочего и нерабочего состояний крана, степени нагруженностиэлементов и агрессивности окружающей среды. Данные о примененном материале инижние предельные значения температуры для рабочего и нерабочего состоянийкрана должны быть указаны в его паспорте. 3.3.3.Применение чугунного литья для изготовления канатных блоков стреловых ибашенных кранов не допускается 3.3.4.Материалы, не указанные в нормативных документах и ранее не применявшиеся дляизготовления, реконструкции и ремонта кранов, могут быть применены порекомендации головной организации и по согласованию с Госгортехнадзором России. 3.4. Сварка 3.4.1. Сваркарасчетных металлоконструкций, элементов кранов и контроль качества сварныхсоединений должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил,государственных стандартов и других нормативных документов. 3.4.2. К сваркеи прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приварке площадок, перил илестниц на кране должны допускаться сварщики, выдержавшие испытания вустановленном порядке. 3.4.3. Сварочныеработы должны выполняться по технологическим документам, разработаннымпредприятием-изготовителем или специализированной организацией в соответствии сгосударственными стандартами и нормативными документами, разработаннымиголовной организацией, с учетом конструкции свариваемых изделий. 3.4.4. Сварочныематериалы, применяемые для сварки металлоконструкций, должны обеспечиватьмеханические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительноеудлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельногопоказателя перечисленных свойств металла основных элементов металлоконструкции,установленного для данной марки стали государственным стандартом илитехническими условиями. В случаеприменения в одном соединении сталей разных марок механические свойстванаплавленного металла должны соответствовать свойствам стали с большим пределомпрочности. Марки присадочных материалов, флюсов и защитных газов должны бытьуказаны в технических условиях на изготовление, ремонт, монтаж илиреконструкцию кранов. 3.4.5. Дляизготовления элементов металлоконструкции из листов, профильного проката, труби т.п. допускается применение всех способов резки, обеспечивающих качественноеполучение форм и размеров этих элементов в соответствии с рабочими чертежами.Резка материалов и полуфабрикатов из стали должна производиться по технологии,исключающей возможность образования трещин или ухудшения качества металла накромках и в зоне термического влияния. 3.4.6. Присборке элементов металлоконструкции под сварку должна быть обеспечена точностьсоединений в пределах размеров и допусков, установленных чертежами итехнологическими процессами. 3.4.7. Сваркадолжна производиться в помещениях, исключающих влияние неблагоприятныхатмосферных условий на качество сварных соединений. Выполнение сварочных работна открытом воздухе допускается по специальной технологии при условии защитымест сварки от атмосферных осадков и ветра. 3.4.8.Возможность и порядок производства сварочных работ при температуре ниже 0 °Сустанавливаются нормативными документами. 3.4.9.Допускается изготовление сварных элементов с применением в одном и том же узлеразличных методов сварки, что должно быть оговорено в технических условиях. 3.4.10. Прихватки,выполненные в процессе сборки металлоконструкции, могут не удаляться, если присварке они будут полностью переплавлены. Перед сваркойприхватки должны быть очищены от шлака. 3.4.11.Расчетные сварные соединения должны иметь клеймо или другое обозначение,позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку. Методмаркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качествоизделий. Маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими ее сохранностьв процессе эксплуатации крана. Место и метод маркировки должны быть указаны начертежах. 3.4.12.Необходимость термической обработки сварных соединений должна устанавливатьсятехническими условиями на изготовление, реконструкцию, ремонт и монтаж крана. 3.5. Контроль качества сварныхсоединений 3.5.1. Контролькачества сварных соединений, проводимый при изготовлении, реконструкции,ремонте, монтаже кранов службой контроля продукции (ОТК), должен осуществлятьсявнешним осмотром и измерениями, механическими испытаниями, методами неразрушающегоконтроля, предусмотренными нормативными документами. 3.5.2. Контролькачества сварных соединений должен проводиться после проведения термическойобработки (если она является обязательной для данного сварного соединения).Результаты контроля сварных соединений должны быть зафиксированы всоответствующих документах (журналах, картах и т.п.). 3.5.3. Всесварные соединения подлежат внешнему осмотру и измерениям с целью выявления вних следующих возможных наружных дефектов: а)непараллельности или неперпендикулярности осей соединяемых элементов; б) смещениякромок соединяемых элементов; в) отступленияразмеров и формы швов от чертежей (по высоте, катету и ширине шва, поравномерности усиления и т.п.); г) трещин всехвидов и направлений; д) наплывов,подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, непроваров, пористости и другихтехнологических дефектов. Перед внешнимосмотром поверхность сварного шва и прилегающих к нему участков основногометалла шириной не менее чем по 20 мм в обе стороны от шва должна быть очищенаот шлака, брызг, натеков металла и других загрязнений. Осмотр иизмерение стыковых сварных соединений расчетных элементов должны производитьсяпо всей протяженности соединения. Если внутренняя поверхность сварногосоединения недоступна для осмотра, осмотр и измерение производятся только снаружной стороны. 3.5.4. Контрольсварных соединений просвечиванием должен проводиться в соответствии с ГОСТ7512, ультразвуковой контроль - с ГОСТ14782 и другими нормативными документами. Контроль сварных соединенийэлементов расчетных металлоконструкций проводят только после устранениядефектов, выявленных внешним осмотром. При этом обязательному контролюподвергают начало и окончание сварных швов стыковых соединений поясов и стеноккоробчатых металлоконструкций балок, колонн, стрел. При любом методеконтроля суммарная длина контролируемых участков сварных соединенийустанавливается нормативными документами и должна составлять не менее: 50% от длиныстыка - на каждом стыке растянутого пояса коробчатой или решетчатойметаллоконструкции; 25% от длиныстыка - для всех остальных стыковых соединений; 25% от длины шва- для других видов сварных соединений, указанных в рабочих документах. Передпроведением просвечивания соответствующие участки сварного соединения должныбыть промаркированы с таким расчетом, чтобы их можно было легко обнаружить наснимках. 3.5.5. Оценкакачества сварных соединений по результатам внешнего осмотра и неразрушающегоконтроля должна производиться в соответствии с техническими условиями наизготовление, реконструкцию, ремонт, монтаж кранов, которые должны содержатьнормы оценки качества сварных соединений, исключающие выпуск изделий сдефектами, снижающими их прочность и эксплуатационную надежность. 3.5.6. В сварныхсоединениях не допускаются следующие дефекты, браковочные признаки которыхпревышают величины, указанные в нормативных документах: а) трещины всехвидов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и воколошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые примикроскопическом исследовании; б) непровары (несплавления),расположенные на поверхности по сечению сварного соединения; в) непровары ввершине (корне) угловых и тавровых соединений, выполненных без разделки кромок; г) поры,расположенные в виде сплошной сетки; д) подрезы инаплывы (натеки); е) незаваренныекратеры; ж) свищи; з) незаваренныепрожоги в металле шва; и) прожоги иподплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб); к) смещениякромок выше нормы, предусмотренной чертежами. 3.5.7. Качествосварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом видеконтроля будут обнаружены внутренние или наружные дефекты, выходящие за пределынорм, установленных настоящими Правилами и другими нормативными документами наизготовление, реконструкцию, ремонт и монтаж кранов. 3.5.8. Привыявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварныхсоединениях контролю должно быть подвергнуто все соединение. Дефектные участкисварных швов, выявленные при контроле, должны быть удалены механическимспособом и переварены. 3.5.9. Напредприятиях, занимающихся изготовлением, ремонтом и реконструкцией кранов,механические испытания образцов сварных соединений должны проводитьсяпериодически, в соответствии с технологическими документами. 4. КРАНЫ, УЗЛЫ, МЕХАНИЗМЫИ ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ 4.1. Краны,узлы, механизмы и приборы безопасности, приобретаемые за рубежом, должнысоответствовать требованиям настоящих Правил и других нормативных документов. 4.2.Организациям-заказчикам или поставщикам до заключения договора (контракта) напоставку кранов, узлов, механизмов и приборов безопасности из-за рубежарекомендуется обращаться в органы по сертификации кранов. 4.3.Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция помонтажу), поставляемые с кранами, их узлами, механизмами и приборамибезопасности, должны быть составлены на русском языке и соответствоватьтребованиям настоящих Правил. Возможные отступления от настоящих Правилорганизации (заказчику или поставщику) рекомендуется согласовать сГосгортехнадзором России до заключения договора (контракта) на применение(эксплуатацию) в России кранов, их узлов, механизмов и приборов безопасности. 4.4. Паспортдолжен быть составлен по форме согласно приложениям 5-9. 4.5. Решение овозможности применения приобретенных за рубежом кранов с учетом заключенияэкспертизы промышленной безопасности принимает Госгортехнадзор России всоответствии с Правилами применения технических устройств на опасныхпроизводственных объектах, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.12.98 № 1540*. * Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №1, ст. 191. 5. КРАНЫ КАБЕЛЬНОГО ТИПА 5.1. К кранамкабельного типа (с несущими канатами) должны применяться требования, изложенныев разделах 1-4 и 8-11 настоящихПравил, с изменениями и дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе. 5.2. Коэффициентустойчивости передвижных некачающихся опор кранов в любом направлении с учетомвсех основных и дополнительных нагрузок (сил инерции, ветровой нагрузки, массыснега, усилий от забегания одной из опор) при наиболее неблагоприятной ихкомбинации должен быть не менее 1,3. Коэффициентустойчивости качающихся опор в плоскости, перпендикулярной несущим канатам,должен быть не менее 1,3, а в других плоскостях - не менее величин,установленных в нормативных документах. 5.3. Кран долженбыть оборудован устройством, автоматически останавливающим механизмыпередвижения опор в случае забегания одной из них по отношению к другой навеличину, превышающую установленный проектом показатель. 5.4. Кран долженбыть оснащен ограничителем грузоподъемности, срабатывающим при превышениипаспортной грузоподъемности не более чем на 25%. После срабатыванияограничителя грузоподъемности должно быть возможно только опускание груза. 5.5. Краны сподвижными опорами должны быть оборудованы анемометром, подающим звуковойсигнал при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте. 5.6. Передвижнойкран при работе на одном месте должен быть укреплен ручными захватами. Краны,при работе которых требуется частое их передвижение, могут во время работы назахваты не устанавливаться, но они должны быть укреплены захватами в случае прекращенияработы. 5.7. В кабинекрановщика должны быть установлены указатели положения грузозахватного органапо высоте и вдоль пролета, а также указатель открытого и закрытого положениягрейфера. Эти указателидолжны допускать возможность регулировки шкалы для снятия накапливающихсяпогрешностей. 5.8. Механизмыподъема, а также замыкания грейфера грейферных кранов должны иметь устройства(концевые выключатели), автоматически останавливающие их: а) при подъеме,когда расстояние между буферами грузозахватного органа и грузовой тележкойдостигает 1 м; б) приопускании, когда на барабане остаются навитыми не менее трех витков каната. 5.9. Механизмпередвижения грузовой тележки должен быть оборудован устройством (концевымвыключателем), автоматически останавливающим ее на расстоянии не менее 5 м отплощадки опоры или полиспастной тележки. Допускается последующее передвижениегрузовой тележки к площадкам опор или к полиспастной тележке на ревизионной(пониженной) скорости. 5.10. Грузоваятележка должна быть устроена так, чтобы исключалось ее падение при поломке илисходе ходовых колес с несущего каната (канатов). 5.11. Грузоваятележка снизу и грузозахватный орган (крюковая подвеска, грейфер) сверху должныиметь деревянные или другие упругие буфера, не позволяющие грузозахватномуоргану упереться в оборудование тележки. 5.12. Механизмпередвижения грузовой тележки должен обеспечивать ревизионную (пониженную)скорость не более 0,5 м/с для осмотра и смазки канатов. 5.13. Тормозмеханизма передвижения грузовой тележки должен обеспечивать тормозной момент сучетом коэффициента запаса торможения не менее 1,25. 5.14. Длягрузовой тележки с канатоведущим шкивом механизма ее передвижения диаметр шкивадолжен составлять не менее 60 диаметров канатов. Коэффициент сцепления каната сканатоведущим шкивом при расчете на статическую нагрузку должен быть не менее1,5, а с учетом динамических нагрузок - не менее 1,25. 5.15. Проезд нагрузовой тележке крана разрешается только ремонтному персоналу. Такая работадолжна выполняться по наряду-допуску. 5.16. Машинноепомещение кранов должно отвечать следующим требованиям: а) высотапомещения должна устанавливаться с учетом размещения над основным оборудованиемкрана необходимых подъемных устройств (кранов, электрических талей); б) расстояние отстен помещения до лебедок и между лебедками должно быть не менее 800 мм; длямостовых кабельных кранов допускается уменьшение расстояния между стенойпомещения и лебедкой до 200 мм при условии обеспечения безопасного подхода кчастям лебедки для их обслуживания; в) размерыдверей помещения должны позволять перемещение наиболее крупных неразъемныхэлементов оборудования; высота дверей должна быть не менее 1800 мм. 5.17. Машинноепомещение, кабина управления, головки башен крана должны быть снабжены телефоннойсвязью, позволяющей осуществлять одновременную связь между всеми пунктами. 5.18. В машинномпомещении крана, в кабине управления и на опорах должны быть вывешены табличкис указанием грузоподъемности крана, регистрационного номера и даты следующегоиспытания. 5.19. Дляосмотра несущих канатов и поддержек в пролете крана грузовые тележки должныбыть снабжены площадками. Площадки должныбыть шириной не менее 750 мм с перилами высотой 1200 мм, двумя промежуточнымипродольными связями (прутьями) и со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм.Места входа на площадку должны иметь жесткие ограждения с запором, недопускающим произвольного его открывания. 5.20. На опорахкрана должны быть устроены площадки для подтяжки несущих канатов, обслуживанияоборудования и входа на грузовую тележку. Ширина площадки должна быть не менее1000 мм, а ограждение должно соответствовать требованиям настоящих Правил. 5.21. Краны скачающимися опорами должны быть оборудованы специальными площадками имонтажными блоками для посадки противовеса качающейся башни. Площадки должныбыть рассчитаны на нагрузку от массы опоры при снятых несущих канатах. 5.22. Несущиеканаты должны быть закрытой конструкции и выполнены из одного куска. Накрюковых кранах, предназначенных для монтажных работ, в качестве несущихканатов допускается применять многопрядные канаты с металлическим сердечником. 5.23. Дляподъемных и тяговых канатов следует применять канаты двойной свивки ссердечником из волокнистого материала. Для подъемныхканатов следует применять канаты крестовой свивки. Допускается применениеканатов односторонней свивки, если раскручивание каната или завивка ветвейполиспаста исключены. Для тяговыхканатов передвижения грузовой тележки, поддержек и опор предпочтительноприменение канатов односторонней свивки. 5.24. Устройстводля крепления несущего каната на опорах должно быть шарнирным, позволяющимрегулировать натяжение каната. При применении нескольких несущих канатов должнобыть обеспечено равномерное натяжение канатов. 5.25. Несущий канатдолжен крепиться в муфте клиньями или заливкой металлическим сплавом. На кранах спеременным пролетом допускается крепление несущего каната зажимами; при этомоно должно быть рассчитано на усилие, равное разрывному усилию каната в целом. 5.26. Диаметр барабанови направляющих блоков для грузовых, тяговых и грейферных (поддерживающих изамыкающих) канатов должен определяться по формуле D(h(d, где D- диаметр барабана или блока, измеряемый по средней линии каната, мм; d - диаметр каната, мм; h - коэффициентвыбора диаметра барабана, блока, определяемый по табл. 6. Таблица 6 Минимальныекоэффициенты ZР и h Назначение каната h ZР Несущий - 3,0 Подъемный: крюковой монтажный 30 5,0 40 4,5 50 4,0 крюковой перегрузочный 30 5,5 40 5,0 50 4,5 грейферный перегрузочный* 30 6,0 40 5,5 50 5,0 Тяговый: передвижения грузовой тележки 30 4,0 передвижения приводных поддержек 30 4,0 передвижения крана (опоры) 30 4,0 удержания крана (опоры) от угона под действием 30 2,5 ветра в нерабочем состоянии Для полиспастов заякоривания несущих канатов 30 6,0 Для подвески кулачковых поддержек - 3,0 Для оттяжки мачт и опор - 3,0 Для подвески электрических кабелей - 3,0 Монтажный: при ручном приводе 12 4,0 при машинном приводе 20 4,0 *Принимается, что масса грейфера с материалом равномерно распределена на всеканаты. 5.27. Подъемные,тяговые канаты, канаты для подвески кулачковых поддержек и канаты для подвескиэлектрических кабелей должны быть целыми (без сращенных участков). В отдельныхслучаях, по проекту и технологии, разработанным специализированнойорганизацией, допускается сращивание канатов. Длина сращиваемых участков должнасоставлять не менее 1000 диаметров каната. 5.28. Несущиеканаты закрытой конструкции, а также канаты двойной свивки бракуют всоответствии с руководством по эксплуатации крана. Несущие канаты подлежатзамене в тех случаях, когда оборваны рядом две смежные проволоки наружногослоя. При прекращенииработы крана с качающейся опорой из-за износа несущих канатов последняя должнабыть установлена на монтажный фундамент. 5.29.Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей егопаспортную грузоподъемность. При этом грузовая тележка устанавливается всередине пролета, груз поднимается на высоту 100-200 мм и выдерживается в такомположении в течение 30 мин. После этого производится проверка состояния заделкинесущих канатов в муфтах и общего состояния крана. 5.30.Динамические испытания крана проводятся нагрузкой, на 10% превышающей егопаспортную грузоподъемность. При динамических испытаниях крана 5-8 развыполняют: а) повторныеподъем и опускание груза с остановкой на разных высотах; б) повторноепередвижение грузовой тележки с грузом с остановкой в разных точках пролета; в) повторныепередвижения крана в разных направлениях на разное расстояние (кроменеподвижных кранов); г) повторныеподъем и опускание груза с одновременным перемещением грузовой тележки. 5.31. Прирегистрации крана в органах госгортехнадзора к его паспорту, кроме документов,указанных в ст. 9.1.5 настоящихПравил, прилагаются: а) акты приемкиметаллоконструкций (на предприятии-изготовителе и монтажной площадке); б) акт испытанияметаллоконструкций, если такое испытание предусмотрено проектом; в) проекткранового пути; г) акт приемкифундаментов и крановых путей с инструментально проверенными отметками ипривязками; д) акт наанкеровку канатов в муфтах (при креплении канатов в муфтах); е) акт замерапровеса несущих канатов; ж) акт замеранатяжения в оттяжках опор; з) акт проверкиканатов при помощи дефектоскопа; и) акт проверкиположения качающейся опоры. Провес несущегоканата измеряют от воздействия груза, масса которого равна паспортнойгрузоподъемности крана, и массы грузовой тележки при ее расположении в центрепролета. Фактическая величина провеса не должна отличаться от проектной болеечем на установленный допуск. Проверка соответствия положения качающейся опорыпроектному производится при расположении порожней тележки у некачающейся опоры. При проверкекрановых путей измеряют угол наклона (для наклонных крановых путей),горизонтальность и прямолинейность путей, расстояния между путями одной опоры имежду путями противоположных опор (только для передвижных параллельных кранов). Проверкасостояния крановых путей (только для передвижных кранов), анкеровки канатов вмуфтах и замер натяжения в оттяжках опор, а также проверка соответствия проектуположения качающейся опоры (только для кранов с качающейся опорой) и провесанесущих канатов в процессе эксплуатации должны выполняться при каждомтехническом освидетельствовании крана. 6. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫМОСТОВЫЕ 6.1. Ккранам-штабелерам мостовым должны применяться требования, изложенные в разделах 1-4, 8-11 настоящихПравил, ГОСТ 28434 и других нормативных документах, с изменениями идополнениями, предусмотренными в настоящем разделе. 6.2. Грузовыетележки кранов-штабелеров должны быть оборудованы обратными подхватами,препятствующими отрыву колес тележки при наезде нижней частью колонны илизахватом на препятствие. Для кранов-штабелеров грузоподъемностью более 2 т икранов-штабелеров, управляемых из кабины, подхваты должны включать устройства,обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки. 6.3. Механизмподъема кранов-штабелеров должен быть оборудован ограничителямигрузоподъемности, слабины каната, а также двумя срабатывающими последовательноограничителями высоты подъема. 6.4. Кабинауправления должна быть закрытой и оборудованной распашной наружу дверью, атакже ловителями, срабатывающими от ограничителя скорости опускания кабины.Канат ограничителя скорости опускания кабины должен быть снабжен блокировкой,не допускающей уменьшения его натяжения. 6.5. Внутренниеразмеры кабины должны быть не менее: высота - 1800 мм, глубина - 800 мм, ширина- 800 мм. В рабочей зоне оператора в кабине не должно быть подъемных стекол ифрамуг. 6.6. Кабинадолжна перемещаться по специальным направляющим при помощи подхвата наподвижной части колонны (грузоподъемнике) или собственного механизма подъема.Посадка в кабину и выход из нее должны осуществляться только в нижнем положениикабины. При этом расстояние по вертикали от пола кабины до пола помещения недолжно превышать 250 мм. 6.7. Должны бытьпредусмотрены блокировки, не допускающие включение механизмов крана: при незапертойизнутри двери кабины; при ослабленииканата ограничителя скорости опускания кабины; при срабатываниилюбого из двух ограничителей верхнего положения захвата; при срабатыванииловителей кабины; при срабатыванииограничителя слабины грузового каната; при срабатыванииограничителя грузоподъемности; при отрыве колестележки от рельсов, вызванном наездом нижней части колонны, захвата или грузана препятствие. 6.8. Приуправлении краном-штабелером с пола подвесной пульт не должен крепиться кповоротной части грузовой тележки. 6.9. Приразработке проектов установки кранов-штабелеров должны быть выполнены следующиеусловия: а) расстояние повертикали от пола или от верха платформы транспортных средств до нижней точкиневыдвижной части колонны должно быть не менее 100 мм; б) расстояние повертикали от нижней точки моста крана до верха стеллажей, расположенных в зонеработы крана, должно быть не менее 100 мм; в) при работекранов в проходах между стеллажами боковые зазоры между частями крана,находящимися в проходе (с грузом на захвате), должны быть не менее: 150 мм на каждуюсторону - при работе с грузами на стандартных поддонах, а также при длине грузадо 4 м (для кранов-штабелеров грузоподъемностью до 1 т, кранов-штабелеров,управляемых с пола, при работе с грузами на стандартных поддонах допускается 75мм на каждую сторону); 200 мм на каждуюсторону при длине груза от 4 до 6 м; 300 мм на каждуюсторону при длине груза более 6 м. 6.10. В зонеработы крана-штабелера присутствие людей не допускается (кроме оператора приуправлении с пола). Транспортные средства, въезжающие в зону работыкрана-штабелера, должны располагаться на специально обозначенной площадке. 6.11.Краны-штабелеры, предназначенные для работы на одном крановом пути в стеллажныхскладах, должны быть оборудованы устройствами, исключающими удары их друг одруга. 7. ПОДЪЕМНИКИ КРАНОВЫЕ 7.1. К крановымподъемникам должны применяться требования, изложенные в разделах 1-4, 8-11 настоящихПравил, с изменениями и дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе. 7.2. Конструкцияподъемников и методы их испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ13556. 7.3. Управлениеподъемником при монтаже крана (если это предусмотрено эксплуатационнымидокументами) и при испытаниях подъемника должно осуществляться с выносногопульта. 7.4. Навнутренней стенке кабины подъемника и у двери шахты должны быть установленытаблички с изложением основных правил эксплуатации подъемника. 7.5. Напосадочных площадках подъемника должно быть предусмотрено ограждение,исключающее попадание человека в зону работы подъемника. 7.6. Лебедкаподъемника должна быть снабжена тормозом нормально закрытого типа. Коэффициентзапаса торможения должен быть не менее 2. 7.7. Расчетканатов и блоков должен проводиться исходя из группы классификации (режима) М8по ИСО 4301/1. 7.8. Притехническом освидетельствовании подъемника необходимо проводить: осмотр; испытания нахолостом ходу; испытания приперемещении подъемника вручную (если это предусмотрено конструкциейподъемника); статическиеиспытания; динамическиеиспытания; испытания насрабатывание ловителей. 7.9. Пристатических испытаниях подъемника нагрузка должна превышать номинальнуюгрузоподъемность на 100%, а при динамических - на 10%. 8. КРАНОВЫЙ ПУТЬ 8.1. К крановомупути должны применяться требования, изложенные в разделах 1-2,9-11 настоящихПравил, с дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе. 8.2. Устройствокранового пути (исключая пути железнодорожных кранов) должно производиться попроекту, разработанному специализированной организацией или предприятием -изготовителем крана, имеющими соответствующие лицензии. При установкекрана на эксплуатирующийся крановый путь последний должен быть проверенрасчетом на допустимость такой нагрузки. Путьжелезнодорожного крана должен устраиваться и содержаться в соответствии снормами МПС России. 8.3. В проектекранового пути должны содержаться следующие основные сведения: а) тип рельсов идопустимая нагрузка на рельс от колеса крана; б) тип, сечениеи длина шпалы; в) расстояниемежду шпалами; г) способкрепления рельсов между собой и к шпалам; д) наличиеподкладок между рельсами и шпалами, конструкция подкладок и способ ихустановки; е) зазор междурельсами; ж) материал иразмер балластного слоя; з) минимальныйдопустимый радиус кривой на криволинейных участках пути; и) предельнодопустимые величины общего продольного уклона, упругой просадки под колесами идопуски на ширину колеи и на разность уровня головок рельсов; к) конструкциятупиковых упоров; л) устройствозаземления кранового пути. 8.4. Крановыйпуть (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути грузовых подвесныхтележек или электрических талей, оборудованные стрелками или поворотнымикругами, а также места перехода крана или его тележки с одного пути на другойдолжны отвечать следующим требованиям: а) обеспечиватьплавный, без заеданий, проезд; б) быть оборудованнымизамками с электрической блокировкой, исключающей переезд при незапертом замке; в) иметьавтоматически включаемую блокировку, исключающую сход тележки (электрическойтали) с рельса при выезде ее на консоль расстыкованного участка пути; г) обеспечиватьуправление переводом стрелки или поворотного круга от сигнала системыуправления тележкой (электрической талью); д) бытьоборудованными единым выключателем для подачи напряжения на троллеи тележки(электрической тали), на механизмы управления стрелок и электрические аппаратыблокировочных устройств. 8.5. Рельсыдолжны быть закреплены так, чтобы при передвижении крана исключалось ихпоперечное и продольное смещение. 8.6. Рельсыопорных кранов и грузовых тележек должны крепиться так, чтобы исключалосьбоковое и продольное их смещение при передвижении и работе крана. При креплениирельсов посредством сварки должна быть исключена возможность их тепловойдеформации. 8.7. Переездавтомашин и автопогрузчиков через пути козловых и башенных кранов допускается висключительных случаях, когда невозможен их объезд. Меры безопасностиразрабатываются владельцем крана с учетом интенсивности их работы и движениятранспорта. 8.8. Пересечениепутей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспортаможет быть допущено в отдельных обоснованных случаях, по согласованию сорганами госгортехнадзора, после разработки мероприятий по предупреждениюстолкновения работающих кранов с подвижным составом. Пересечение путипортального крана с железнодорожными путями должно выполняться по проекту,разработанному специализированной организацией и согласованному с владельцамикрана и железнодорожных путей. 8.9. Предельныевеличины отклонений кранового пути от проектного положения, указанные вруководстве по эксплуатации крана, не должны превышать величин, указанных в приложении 10. Дефекты рельсов ишпал кранового пути не должны превышать критериев браковки, приведенных в приложении 11. 8.10. В проектекранового пути должен быть указан участок для стоянки крана в нерабочемсостоянии. 8.11. Приналичии подземных коммуникаций, проложенных ранее, без учета последующегоустройства над ними рельсового пути, должен быть выполнен расчет с цельюисключения возможности повреждения этих коммуникаций и при необходимостиразработан проект их перекрытия. 8.12. Готовностькранового пути к эксплуатации должна быть подтверждена актом сдачи-приемкикранового пути по форме согласно приложению12, к которому должны быть приложены результаты планово-высотной съемки. 8.13. Проверкасостояния кранового пути и измерение сопротивления его заземления должныпроизводиться в соответствии с нормативными документами. 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9.1. Регистрация 9.1.1.Регистрация объектов, где эксплуатируются краны, должна производиться всоответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасныхпроизводственных объектов, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 24.11.98 № 1371*. *Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938. 9.1.2.Регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу подлежат краны всехтипов, перечисленные в ст. 1.3 настоящих Правил, за исключением указанных в ст.9.1.3. 9.1.3. Неподлежат регистрации в органах госгортехнадзора следующие краны: а) кранымостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно,управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта; б) краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно; в) краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота; г) переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении; д) краны мостового типа и башенные краны, используемые в учебных целях на полигонахучебных заведений; е) краны,установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах,отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только дляремонта этих машин; ж) электрическиетали. 9.1.4.Регистрация кранов в органах госгортехнадзора производится по письменномузаявлению владельца и паспорту крана. В заявлениидолжно быть указано наличие у владельца крана ответственных специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил и обученного персонала для обслуживания крана, а также подтверждено, что техническое состояние крана допускает его безопасную эксплуатацию. При регистрациикрана мостового типа, портального, башенного (кроме быстромонтируемого*) кпаспорту должен быть приложен акт, подтверждающий выполнение монтажных работ всоответствии с инструкцией по монтажу крана, подписанный ответственнымпредставителем организации, производившей монтаж крана. *Быстромонтируемый кран - башенный кран, монтируемый на объекте с помощьюсобственных механизмов, без верхолазных работ и с оперативным временем монтажане более 30 мин. При регистрациимостового крана к паспорту должен быть приложен чертеж его установки суказанием расположения главных троллеев и посадочной площадки для входа накран. На чертеже должны быть указаны фактические размеры, регламентированные в подразделе 2.18 настоящих Правил. При регистрациикрана, перемещающегося по надземному крановому пути, должна быть представленасправка о том, что крановый путь рассчитан на работу этого крана. Справка осоответствии надземного пути нагрузкам от устанавливаемого крана должнавыдаваться проектной организацией или владельцем крана со ссылкой на проекткранового пути. Для кранов,устанавливаемых на причалах, должна быть представлена справка о допустимоститакой установки. Если плитыпротивовеса и балласта для башенных и портальных кранов изготовлены владельцемкрана, то должен быть представлен акт о приемке плит с указанием их фактическоймассы. При регистрациикрана, отработавшего нормативный срок службы, должно быть представленозаключение специализированной организации о возможности его дальнейшейэксплуатации. При регистрациикранов, изготовленных за рубежом, представляется решение ГосгортехнадзораРоссии о применении крана. 9.1.5. Регистрация в органах госгортехнадзора крана, не имеющегопаспорта, может быть произведена на основании паспорта, составленногоспециализированной организацией. При составлении паспорта крана должны бытьучтены следующие документы: а) заключение,основанное на расчете прочности и устойчивости крана и его отдельных элементов; б) свидетельстволаборатории о химическом анализе и механических свойствах материаламеталлоконструкций крана (с определением ближайшего аналога отечественной стали- для зарубежного крана); в) расчет крюка,если его размеры не соответствуют государственному стандарту или он не снабженклеймом предприятия-изготовителя; г) акт проверкисостояния металлоконструкций и качества сварных соединений; д) справка обустановленных приборах и устройствах безопасности. 9.1.6. Краныподлежат перерегистрации после: а)реконструкции; б) ремонта, еслина кран был составлен новый паспорт; в) передачикрана другому владельцу; г) перестановкикрана мостового типа на новое место. 9.1.7. Прирегистрации крана, подвергнутого реконструкции, должен быть представлен новыйпаспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию, или старыйпаспорт с изменениями. К паспорту должна быть приложена следующая документация: а) справка охарактере реконструкции, подписанная специализированной организацией,составившей проект реконструкции; б) новаяхарактеристика крана и чертежи общего вида крана с основными габаритнымиразмерами, если они изменились; в)принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их изменении; г)кинематические схемы механизмов и схемы запасовки канатов при их изменении; д) копиисертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при реконструкциикрана; е) сведения оприсадочных материалах (результаты испытания наплавленного металла или копиисертификата на электроды); ж) сведения орезультатах контроля качества сварки металлоконструкций; з) акт опроверке работоспособности приборов и устройств безопасности; и) акт опроведении полного технического освидетельствования. 9.1.8. Приотказе в регистрации крана должны быть письменно указаны причины отказа соссылкой на соответствующие статьи настоящих Правил и другие нормативныедокументы. 9.1.9. Принаправлении кранов для работы в другие области (округа) на срок более 3 месвладелец обязан сообщить об этом в орган госгортехнадзора, в которомзарегистрированы краны, указав регистрационные номера кранов, пункт назначенияи на какой срок они направляются. По прибытиикрана на место владелец крана или производитель работ обязаны поставить его навременный учет в органе госгортехнадзора, на территории которого будутпроизводиться работы, и получить разрешение на работу крана. При этом должныбыть предъявлены документы, регламентирующие порядок проведения техническихобслуживании и ремонтов, проект производства работ кранами, приказы оназначении ответственных специалистов и обслуживающего персонала. 9.1.10. Кранподлежит снятию с регистрации в органах госгортехнадзора в следующих случаях: а) при егосписании; б) при передачеего другому владельцу; в) при переводеего в разряд нерегистрируемых. Снятие крана с регистрации производится органамигосгортехнадзора по письменному обоснованному заявлению владельца крана сзаписью в паспорте о причинах снятия с регистрации. 9.1.11. Краны,не подлежащие регистрации в органах госгортехнадзора, а также съемныегрузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и под этимномером регистрируются их владельцем в журнале учета кранов и грузозахватныхприспособлений. 9.2. Разрешение на пуск вработу 9.2.1.Разрешение на применение кранов должно выдаваться в соответствии с Правиламиприменения технических устройств на опасных производственных объектах,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 №1540. 9.2.2. Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрациив органах госгортехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующихслучаях: а) перед пускомв работу вновь зарегистрированного крана; б) послемонтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых ибыстромонтируемых башенных кранов); в) послереконструкции крана; г) после ремонтас заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применениемсварки; д) послеустановки на кране нового ограничителя грузоподъемности. 9.2.3.Разрешение на пуск крана в работу после его регистрации выдается инспекторомгосгортехнадзора на основании результатов полного техническогоосвидетельствования, проведенного владельцем крана. При этом проверяютсясостояние крана (кранового пути), а также организация надзора за кранами(крановыми путями) и их обслуживания. О предстоящем пуске крана в работувладелец обязан уведомить органы госгортехнадзора (инспектора) не менее чем за10 дней. 9.2.4.Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кранов послеперестановки их на новый объект выдается инженерно-техническим работником понадзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основаниирезультатов проверки состояния крана и обеспечения безопасных условий егоработы с записью в вахтенном журнале. 9.2.5.Разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленноговладельцу в собранном виде, выдается органами госгортехнадзора на основаниирезультатов испытания крана на предприятии-изготовителе и частичноготехнического освидетельствования, проведенного владельцем, с записью в паспортекрана. 9.2.6.Разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в органахгосгортехнадзора, выдается инженерно-техническим работником по надзору забезопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании документациипредприятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования. 9.2.7.Разрешение на пуск в работу кранов, подлежащих регистрации в органахгосгортехнадзора, записывается в их паспорт инспектором госгортехнадзора, адругих кранов - инженерно-техническим работником по надзору за безопаснойэксплуатацией грузоподъемных кранов. Разрешение на эксплуатацию грузозахватныхприспособлений и тары записывается в специальный журнал учета и осмотра лицом,ответственным за безопасное производство работ кранами. 9.3. Техническоеосвидетельствование и ремонт 9.3.1. Краны допуска в работу должны быть подвергнуты полному техническомуосвидетельствованию. Краны, подлежащие регистрации в органах госгортехнадзора,должны подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации.Техническое освидетельствование должно проводиться согласно руководству поэксплуатации крана. При отсутствии в руководстве соответствующих указанийосвидетельствование кранов проводится согласно настоящим Правилам. 9.3.2. Краны втечение нормативного срока службы должны подвергаться периодическомутехническому освидетельствованию: а) частичному -не реже одного раза в 12 мес; б) полному - нереже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых кранов (краны дляобслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорныхустановок, а также другие краны, используемые только при ремонте оборудования). Редкоиспользуемые грузоподъемные краны должны подвергаться полному техническомуосвидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение кранов к категорииредко используемых производится владельцем по согласованию с органамигосгортехнадзора. 9.3.3.Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно проводитьсяпосле: а) монтажа,вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемыхбашенных кранов); б) реконструкциикрана; в) ремонтарасчетных металлоконструкций крана с заменой элементов или узлов с применениемсварки; г) установкисменного стрелового оборудования или замены стрелы; д) капитальногоремонта или замены грузовой или стреловой лебедки; е) замены крюкаили крюковой подвески (проводятся только статические испытания); ж) заменынесущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. 9.3.4. Послезамены изношенных грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаяхперепасовки канатов должна производиться проверка правильности запасовки инадежности крепления концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим грузом, очем должна быть сделана запись в паспорте крана инженерно-техническимработником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправномсостоянии. 9.3.5.Техническое освидетельствование крана должно проводиться инженерно-техническимработником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов приучастии инженерно-технического работника, ответственного за содержаниегрузоподъемных кранов в исправном состоянии. 9.3.6. Кран,отремонтированный на специализированном ремонтном предприятии и доставленный наместо эксплуатации в собранном виде, должен пройти полное техническоеосвидетельствование на ремонтном предприятии перед отправкой его владельцу. Акттехнического освидетельствования должен быть приложен к паспорту крана. Допуска в работу владелец крана должен провести его частичное техническоеосвидетельствование, результаты которого занести в паспорт. 9.3.7.Техническое освидетельствование имеет целью установить, что: а) кран и егоустановка соответствуют настоящим Правилам, паспортным данным и представленнойдля регистрации документации; б) краннаходится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 9.3.8. Приполном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться: а) осмотру; б) статическимиспытаниям; в) динамическимиспытаниям. При частичномтехническом освидетельствовании статические и динамические испытания крана непроводятся. 9.3.9. Притехническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и проверены вработе его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, приборы иустройства безопасности. Проверка исправности действия ограничителягрузоподъемности крана стрелового типа должна проводиться с учетом его грузовойхарактеристики. Кроме того, притехническом освидетельствовании крана должны быть проверены: а) состояниеметаллоконструкций крана и его сварных (клепаных) соединений (отсутствиетрещин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии, ослабления клепаныхсоединений и др.), а также кабины, лестниц, площадок и ограждений; б) состояниекрюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак, умеханизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных крюков идеталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должнапроводиться заводской лабораторией по инструкции с применением методовнеразрушающего контроля. Заключение лаборатории должно храниться вместе спаспортом крана. Принеразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной частикованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезной части вилкипластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой.Такая проверка должна проводиться не реже одного раза в 12 мес. Необходимость ипериодичность проверки деталей подвески устанавливаются владельцем; в) фактическоерасстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевоговыключателя и остановки механизма подъема; г) состояниеизоляции проводов и заземления электрического крана с определением ихсопротивления; д) соответствиемассы противовеса и балласта у крана стрелового типа значениям, указанным впаспорте; е) состояниекранового пути и соответствие его настоящим Правилам, проекту и руководству поэксплуатации крана; ж) состояниеканатов и их крепления; з) состояниеосвещения и сигнализации. Нормы браковки кранового пути, канатов и элементовкрана должны быть указаны в руководстве по эксплуатации. При отсутствии вруководстве соответствующих норм браковка канатов и элементов кранов проводитсяв соответствии с рекомендациями, приведенными в приложениях 13 и 14. Работы,предусмотренные ст. 9.3.9 настоящих Правил, могут быть проведены отдельно, ноне ранее чем за 10 дней до технического освидетельствования. Результатыосмотров и проверок должны оформляться актом, подписанным инженерно-техническимработником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправномсостоянии. 9.3.10.Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей егопаспортную грузоподъемность. 9.3.11.Статические испытания мостового крана проводятся следующим образом. Кранустанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) - вположение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз поднимаетсякраном на высоту 100-200 мм и выдерживается в таком положении в течение 10 мин. Статическиеиспытания козлового крана и мостового перегружателя проводятся так же, какиспытания мостового крана; при этом у крана с консолями каждая консольиспытывается отдельно. По истечении 10мин груз опускается, после чего проверяется отсутствие остаточной деформациимоста крана. При наличии остаточной деформации, явившейся следствием испытаниякрана грузом, кран не должен допускаться к работе до выясненияспециализированной организацией причин деформации и определения возможностидальнейшей работы крана. 9.3.12.Статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколькогрузовых характеристик, при периодическом или внеочередном техническомосвидетельствовании проводятся в положении, соответствующем наибольшейгрузоподъемности крана и/или наибольшему грузовому моменту. Испытаниякранов, имеющих сменное стреловое оборудование, могут проводиться сустановленным на них для работы оборудованием. После установки на кран сменногострелового оборудования испытание проводится в положении, соответствующемнаибольшей грузоподъемности крана при установленном оборудовании. Испытания крановстрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета (стрела поддерживаетсярастяжкой), проводятся при установленных для испытаний вылетах. С этими жевылетами, при условии удовлетворительных результатов техническогоосвидетельствования, разрешается последующая работа крана. 9.3.13. Пристатических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливаетсяотносительно ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетнойустойчивости крана, и груз поднимается на высоту 100-200 мм. Кран считаетсявыдержавшим статические испытания, если в течение 10 мин поднятый груз неопустится на землю, а также не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций идругих повреждений металлоконструкций и механизмов. 9.3.14.Динамические испытания крана проводятся грузом, масса которого на 10 %превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия еемеханизмов и тормозов. При динамическихиспытаниях кранов (кроме кранов кабельного типа) производятся многократные (неменее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия всех другихмеханизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством поэксплуатации крана. 9.3.15. У крана,оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен быть испытан каждыймеханизм. 9.3.16. Есликран используется только для подъема и опускания груза (подъем затворов нагидроэлектростанции), динамические испытания могут быть проведены без передвижениясамого крана или его тележки. 9.3.17.Статические испытания кранов мостового типа, предназначенных для обслуживаниягидро- и теплоэлектростанций, могут проводиться при помощи специальныхприспособлений, позволяющих создать испытательную нагрузку без применениягруза. Динамические испытания в этом случае не проводятся. Для испытаниякранов при помощи специальных приспособлений владельцем крана илиспециализированной организацией должна быть разработана дополнительнаяинструкция. 9.3.18.Испытания крана, имеющего несколько сменных грузозахватных органов, должны бытьпроведены с тем грузозахватным органом, который установлен на момент испытаний. 9.3.19. Дляпроведения статических и динамических испытаний владелец крана долженобеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов с указанием ихфактической массы. 9.3.20.Результаты технического освидетельствования крана записываются в его паспортинженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатациейгрузоподъемных кранов, проводившим освидетельствование, с указанием срокаследующего освидетельствования. При освидетельствовании вновь смонтированногокрана запись в паспорте должна подтверждать, что кран смонтирован и установленв соответствии с настоящими Правилами, руководством по эксплуатации и выдержалиспытания. Записью в паспорте действующего крана, подвергнутого периодическомутехническому освидетельствованию, должно подтверждаться, что кран отвечаеттребованиям настоящих Правил, находится в исправном состоянии и выдержал испытания.Разрешение на дальнейшую работу крана в этом случае выдаетсяинженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатациейгрузоподъемных кранов. Проведение технического освидетельствования можетосуществляться специализированной организацией. 9.3.21. Краны,отработавшие нормативный срок службы, должны подвергаться экспертномуобследованию (диагностированию), включая полное техническоеосвидетельствование, проводимому специализированными организациями всоответствии с нормативными документами. Результаты обследования должнызаноситься в паспорт крана инженерно-техническим работником, ответственным засодержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. 9.3.22.Техническое обслуживание и ремонт кранов, в том числе отработавших нормативныйсрок службы, а также ремонт и рихтовка крановых путей должны производиться всоответствии с руководствами по эксплуатации кранов и другими нормативнымидокументами в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта.Владелец кранов обязан обеспечить проведение указанных работ в соответствии сграфиком и своевременное устранение выявленных неисправностей. 9.3.23.Специализированная организация по ремонту и наладке приборов безопасностикранов должна организовать своим приказом соответствующую службу, назначивспециалистов, отвечающих за содержание приборов и устройств безопасности висправном состоянии, а также наладчиков приборов безопасности. 9.3.24.Результаты технических обслуживаний, сведения о ремонтах кранов должнызаписываться в журнал ремонта. Сведения о ремонтах, вызывающих необходимостьвнеочередного полного технического освидетельствования крана, заносятся в егопаспорт. 9.3.25. Впроцессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелецдолжен периодически производить их осмотр в следующие сроки: траверс, клещейи других захватов и тары - каждый месяц; стропов (заисключением редко используемых) - каждые 10 дней; редкоиспользуемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу. Осмотр съемныхгрузозахватных приспособлений и тары должен производиться по инструкции,разработанной специализированной организацией и определяющей порядок и методыосмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденныесъемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. Приотсутствии инструкции браковку стропов производят в соответствии с приложением 15. 9.3.26.Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся в журналосмотра грузозахватных приспособлений. 9.3.27. Выводкрана в ремонт должен производиться инженерно-техническим работником,ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, всоответствии с графиком ремонта, утвержденным владельцем крана. На проведениеремонта мостовых и консольных передвижных кранов должен выдаваться наряд-допускв порядке, установленном владельцем крана. В наряде-допуске должны быть указанымеры по созданию безопасных условий выполнения ремонтных работ, в частностимеры по предупреждению поражения ремонтного персонала электрическим током,падения с высоты, наезда работающих кранов на ремонтируемый кран, а также попредупреждению выхода ремонтного персонала на крановые пути работающих кранов. Дата и времявывода крана в ремонт, а также фамилия специалиста, ответственного за егопроведение, должны быть указаны в наряде-допуске и вахтенном журнале. Безнаряда-допуска можно производить осмотр и техническое обслуживание крана, атакже устранение неисправностей по вызову крановщика. При выполненииремонтных работ на мостовом кране несколькими бригадами наряд-допуск долженбыть выдан каждой бригаде. Использование крана для работы во время его ремонтане разрешается. 9.3.28.Разрешение на пуск в работу крана после ремонта, кроме случаев, указанных в ст. 9.2.2 настоящих Правил, выдаетсяинженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемныхкранов в исправном состоянии, с записью в вахтенном журнале. 9.4. Надзор иобслуживание 9.4.1.Производственный контроль за безопасной эксплуатацией кранов долженосуществляться в соответствии с Правилами организации и осуществленияпроизводственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностина опасном производственном объекте, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10.03.99 № 263*. *Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 11, ст. 1305. 9.4.2.Руководители организаций и индивидуальные предприниматели - владельцы кранов, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также руководители организацийи индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие краны, обязаны обеспечитьсодержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора иобслуживания. В этих целях должны быть: а) назначены инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, инженерно-техническийработник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправномсостоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами; б) установленпорядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание кранов, крановых путей, грузозахватных приспособленийи тары в исправном состоянии; в) установлентребуемый настоящими Правилами порядок обучения и периодической проверки знанийу персонала, обслуживающего краны, а также проверки знаний настоящих Правил у ответственных специалистов; г) разработаныдолжностные инструкции для ответственных специалистов и производственныеинструкции для обслуживающего персонала, журналы, проекты производства работ,технологические карты, технические условия на погрузку и разгрузку, схемыстроповки, складирования грузов и другие регламенты по безопасной эксплуатациикранов; д) обеспеченоснабжение ответственных специалистов правилами безопасности, должностнымиинструкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации кранов, аобслуживающего персонала - производственными инструкциями; е) обеспеченовыполнение ответственными специалистами настоящих Правил, должностныхинструкций, а обслуживающим персоналом - производственных инструкций. Должностныеинструкции для ответственных специалистов и производственные инструкции дляобслуживающего персонала должны быть составлены на основании типовыхинструкций, утвержденных Госгортехнадзором России. 9.4.3. Дляосуществления надзора за безопасной эксплуатацией кранов владелец долженназначить инженерно-технических работников после обучения и проверки знания иминастоящих Правил, должностных инструкций для ответственных специалистов ипроизводственных инструкций для обслуживающего персонала экзаменационнойкомиссией с участием инспектора госгортехнадзора и выдачи им соответствующегоудостоверения. Численностьслужбы надзора и ее структура должны определяться владельцем кранов с учетом ихколичества, условий эксплуатации и письменно согласовываться с органамигосгортехнадзора. Для обеспечения содержания кранов в исправном состоянии владелец должен назначитьинженерно-технического работника соответствующей квалификации после обучения ипроверки знания им настоящих Правил экзаменационной комиссией с участиеминспектора госгортехнадзора и выдачи ему соответствующего удостоверения идолжностной инструкции. Номер и датаприказа о назначении инженерно-технического работника, ответственного засодержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, а также его должность,фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись должны содержаться впаспорте крана. Эти сведения должны заноситься в паспорт до регистрации крана ворганах госгортехнадзора, а также каждый раз после назначения новогоответственного специалиста. На времяотпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствияинженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемныхкранов в исправном состоянии, выполнение его обязанностей возлагается приказомна работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующуюквалификацию, прошедшего обучение и проверку знаний настоящих Правил (беззанесения его фамилии в паспорт крана). Владелец крана должен создать условиядля выполнения ответственным специалистом возложенных на него обязанностей. Обязанностиответственных специалистов устанавливаются в должностных инструкциях. 9.4.4. В каждомцехе, на строительной площадке или другом участке работ кранов в каждой сменедолжно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производстворабот кранами, из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков. Наскладах материалов и других участках работы в качестве лиц, ответственных забезопасное производство работ кранами, по согласованию с органамигосгортехнадзора могут быть назначены заведующие складами, бригадиры.Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за безопасноепроизводство работ кранами, должно производиться после обучения и проверкизнания ими соответствующих разделов настоящих Правил, должностной инструкции,производственных инструкций для крановщиков и стропальщиков. Проверку знанийпроводит экзаменационная комиссия с участием инспектора госгортехнадзора.Лицам, прошедшим проверку знаний, выдаются удостоверение и должностнаяинструкция. 9.4.5. Дляпредприятий с малым числом кранов (до трех регистрируемых кранов), на которыхне могут быть назначены все ответственные специалисты, предусмотренныенастоящими Правилами, по согласованию с органами госгортехнадзора выполнениеобязанностей инженерно-технического работника, ответственного за содержаниегрузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного забезопасное производство работ кранами, может возлагаться на одногоинженерно-технического работника или (по договору) на специалиста инженерногоцентра. 9.4.6. В техслучаях, когда владелец крана не имеет возможности назначить ответственныхспециалистов, предусмотренных настоящими Правилами, допускается, посогласованию с органами госгортехнадзора, возлагать их обязанности наработников специализированной организации или на специалистов инженерныхцентров. 9.4.7.Периодическая проверка знаний инженерно-технических работников по надзору забезопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, инженерно-техническихработников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправномсостоянии, и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами,должна проводиться не реже одного раза в 3 года комиссией предприятия илиучебной организацией с участием инспектора госгортехнадзора после обучения ихпо соответствующим программам. 9.4.8. Дляуправления кранами и их обслуживания владелец обязан назначить крановщиков, ихпомощников, слесарей и наладчиков приборов безопасности, а для обслуживаниякранов с электрическим приводом, кроме того, и электромонтеров. 9.4.9. Помощниккрановщика должен назначаться в случаях, предусмотренных руководством поэксплуатации крана, или если это необходимо по местным условиям работы. 9.4.10.Управление автомобильным краном может быть поручено водителю автомобиля послеобучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестацииквалификационной комиссией. 9.4.11. Длязацепки, обвязки (строповки) и навешивания груза на крюк крана, за исключениемслучаев, указанных в ст. 9.4.12 настоящих Правил, должны назначатьсястропальщики. 9.4.12. Для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки(груз, имеющий петли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях,контейнерах или другой таре) или в тех случаях, когда груз захватываетсяполуавтоматическими захватными устройствами, могут, допускаться рабочиеосновных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика посокращенной программе. К этим рабочим должны предъявляться те же требования,что и к стропальщикам. 9.4.13. В техслучаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается изкабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио-или телефонной связи для передачи сигналов крановщику должен быть назначенсигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются лицом, ответственнымза безопасное производство работ кранами. 9.4.14. Длявыполнения обязанностей крановщика, помощника крановщика, слесаря,электромонтера, наладчика приборов безопасности, стропальщика могут назначатьсяспециально обученные рабочие. 9.4.15. Крановщики,их помощники, другой обслуживающий и ремонтный персонал перед назначением наработу должны пройти медицинское освидетельствование для определениясоответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к работникамэтих профессий. 9.4.16. Подготовкаи аттестация крановщиков и их помощников, стропальщиков, слесарей,электромонтеров и наладчиков приборов безопасности должна проводиться впрофессионально-технических учебных заведениях, а также на курсах и втехнических школах обучения рабочих указанным специальностям, создаваемых ворганизациях, располагающих базой для теоретического и производственногообучения. Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться попрограммам, разработанным учебными центрами и согласованным с ГосгортехнадзоромРоссии. (Измененнаяредакция. Изм.№ 1) 9.4.17.Крановщики и их помощники, переводимые с крана одного типа на кран другого типа(например, с башенного на мостовой или гусеничный кран), должны быть передназначением на должность обучены и аттестованы в порядке, установленномнастоящими Правилами. Обучение в этом случае может проводиться по сокращеннойпрограмме, согласованной с органами госгортехнадзора. При переводекрановщиков и их помощников с одного крана на другой того же типа, но другоймодели или с другим приводом они должны быть ознакомлены с особенностямиустройства и обслуживания такого крана и пройти стажировку. После проверкизнаний и практических навыков эти рабочие могут быть допущены к самостоятельнойработе. Порядок проведения обучения, стажировки и проверки практических навыковустанавливается владельцем крана. 9.4.18.Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одногогода должны пройти проверку знаний в квалификационной комиссии, назначеннойвладельцем крана и в случае удовлетворительных результатов проверки могут бытьдопущены к стажировке для восстановления необходимых навыков. 9.4.19.Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, их помощников,слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков)квалификационной комиссией должна проводиться: а) периодически,не реже одного раза в 12 мес; б) при переходеработника на другое место работы; в) по требованиюинженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатациейгрузоподъемных кранов или инспектора госгортехнадзора. Повторнаяпроверка знаний должна проводиться в объеме производственной инструкции.Участие инспектора госгортехнадзора в повторной проверке знаний обслуживающегоперсонала не обязательно. 9.4.20.Результаты аттестации и периодической проверки знаний обслуживающего персоналадолжны оформляться протоколом с отметкой в удостоверении. 9.4.21. Участиепредставителя органов госгортехнадзора в работе квалификационной комиссии припервичной аттестации крановщиков, их помощников, наладчиков приборовбезопасности и стропальщиков обязательно. О дате проведения экзаменов органыгосгортехнадзора (инспектор) должны быть уведомлены не позднее чем за 10 дней.Аттестация других рабочих, обслуживающих краны, может проводиться без участияинспектора госгортехнадзора, квалификационной комиссией организации,проводившей обучение. 9.4.22. Лицам,выдержавшим экзамены, выдаются соответствующие удостоверения по форме согласно приложению 16 за подписьюпредседателя квалификационной комиссии, а крановщикам, их помощникам,наладчикам приборов безопасности и стропальщикам - за подписью председателяквалификационной комиссии и представителя органов госгортехнадзора. Вудостоверении крановщика должны быть указаны типы кранов, к управлению которымион допущен. В удостоверение крановщика и стропальщика должна быть вклеенафотокарточка. Это удостоверение во время работы они должны иметь при себе. 9.4.23. Допуск кработе крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиковприборов безопасности и стропальщиков должен оформляться приказом(распоряжением) по организации. 9.4.24. Рабочиеосновных профессий (станочник, монтажник и т.п.) допускаются к управлениюкраном с пола или со стационарного пульта и к зацепке груза на крюк такогокрана после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлениюкраном и строповке грузов в установленном владельцем крана порядке. Куправлению кранами по радио допускаются рабочие, имеющие удостоверениекрановщика-оператора, прошедшего обучение по программе для подготовкикрановщиков-операторов. 9.4.25. Рабочиеосновных профессий, обслуживающие краны, управляемые с пола или состационарного пульта, и производящие зацепку грузов, должны проходить повторныйинструктаж каждые 3 мес. 9.4.26. Дляправильного обслуживания кранов владелец обязан обеспечить крановщиков, ихпомощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности истропальщиков производственными инструкциями, определяющими их обязанности,порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственныеинструкции обслуживающему персоналу должны выдаваться под расписку переддопуском их к работе. 9.4.27.Владельцам кранов, грузозахватных приспособлений и тары следует установитьтакой порядок, чтобы обслуживающий персонал (крановщики, их помощники,электромонтеры, слесари, наладчики приборов безопасности) вел наблюдение запорученным ему оборудованием путем осмотра, проверки действия и поддерживал егов исправном состоянии. Крановщикидолжны производить осмотр кранов перед началом работы, для чего владельцемкранов должно быть выделено соответствующее время. Результаты осмотра ипроверки кранов крановщиками должны записываться в вахтенный журнал, формакоторого приведена в приложении 17.Стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тарыперед их применением. 9.5. Производство работ 9.5.1. Краны могутбыть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортнуюгрузоподъемность. При эксплуатации крана не должны нарушаться требования,изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации. 9.5.2. Краны,оснащенные грейфером или магнитом, могут быть допущены к работе только привыполнении специально разработанных для этих случаев указаний, изложенных вруководствах по эксплуатации крана и грузозахватного органа. 9.5.3.Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные,жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. Вотдельных случаях по согласованию с органами госгортехнадзора можетпроизводиться перемещение грузов над перекрытиями производственных илислужебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий,обеспечивающих безопасное выполнение работ. 9.5.4. Подъем иперемещение груза несколькими кранами допускаются в отдельных случаях. Такаяработа должна производиться в соответствии с проектом или технологическойкартой, в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза суказанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, атакже должны содержаться указания по безопасному перемещению груза. При подъеме иперемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них,не должна превышать грузоподъемность крана. Работа по перемещению грузанесколькими кранами должна производиться под непосредственным руководствомлица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 9.5.5.Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначениемрегистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующегочастичного и полного технического освидетельствования. 9.5.6.Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющиебирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускаетсянахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары. 9.5.7. Приэксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины, должна применятьсямарочная система, при которой управление краном разрешается лишь крановщику,получившему в установленном владельцем порядке ключ-марку, включающийэлектрическую цепь управления краном. 9.5.8. Приэксплуатации кранов, управляемых с пола, должен быть обеспечен свободный проходдля рабочего, управляющего краном. 9.5.9. Выходы накрановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны бытьзакрыты на замок. Допуск персонала, обслуживающего краны, а также другихрабочих на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижныхконсольных кранов для производства ремонтных или каких-либо других работ долженпроизводиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного производстваработ. Порядок выдачи наряда-допускаи инструктажа рабочих определяется владельцем крана. О предстоящей работедолжны быть уведомлены записью в вахтенном журнале крановщики всех сменпролета, цеха, где производится работа, а при необходимости - и крановщикисмежных пролетов. 9.5.10. Длякаждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль крановогопути, где работают мостовые краны, должны быть разработаны мероприятия побезопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не упосадочной площадки. Эти мероприятия должны быть указаны в производственнойинструкции для крановщиков. 9.5.11. Мостовыекраны по решению владельца могут использоваться для производства строительных,малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должнывыполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающиепадение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути,столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана дляперемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается. 9.5.12.Владельцем крана или эксплуатирующей организацией должны быть разработаныспособы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обученыстропальщики. Схемы строповки,графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданына руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ.Владельцем крана или эксплуатирующей организацией также должны быть разработаныспособы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых кранами во время ихмонтажа, демонтажа и ремонта, с указанием применяемых при этом приспособлений,а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция производитсяс применением крана. Схемы строповкии кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должныбыть приведены в технологических регламентах. Перемещение груза, на который неразработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и подруководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Руководствоморских и речных портов обязано обеспечить производство погрузочно-разгрузочныхработ с применением кранов по утвержденным им технологическим картам. 9.5.13. Владелецкрана или эксплуатирующая организация должны: а) разработать ивыдать на места ведения работ проекты производства строительно-монтажных работкранами, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузкитранспортных средств и подвижного состава и другие технологические регламенты; б) ознакомить(под расписку) с проектами и другими технологическими регламентами лиц,ответственных за безопасное производство работ кранами, крановщиков истропальщиков; в) обеспечитьстропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемнымигрузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеруперемещаемых грузов; г) вывесить наместе производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указаниемих массы. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые краны приведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки; д) обеспечитьпроведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные вруководстве по эксплуатации крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности; е) определитьпорядок выделения и направления стреловых кранов на объекты по заявкамустановленной формы и обеспечить его соблюдение; ж) установитьпорядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, атакже опломбирования ограничителей грузоподъемности стреловых кранов; з) определитьплощадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимымитехнологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами,стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками и т.п.) ипроинструктировать крановщиков и стропальщиков относительно порядка и габаритовскладирования; и) обеспечитьвыполнение проектов производства работ и других технологических регламентов припроизводстве работ кранами; к) обеспечитьисправное состояние башенных кранов, находящихся на строительной площадке внерабочем состоянии, после получения сообщения от заказчика об окончании работ(до начала демонтажа) отсоединить кран от источника питания и принять меры попредотвращению угона крана ветром. 9.5.14. Организации,эксплуатирующие краны, должны установить порядок обмена сигналами междустропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в приложении 18. При возведениизданий и сооружений высотой более 36 м должна применяться двусторонняярадиопереговорная связь. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами прирадиопереговорной связи должны быть внесены в производственные инструкции длякрановщиков и стропальщиков. 9.5.15. Местопроизводства работ по перемещению грузов кранами должно быть освещено всоответствии с проектом производства работ. 9.5.16. Работакрана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую дляданного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указаннойв паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналыстропальщика или перемещаемый груз. 9.5.17.Производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемнойвыдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальнойплоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линииэлектропередачи, находящейся под напряжением более 42 В, должно производитьсяпо наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, форма которогоприведена в приложении 19. Порядокорганизации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачинаряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться приказами владельцакрана и производителя работ. Условия безопасности, указываемые внаряде-допуске, должны соответствовать ГОСТ12.1.013. Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшейнаряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работы.Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линииэлектропередачи, о чем делается запись в путевом листе. Работа кранавблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственнымруководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами,которое также должно указать крановщику место установки крана, обеспечитьвыполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести записьв вахтенном журнале крановщика о разрешении работы. При производствеработы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов,установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допускможет быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующейлинию электропередачи. При работестреловых кранов на действующих электростанциях, подстанциях и линияхэлектропередачи, если работы с применением кранов ведутся персоналом,эксплуатирующим электроустановки, а крановщики находятся в штатеэнергопредприятия, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжениемпроводов и оборудования выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами. Работа стреловыхкранов под неотключенными контактными проводами городского транспорта можетпроизводиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактнымипроводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющегоуменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы. Порядок работыкранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяетсявладельцем линии. 9.5.18. Длябезопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец ипроизводитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований: а) на местепроизводства работ по перемещению грузов, а также на кране не должнодопускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе; б) вход намостовые краны и спуск с них должны производиться через посадочную площадкуили, в отдельных случаях, через проходную галерею; в) принеобходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудованиякрана, осмотра и ремонта металлоконструкций должен отключаться рубильниквводного устройства. Это требование должно также выполняться при необходимостивыхода на настил галереи мостового крана; г) на мостовыхкранах, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настилагалереи, перед выходом обслуживающего персонала на галерею тележка должнаустанавливаться в непосредственной близости от выхода из кабины на настил; д)строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работкранами (ППРк), в котором должны предусматриваться: соответствиеустанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности,высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана); обеспечениебезопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движениягородского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближениякранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов; условияустановки и работы кранов вблизи откосов котлованов; условиябезопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях; переченьприменяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема)строповки грузов; места и габаритыскладирования грузов, подъездные пути и т.д.; мероприятия побезопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, гдеустановлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.); е)погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами на базах,складах, площадках должны выполняться по технологическим картам, разработаннымс учетом требований ГОСТ12.3.009 и утвержденным в установленном порядке; ж) неразрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождениилюдей в кузове или кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузкиавтомашин и полувагонов должны быть установлены стационарные эстакады илинавесные площадки для стропальщиков. Погрузка и разгрузка полувагонов крюковымикранами должны производиться по технологии, утвержденной производителем работ,в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещениигрузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки.Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов краном недопускается; з) перемещениегруза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропальщик можетнаходиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят навысоту не более 1000 мм от уровня площадки; и) строповкагрузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповкипредназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующиемассе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона;стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями непревышал 90°; к) перемещениемелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого предназначеннойтаре; при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов.Подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить при погрузкеи разгрузке (на землю) транспортных средств; л) перемещениегруза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определенияего фактической массы; м) груз илигрузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны бытьпредварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; н) приперемещении стрелового крана с грузом положение стрелы и нагрузка на крандолжны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана; о) опускатьперемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, гдеисключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемогогруза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладкисоответствующей прочности для того, чтобы стропы могли быть легко и безповреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого непредназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производитьравномерно, не нарушая установленные для складирования груза габариты и незагромождая проходы. Укладка груза в полувагоны, на платформы должнапроизводиться в соответствии с установленными нормами, по согласованию сгрузополучателем. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средствадолжна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопаснаястроповка его при разгрузке. Погрузка и разгрузка полувагонов, платформ,автомашин и других транспортных средств должны выполняться без нарушения ихравновесия; п) недопускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределахперемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или магнитом. Подсобныерабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению своихобязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, какгрейфер или магнит будут опущены на землю. Места производства работ такимикранами должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками; р) недопускается использование грейфера для подъема людей или выполнения работ, длякоторых грейфер не предназначен; с) по окончании работыили в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии, авыключатель, подающий напряжение на главные троллеи или гибкий кабель, долженбыть отключен и заперт на замок. По окончании работы башенного, портального,козлового крана и мостового перегружателя кабина управления должна бытьзаперта, а кран укреплен всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами; т) кантовкагрузов кранами должна производиться на кантовальных площадках или в специальноотведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранеесоставленной технологии, определяющей последовательность выполнения операции,способ строповки груза и указания по безопасному производству работ; у) при работемостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условиепроезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только безгруза, с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение; ф) при подъемегруза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм дляпроверки правильности строповки и надежности действия тормоза; х) при подъемегруза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона,станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в томчисле стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания илиоборудованием; это требование должно также выполняться при опускании иперемещении груза. 9.5.19. Приработе крана не допускаются: а) вход в кабинукрана во время его движения; б) нахождениелюдей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их междуповоротной и неповоротной частями крана; в) перемещениегруза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рогдвурогого крюка; г) перемещениелюдей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей кранами мостовоготипа может производиться в исключительных случаях, предусмотренных руководствомпо эксплуатации крана, и только в специально спроектированной и изготовленнойкабине после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. Такаяработа должна производиться по специальной инструкции, согласованной с органамигосгортехнадзора; д) подъем груза,засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами,укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшегов печи или приварившегося после слива; е) подтаскиваниегруза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовыхканатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальноеположение грузовых канатов; ж) освобождениекраном защемленных грузом стропов, канатов или цепей; з) оттягиваниегруза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерныхи крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья илиоттяжки соответствующей длины; и) выравниваниеперемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; к) подача грузав оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок илиспециальных приспособлений; л) использованиеконцевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановкимеханизмов, за исключением случая, когда мостовой кран подходит к посадочнойплощадке, устроенной в торце здания; м) работа приотключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; н) включениемеханизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, вмашинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключениедопускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов,электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должнывключаться по сигналу лица, производящего осмотр; о) подъем грузанепосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.)стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы; п) посадка втару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; р) нахождениелюдей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза. 10. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯАВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 10.1. Приавариях кранов, зарегистрированных в органах госгортехнадзора, и несчастныхслучаях, происшедших при их эксплуатации, организация обязана незамедлительносообщить в органы госгортехнадзора и обеспечить сохранность всей обстановкиаварии или несчастного случая до прибытия представителя органовгосгортехнадзора, если это не представляет опасности для жизни и здоровьялюдей. 10.2.Техническое расследование причин аварий, связанных с эксплуатацией кранов,должно проводиться в соответствии с Положением о порядке техническогорасследования причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденнымпостановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 № 40*. *Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.07.99,регистрационный № 1819. Расследованиенесчастных случаев, происшедших при работе кранов, осуществляется в порядке,установленном Положением о расследовании и учете несчастных случаев напроизводстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от11.03.99 № 279**. ** Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №13, ст. 1595. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 11.1. В связи свведением в действие настоящих Правил необходимость соответствующегопереоборудования кранов, изготовленных по ранее разработанным проектам, и срокиих переоборудования устанавливаются владельцем крана по согласованию с органамигосгортехнадзора. 11.2. Если краныневозможно привести в соответствие с требованиями настоящих Правил и ониотработали нормативный срок службы, то обследование (диагностирование) такихкранов не проводится и дальнейшая эксплуатация их запрещается. 11.3.Руководители и ответственные специалисты организаций, а также индивидуальныепредприниматели, занимающиеся проектированием, изготовлением, реконструкцией,диагностированием, ремонтом, монтажом и эксплуатацией грузоподъемных кранов,должны пройти проверку знаний настоящих Правил в соответствии с Положением опорядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасныепроизводственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержденнымпостановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 № 2*. *Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.02.99,регистрационный № 1706. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ГОЛОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОКРАНОСТРОЕНИЮ Наименование организации Номенклатура Адрес организации ВНИИПТМАШ Краны мостового и кабельного типа, портальные, консольные, железнодорожные краны, электрические тали, краны-штабелеры мостовые 109387, Москва, ул. Люблинская, 42 ВНИИстройдормаш Краны стреловые 123424, Москва, Волоколамское ш., 73 СКТБ башенного краностроения Краны башенные, краны-лесопогрузчики, переставные и мачтовые краны, стреловые краны на рельсовом ходу, подъемники крановые 129301, Москва, ул. Касаткина, 11 ВКТИмонтажстроймеханизация Краны специальные монтажные, краны гусеничные 113114, Москва, Кожевнический пер., 4/5 ВНИИ Ржевбашкран Краны башенные (по номенклатуре АО «Высота») 172350, Ржев-6, Тверская обл. НТЦ «Строймашавтоматизация» Приборы и устройства безопасности 123424, Москва, Волоколамское ш., 73 Приложение 2 ТЕРМИНЫИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ № п/п Термин Определение Схема - Машина грузоподъемная Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза - 1. ТИПЫ КРАНОВ 1.0 Кран грузоподъемный Грузоподъемная машина, оснащенная стационарно установленными грузоподъемными механизмами - Классификация грузоподъемных кранов по конструкции 1.1 Кран мостового типа Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту - 1.1.1 Кран мостовой опорный Кран, у которого мост опирается непосредственно на крановый путь, размещаемый на подкрановых строительных конструкциях 1.1.2 Кран мостовой подвесной Кран, у которого мост подвешен к нижним полкам надземного кранового пути 1.1.3 Кран-штабелер мостовой Кран мостовой, оборудованный вертикальной колонной с грузоподъемником (устройством) для штабелирования груза 1.1.4 Кран козловой Кран, у которого мост опирается на крановый путь при помощи двух опорных стоек 1.1.5 Кран полукозловой Кран, у которого мост опирается на крановый путь с одной стороны непосредственно, а с другой стороны - при помощи опорной стойки 1.2 Кран кабельного типа Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам - 1.2.1 Кран кабельный Кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные в верхней части опорных мачт (башен) 1.2.2 Кран кабельный мостовой Кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные на концах моста 1.3 Кран стрелового типа Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле - 1.3.1 Кран портальный Кран поворотный на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта 1.3.2 Кран полупортальный Кран поворотный на полупортале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта 1.3.3 Кран стреловой Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный) 1.3.4 Кран башенный Кран поворотный со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни 1.3.5 Кран железнодорожный Кран, смонтированный на платформе, передвигающейся по железнодорожному пути 1.3.6 Кран мачтовый Кран поворотный со стрелой, закрепленной шарнирно на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры - 1.3.6.1 Кран мачтовый вантовый Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством канатных оттяжек - вантов 1.3.6.2 Кран мачтовый жестконогий Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством жестких тяг 1.3.7 Кран консольный Кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к жестко закрепленной консоли (стреле) или к тележке, перемещающейся по консоли (стреле) - 1.3.7.1 Кран-перегружатель причальный Кран с одной или двумя консолями, опирающийся на крановый путь при помощи портала 1.3.7.2 Кран консольный на колонне Кран, имеющий возможность вращаться на колонне, основание которой прикреплено к фундаменту, либо прикрепленный к колонне, которая может вращаться в подпятнике, размещенном в фундаменте 1.3.7.3 Кран настенный Кран, прикрепленный к стене либо перемещающийся по крановому пути, закрепленному на стене или несущей конструкции 1.3.7.4 Кран велосипедный Кран, перемещающийся по наземному крановому пути и удерживаемый верхней направляющей Классификация кранов по виду грузозахватного органа 1.4 Кран крюковой Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде крюка 1.5 Кран грейферный Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера 1.6 Кран магнитный Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита 1.7 Кран мульдомагнитный Кран мостовой, оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита и приспособлением для перемещения мульд 1.8 Кран мульдогрейферный Кран мостовой, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера и приспособлением для перемещения мульд 1.9 Кран мульдозавалочный Кран мостовой, оборудованный хоботом для захвата мульд 1.10 Кран штыревой Кран мостовой, оборудованный захватом для извлечения штырей из электролизеров 1.11 Кран литейный Кран мостовой, оборудованный механизмами подъема и опрокидывания литейного ковша 1.12 Кран посадочный Кран мостовой, оборудованный вращающейся колонной с горизонтальными клещами в нижней ее части для захвата и 1.13 Кран ковочный посадки в печь заготовок Кран мостовой, оборудованный приспособлением для подъема, перемещения и поворота поковок 1.14 Кран для раздевания слитков (стрипперный) Кран мостовой, оборудованный клещевым захватом и предназначенный для выталкивания слитков из изложниц 1.15 Кран колодцевый Кран мостовой, оборудованный клещевым захватом и предназначенный для обслуживания колодцевых печей 1.16 Кран с траверсой Кран мостовой, оборудованный траверсой, предназначенной для транспортировки длинномерных грузов - Классификация кранов по способу установки 1.17 Кран стационарный Кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании 1.18 Кран самоподъемный Кран, установленный на конструкциях возводимого сооружения и перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере возведения сооружения 1.19 Кран переставной Кран, установленный на основании, который может быть перемещаемым с места на место вручную или при помощи других грузоподъемных средств 1.20 Кран радиальный Кран, имеющий возможность перемещения при работе относительно одной стационарной опоры 1.21 Кран передвижной Кран, имеющий возможность передвижения при работе - 1.21.1 Кран прицепной Кран передвижной, не оборудованный механизмом для передвижения и перемещаемый в прицепе за тягачом (буксиром) Классификация кранов по виду ходового устройства 1.22 Кран на гусеничном ходу Кран, снабженный для передвижения гусеницами - 1.23 Кран на колесном ходу Кран, снабженный для передвижения колесами - 1.23.1 Кран автомобильный Кран, установленный на автомобильном шасси - 1.23.2 Кран на специальном шасси Кран, установленный на специальном шасси автомобильного типа - 1.23.3 Кран пневмоколесный Кран, установленный на пневмоколесном шасси - 1.23.4 Кран короткобазовый Кран, установленный на короткобазовом шасси - 1.23.5 Кран рельсовый Кран, передвигающийся по рельсовому крановому пути - 1.24 Кран катко вы и Кран, установленный на стальных или литых резиновых катках - Классификация кранов по виду привода 1.25 Кран электрический Кран с электрическим приводом механизмов - 1.26 Кран механический Кран с механическим приводом механизмов - 1.27 Кран гидравлический Кран с гидравлическим приводом механизмов - Классификация кранов по степени поворота 1.28 Кран поворотный Кран, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с грузом относительно опорной части крана - 1.28.1 Кран неполноповоротный Кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол менее 360° 1.28.2 Кран полноповоротный Кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол 360° и более 1.29 Кран неповоротный Кран, не имеющий возможности вращения груза (в плане) относительно опорной части 2. ПАРАМЕТРЫ Нагрузки 2.1 Грузоподъемность полезная mп Груз массой mп, поднимаемый краном и подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. Если краны применяются для подъема затворов на гидроэлектростанциях или грузов с поверхности воды, в полезную грузоподъемность могут быть включены усилия, вызванные всасыванием воды или сцеплением воды вследствие всасывания 2.2 Съемное грузозахватное приспособление mсг Устройство массой mсг, соединяющее груз с краном. Съемное грузозахватное приспособление легко снимается с подъемного устройства и отсоединяется от груза 2.3 Грузоподъемность нетто mн Груз массой mн, поднимаемый краном и подвешенный при помощи несъемных грузозахватных приспособлений. Масса mн, представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности mп и съемных грузозахватных приспособлений mсг mн=mп+mсг 2.4 Несъемное грузозахватное приспособление mнг Устройство массой mнг, к. которому можно подвешивать груз, соответствующий грузоподъемности нетто, и которое постоянно закреплено на нижнем конце подъемного устройства. Несъемные грузозахватные приспособления являются частью крана 2.5 Грузоподъемность миди mм Груз массой mм, поднимаемый краном и подвешенный к нижнему концу подъемного средства. Масса mм представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности mп, съемных грузозахватных приспособлений mсг и несъемных грузозахватных приспособлений mнг: mм=mп+mсг+mнг 2.6 Подъемное средство mпс Канаты, цепи или любое другое оборудование массой mпс, свисающее с крана, с грузовой тележки или с оголовка стрелы и приводимое в движение лебедкой для подъема или опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного средства. Подъемные средства являются частью грузоподъемного устройства 2.7 Грузоподъемность брутто mб Груз массой mб, подвешенный непосредственно к крану, к грузовой тележке или к оголовку стрелы. Масса mб представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности mп, съемных и несъемных грузозахватных приспособлений mсг и mнг и подъемного средства mпс: mб=mп+mсг+mнг+mпс 2.8 Момент грузовой: М=Q(L Произведение величин грузоподъемности Q и соответствующего ей вылета L 2.9 Момент грузовой опрокидывающий: М=Q(А Произведение величин грузоподъемности Q и соответствующего вылета от ребра опрокидывания А 2.10 Конструктивная масса GK Масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. Для стреловых кранов принимается в сборе с основной стрелой и противовесом в незаправленном состоянии - 2.11 Общая масса GO Полная масса крана в заправленном состоянии с балластом и противовесом - 2.12 Нагрузка на колесо Р Величина наибольшей вертикальной нагрузки, передаваемой одним ходовым колесом на крановый путь или на ось Линейные параметры кранов 2.13 Вылет L Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке 2.13.1 Вылет проектный Вылет, определенный без нагрузки на крюке - 2.13.2 Вылет рабочий Вылет, определенный с грузом на крюке - 2.14 Вылет от ребра опрокидывания А Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке 2.14.1 Вылет проектный от ребра опрокидывания Вылет от ребра опрокидывания, определенный без нагрузки на крюке - 2.14.2 Вылет рабочий от ребра опрокидывания Вылет от ребра опрокидывания, определенный с грузом на крюке - 2.15 Пролет S Расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового пути для кранов мостового типа 2.16 Вылет консоли l Наибольшее расстояние по горизонтали от оси ближайшей к консоли опоры крана до оси расположенного на консоли грузозахватного органа 2.17 Подход С Минимальное расстояние по горизонтали от оси рельса кранового пути до вертикальной оси грузозахватного органа 2.18 Габарит задний r Наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле 2.19 Высота подъема Н Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении: для крюков и вил - до их опорной поверхности для прочих грузозахватных органов - до их нижней точки (в замкнутом положении) Для мостовых кранов высота подъема принимается от уровня пола. Высота подъема определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площади 2.20 Глубина опускания h Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: для крюков и вил - до их опорной поверхности для прочих грузозахватных органов - до их нижней точки (в замкнутом состоянии) Для мостовых кранов глубина опускания принимается от уровня пола. Глубина опускания определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке 2.21 диапазон подъема D Расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочим положением грузозахватного органа (см. пп. 2.19 и 2.20) 2.22 высота кранового туги Н0 Расстояние по вертикали от уровня пола (земли) до уровня головок рельсов кранового пути Скорости рабочих движений 2.23 Скорость подъема (опускания) груза VП Скорость вертикального перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения 2.24 Скорость посадки Vm Наименьшая скорость опускания наибольшего рабочего груза при монтаже или укладке в установившемся режиме движения 2.25 Частота вращения ( Угловая скорость вращения поворотной части крана в установившемся режиме движения. Определяется при наибольшем вылете с рабочим грузом при установке крана на горизонтальной площадке и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м 2.26 Скорость передвижения крана VK. Скорость передвижения крана в установившемся режиме движения. Определяется при передвижении крана по горизонтальному пути с рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м 2.27 Скорость передвижения тележки Vт Скорость передвижения грузовой тележки в установившемся режиме движения. Определяется при движении тележки по горизонтальному пути с наибольшим рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м 2.28 Скорость изменения вылета Vr Средняя скорость горизонтального перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения. Определяется при изменении вылета от наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном пути и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м 2.29 Время изменения вылета Время, необходимое для изменения вылета от наибольшего до наименьшего. Определяется при изменении вылета под нагрузкой, равной грузоподъемности для наибольшего вылета при установке крана на горизонтальном пути при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м - 2.30 Скорость ревизионная Малая скорость перемещения крана в установившемся режиме движения, служащая для ревизии (контроля) несущих канатов и узлов крана - 2.31 Скорость транспортная V0 Наибольшая скорость передвижения крана в транспортном положении, обеспечиваемая собственным приводом 2.32 Время рабочего цикла Время, затрачиваемое на осуществление одного установленного рабочего цикла - Параметры, связанные с крановыми путями 2.33 Уровень стоянки крана Горизонтальная поверхность основания или поверхность головок рельсов, на которую опирается неповоротная часть крана. Для кранов, у которых опоры расположены на разной высоте, уровень стоянки крана определяется по нижней опоре крана 2.34 Колея К Для кранов стрелового типа - расстояние по горизонтали между осями рельсов или колес ходовой части крана. Для грузовых тележек - расстояние между осями рельсов для передвижения тележки 2.35 База В Расстояние между осями опор (тележек) крана, измеренное вдоль пути 2.36 База выносных опор BO Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное вдоль пути 2.37 Расстояние между выносными опорами KO Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное поперек пути 2.38 Уклон пути Уклон, на котором допускается работа крана, определяемый отношением i=h/B, соответствующим разности уровней h двух точек пути, находящихся на расстоянии В, равном базе крана. Величина разности уровней измеряется при отсутствии нагрузки на данный участок пути 2.39 Уклон преодолеваемый Уклон пути i=h/B, преодолеваемый краном с постоянной транспортной скоростью 2.40 Контур опорный Контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов крана (колес или выносных опор) 2.41 Радиус закругления RK Наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса на криволинейном участке пути 2.42 Наименьший радиус поворота R Радиус окружности, описываемой внешним передним колесом крана при изменении направления движения Параметры общего характера 2.43 Группа классификации (режима) Характеристика механизма или крана, учитывающая его использование по грузоподъемности, а также по времени или числу циклов работы - 2.44 Габарит приближения Пространство, определяемое условиями безопасности при работе крана вблизи сооружений, из пределов которого может выходить лишь грузозахватный орган при выполнении рабочих операций 2.45 Коэффициент запаса торможения Отношение момента, создаваемого тормозом, к наибольшему моменту на тормозном валу от приложенных статических нагрузок: наибольшего рабочего груза (для механизма подъема) массы стрелы, противовеса, наибольшего рабочего груза ветра рабочего состояния (для механизма изменения вылета) - 2.46 Обрыв проволоки каната Одно- или многократное нарушение целостности отдельной проволоки на регламентированной длине участка каната, подвергаемого контролю - 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Движения 3.1 Подъем (опускание) груза Вертикальное перемещение груза 3.2 Плавная посадка груза Опускание груза с наименьшей скоростью при его монтаже или укладке 3.3 Подъем (опускание) стрелы Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости 3.4 Изменение вылета Перемещение грузозахватного органа путем подъема, опускания, телескопирования стрелы или передвижения грузовой тележки 3.4.1 Горизонтальный ход груза Перемещение груза при изменении вылета (подъеме стрелы) по траектории, близкой к горизонтали 3.5 Передвижение крана Перемещение всего крана в рабочем положении 3.6 Передвижение грузовой тележки Перемещение грузовой тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли 3.7 Поворот Угловое движение поворотной части крана мостового или стрелового типа в горизонтальной плоскости 3.8 Цикл работы Совокупность операций, связанных с передвижением крана при работе, от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза - Устойчивость крана 3.9 Устойчивость крана Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам - 3.10 Устойчивость грузовая Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым массой груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния и другими факторами - 3.11 Устойчивость собственная Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в рабочем (в том числе без груза) и нерабочем состояниях - Состояния кранов 3.12 Исправное состояние Состояние крана, при котором он соответствует всем требованиям нормативных и/или конструкторских (проектных) документов - 3.13 Работоспособное состояние Состояние крана, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативных и/или конструкторских (проектных) документов - 4. СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Стационарно установленный механизм Механизм, закрепленный на раме, конструкциях крана или фундаменте - 4.1.1 Грузоподъемный механизм (механизм подъема) Стационарно установленный механизм для подъема и опускания груза 4.1.1.1 Лебедка Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана. Типы лебедок: барабанная с канатоведущими шкивами шпилевая 4.1.1.2 Таль Грузоподъемный механизм, смонтированный в одном корпусе с приводом 4.2 Механизм передвижения крана Стационарно установленный механизм для передвижения крана - 4.3 Механизм передвижения тележки или тали Стационарно установленный механизм для передвижения грузовой тележки или тали 4.4 Механизм изменения вылета Стационарно установленный механизм для изменения вылета путем изменения угла наклона стрелы и/или гуська либо передвижения грузовой тележки или тали 4.5 Механизм поворота Стационарно установленный механизм для вращения поворотной части крана в горизонтальной плоскости - 4.6 Механизм выдвижения стрелы Приводное устройство для изменения длины стрелы крана - 4.7 Механизм телескопирования Стационарное приводное устройство для изменения длины стрелы, башни или балок выносных опор крана - 5. ПЕРЕСТАВНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА 5.1 Переставной грузоподъемный механизм Механизм для подъема (опускания) груза, перемещаемый с одного участка работ на другой вручную - 5.1.1 Лебедка ручная Лебедка для подъема (опускания) груза с ручным приводом - 5.1.2 Домкрат Переставной механизм для подъема грузов на небольшую высоту при воздействии на груз снизу - 5.1.3 Механизм тяговый Механизм с ручным приводом, тяговое усилие которого передается канатом при помощи системы зажимов - 5.2 Передвижной грузоподъемный механизм Механизм для подъема (опускания) груза, передвигаемый при работе вручную - 5.2.1 Таль ручная Грузоподъемный механизм с канатным или цепным ручным приводом - 6. УЗЛЫ 6.1 Ходовое устройство Основание стрелового или башенного крана для установки поворотной платформы или башни крана, включающее приводное устройство для передвижения крана - 6.2 Портал Основание крана, предназначенное для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта 6.3 Тележка ходовая балансирная Опорная конструкция, оборудованная колесами или катками, имеющая шарнирное соединение для равномерной передачи нагрузок на колеса или катки - 6.4 Мост Несущая конструкция кранов мостового типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки, или конструкция между опорами козлового или полукозлового крана - 6.5 Тележка грузовая Узел крана, предназначенный для перемещения подвешенного груза по мосту, стреле, несущему канату - 6.6 Опорно-поворотный круг (устройство) Узел для передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной части крана на неповоротную и для вращения поворотной части, который может также включать механизм поворота крана - 6.7 Платформа поворотная Поворотная конструкция крана для размещения механизмов 6.8 Башня Вертикальная конструкция крана, поддерживающая стрелу и/или поворотную платформу и обеспечивающая необходимую высоту расположения опоры стрелы 6.9 Колонна У консольных кранов - вертикальная конструкция, поддерживающая поворотную стрелу с рабочим грузом и обеспечивающая необходимую высоту подъема, у кранов-штабелеров - вертикальная конструкция с направляющими для перемещения грузоподъемника и кабины 6.10 Стрела Конструкция крана, обеспечивающая необходимый вылет и/или высоту подъема грузозахватного органа 6.11 Оборудование башенно-стреловое Сменное оборудование стрелового крана, состоящее из башни, стрелы с гуськом или без гуська и необходимых устройств 6.12 Опора качающаяся Опора кабельного крана, имеющая возможность изменять угол наклона к горизонтали при изменении усилий в несущих канатах - 6.13 Опора некачающаяся Опора кабельного крана, не имеющая возможности изменять угол наклона к горизонтали при изменении усилий в несущих канатах - 6.14 Грузоподъемник Каретка мостового крана-штабелера, несущая грузозахватный орган и перемещающаяся по вертикальным направляющим колонны - 6.15 Металлоконструкция Расчетная конструкция крана, передающая нагрузку, воспринимаемую краном, на другие узлы крана или его основание - 6.16 Противовес Грузы, прикрепляемые к противовесной консоли или к поворотной платформе для уравновешивания массы рабочего груза и/или отдельных частей крана во время работы 6.17 Балласт Груз, прикрепленный на ходовой раме или на портале для обеспечения устойчивости крана 6.18 Тормоз Устройство для остановки и/или удержания механизмов в неподвижном состоянии или снижения скорости движения - 6.19 Блок (канатный) Вращающийся элемент с ручьем для направления каната 6.19.1 Блок уравнительный Блок, служащий для выравнивания нагрузок в двух ветвях каната - 6.20 Шкив канатоведущий Вращающийся канатный шкив с канавками (канавкой), служащий для привода одной или нескольких ветвей каната за счет сил трения между шкивом и канатом - 6.21 Полиспаст Блочно-канатная система для изменения силы и скорости передвижения каната 6.21.1 Полиспаст сдвоенный Полиспаст, оба конца каната которого закреплены на одном или двух барабанах 6.22 Подвеска крюковая Устройство, снабженное крюком для подъема груза и системой блоков для подвески к крану 6.23 Орган грузозахватный Устройство (крюк, грейфер, электромагнит, вилы и др.) для подвешивания, захватывания или подхватывания груза 6.24 Связь кинематически неразмыкаемая Механическая связь между двигателем и барабаном, осуществляемая: непосредственным соединением двигателя с редуктором и редуктора с барабаном при помощи неразмыкаемых муфт при помощи механизма переключения скоростей (в том случае, если самопроизвольное включение или расцепление механизма невозможно или если при этом автоматически не накладывается тормоз нормально закрытого типа) - 6.25 Опора выносная Устройство, предназначенное для увеличения опорного контура крана в рабочем положении 6.26 Лестница Устройство для доступа обслуживающего персонала на кран в виде ряда ступеней - 6.26.1 Лестница наклонная Лестница с углом наклона к горизонтали до 75° включительно - 6.26.1.1 Лестница посадочная Наклонная лестница с углом наклона к горизонтали до 60° включительно - 6.26.2 Лестница крутонаклонная Лестница с углом наклона к горизонтали более 75° - 6.26.2.1 Лестница вертикальная Крутонаклонная лестница с углом наклона к горизонтали 90° - 6.26.3 Лестница монтажная (эвакуационная) Упрощенная лестница без ограждений для выполнения монтажных операций или использования в аварийных ситуациях - 6.27 Галерея Длинный узкий свободный проход с горизонтальным настилом - 6.28 Мостки Короткий проход с горизонтальным или наклонным настилом, предназначенный для доступа обслуживающего персонала при проведении технического обслуживания и/или ремонта крана - 6.29 Площадка Горизонтальная поверхность, предназначенная для размещения человека при проведении технического обслуживания и/или ремонта крана - 6.30 Тамбур Огражденная площадка перед входом в кабину крана - 6.31 Грузовой (подъемный) канат Канат, предназначенный для подъема груза 6.32 Стреловой канат Канат, запасованный на блоках стрелового полиспаста, используемого для изменения вылета 6.33 Тележечный (тяговый) канат Канат, предназначенный для перемещения грузовой тележки по стреле или мосту крана 6.34 Несущий канат Канат, предназначенный для перемещения по нему грузовой тележки крана кабельного типа 6.35 Канат стрелового расчала Канат, предназначенный для подвески (удержания) стрелы без запасовки в полиспаст, за исключением запасовки на уравнительном блоке 6.36 Байтовый канат Неподвижный канат, предназначенный для удержания мачты мачтового крана или неподвижной башни кабельного крана 6.37 Замыкающий канат Канат, предназначенный для замыкания грейфера при работе 6.38 Канат оттяжки Канат, связывающий два (неподвижных друг относительно друга) элемента крана 6.39 Монтажный канат Канат, запасованный на блоках монтажного полиспаста, используемого для монтажа крана или его элементов 7. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ Классификация по конструкции 7.1 Прибор безопасности Техническое устройство электронного типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуациях или их предупреждения - 7.2 Устройство безопасности Техническое устройство механического, электрического, гидравлического или иного (неэлектронного) типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуациях или для предупреждения крановщика (машиниста) об аварийной ситуации - Классификация по назначению 7.3 Ограничитель Устройство, автоматически отключающее и/или переключающее на пониженную скорость привод механизма в аварийных ситуациях - 7.3.1 Ограничитель рабочего движения Ограничитель, который вызывает остановку и/или ограничение рабочих движений крана - 7.4 Регистратор параметров работы крана Устройство, регистрирующее параметры работы крана - 7.5 Указатель Устройство, информирующее крановщика (машиниста) и обслуживающий персонал об условиях работы крана - 7.6 Устройство предохранительное Механическое устройство для защиты крана в аварийных ситуациях - 7.6.1 Буфер Устройство для смятения удара 7.6.2 Захват противоугонный Устройство для удержания крана от передвижения вдоль кранового (рельсового) пути в нерабочем состоянии под действием ветра 8. ДОКУМЕНТЫ, РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С КРАНАМИ 8.1 Документ нормативный Документ (стандарт, правила, технические условия, методические указания), содержащий требования промышленной безопасности и согласованный с Госгортехнадзором России - 8.2 Ремонт Восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине узлов, приборов безопасности крана с доведением крана до работоспособного состояния - 8.2.1 Ремонт текущий Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности крана и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных частей - 8.2.2 Ремонт капитальный Ремонт, выполняемый в пределах срока службы крана для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса крана с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые - 8.2.3 Ремонт полнокомплектный Ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый на кране, находящемся в рабочем (смонтированном) состоянии, с целью устранения дефектов, выявленных в результате обследования, для восстановления исправности и ресурса крана с продлением срока службы до очередного обследования - 8.2.4 Ремонт капитально-восстановительный Ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый после разборки крана с целью устранения дефектов, выявленных в результате обследования и дообследования крана для восстановления его ресурса - 8.3 Реконструкция Изменение конструкции крана, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт(например, изменение типа привода, длины решетчатой стрелы, высоты башни, грузоподъемности, устойчивости), переоборудование кранов и другие изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок - 8.4 Обследование Комплекс работ по техническому диагностированию кранов с истекшим сроком службы с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации до очередного обследования - 8.5 Дообследование Частичное обследование крана, заключающееся в выявлении дефектов в узлах, недоступных для контроля при обследовании крана в рабочем (смонтированном) состоянии и подлежащих диагностированию после демонтажа и разборки крана для последующего проведения капитально-восстановительного ремонта - 8.6 Эксплуатация Стадия жизненного цикла крана, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация крана включает в себя в общем случае использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт - 8.7 Сертификация соответствия (сертификация) Подтверждение соответствия крана или производства требованиям отечественных и/или зарубежных нормативных документов, проведенное органом по сертификации - 8.8 Головная организация по краностроению Организация, уполномоченная Госгортехнадзором России: проводить научно-исследовательские работы по безопасной эксплуатации кранов осуществлять функции специализированной организации в полном объеме разрабатывать нормативные документы по кранам проводить экспертизу проектов по вновь разработанным и модернизированным кранам (до проведения приемочных испытаний) участвовать в приемочных испытаниях кранов участвовать в сертификации кранов и предприятий-изготовителей проводить экспертизу кранов, в том числе приобретаемых за рубежом проводить обследование кранов, в том числе с истекшим сроком службы - 8.9 Специализированная организация по кранам Организация, имеющая лицензию Госгортехнадзора России (на основе заключения головной организации - в части проектно-конструкторских работ) на: проведение в полном объеме или частично проектно-конструкторских работ по созданию, ремонту, реконструкции кранов, в том числе приборов безопасности изготовление, монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию кранов, в том числе приборов безопасности эксплуатацию кранов обследование кранов с истекшим сроком службы - 8.10 Инженерный центр по технической безопасности (инженерный центр) Организация, уполномоченная Госгортехнадзором России выполнять работы по оказанию практической помощи предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям в части обеспечения безопасности при эксплуатации, монтаже и ремонте подъемных сооружений - 8.11 Орган по сертификации Организация, аккредитованная Госстандартом России и Госгортехнадзором России и занимающаяся организацией и проведением сертификации грузоподъемных машин и состояния их производства с выдачей сертификата соответствия - 8.12 Крановщик (машинист) Лицо, имеющее право на управление краном - 8.12.1 Оператор Лицо, имеющее право на управление краном с переносного пульта или по радио - 8.13 Владелец крана Предприятие, объединение, ассоциация или другие организации и индивидуальные предприниматели, у которых в собственности или на правах аренды находится кран - 8.14 Производитель работ Организация, занимающаяся производством строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других видов работ с применением кранов - Приложение3 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ,РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования ГОСТ 12.2.058-81* Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Цветовые обозначения опасной части ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 15.001-88* Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения ГОСТ 191-82* Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия ГОСТ 228-79* Цепи якорные с распорками. Общие технические условия ГОСТ 1451-77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения ГОСТ 2105-75* Крюки кованые и штампованные. Технические условия ГОСТ 2688-80* Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6(19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент ГОСТ 3071-88* Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6(37 (1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент ГОСТ 3079-80* Канат двойной свивки типа ТЛК-O конструкции 6(37 (1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия (ИСО 3108-74) ГОСТ 6619-75* Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия ГОСТ 6627-74* Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры ГОСТ 6628-73* Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры ГОСТ 7512-82* Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод ГОСТ 7668-80* Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6(36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент ГОСТ 7669-80* Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6(36 (1+7+7/7+14)+7(7 (1+6). Сортамент ГОСТ 12840-80* Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры ГОСТ 13556-91 Краны башенные строительные. Общие технические условия ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 18899-73* Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия ГОСТ 22045-89*Е Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные. Технические условия ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия ГОСТ 24599-87 Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия ГОСТ 27551-87* (ИСО 7752/2-85) Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования ГОСТ 27552-87 (ИСО 4306/2-85) Краны стреловые самоходные. Термины и определения ГОСТ 27553-87 (ИСО 4301/2-85) Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306/1-85) Краны грузоподъемные. Термины и определения ГОСТ 27584-88* Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия ГОСТ 27913-88 (ИСО 7752/1-83) Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 1. Общие принципы ГОСТ 27914-88* (ИСО 8087-85) Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков ГОСТ 28434-90 Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета ГОСТ 28648-90* Колеса крановые. Технические условия ГОСТ 29266-91 (ИСО 9373-89) Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях ГОСТ Р 50046-92 Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидрооборудованию ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования ИСО 2408-85 Канаты стальные проволочные общего назначения. Характеристики ИСО 4301/1-86 Краны грузоподъемные. Классификация ИСО 4306/1-90 Подъемные устройства. Словарь ИСО 4308/1-86 Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов ИСО 4308/2-88 Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов. Часть 2. Краны стреловые самоходные. Коэффициент использования ИСО 4309/1-81 Краны грузоподъемные. Стальные проволочные канаты. Нормы и правила осмотра и браковки ИСО 4310/1-81 Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний ИСО 7363-86 Краны и подъемные устройства. Технические характеристики и приемочные документы Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.99 № 279 Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 № 371 Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 № 1540 Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263 Правила устройства электроустановок, 6-е издание, перераб. и доп. с изм. Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором 31.03.92 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором 21.12.84 РД 03-247-98 Положение о регистрации, оформлении и учете разрешений на изготовление и применение технических устройств в системе Госгортехнадзора России, утвержденное приказом Госгортехнадзора России от 10.12.98 № 239 РД 03-293-99 Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 № 40 РД 04-265-99 Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 № 2 РД 10-08-92* Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 20.08.92 № 23. С Изменениями № 1 (РД 10-175(08)-98), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России 09.01.98 № 1 РД 10-33-93* Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации, утвержденные Госгортехнадзором России 20.10.93. С Изменениями (РД 10-231-98), утвержденными Госгортехнадзором России 08.09.98 РД 10-34-93 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.93 № 37 РД 10-40-93 Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 26.07.93 № 27 РД 10-49-94 Методические указания по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 31.01.94 № 6 РД 10-89-95* Методические указания по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 25.04.95 № 21. С Изменениями № 1, утвержденными Госгортехнадзором России 17.11.97 РД 10-112-96 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 28.03.96 № 12 РД 10-117-96 Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 08.08.95 № 41 РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания РД 10-208-98 Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 28.05.98 № 33 РД 22-16-96 Грузоподъемные машины. Указания по выбору материалов для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций РД 22-145-85 Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания РД 22-166-86 Краны башенные строительные. Нормы расчета РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных кранов РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление РД 24.090.97-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах Примечание. Звездочкой отмечено обозначение нормативногодокумента, к которому принято изменение. Приложение4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫКЛАССИФИКАЦИИ (РЕЖИМА) КРАНОВ И МЕХАНИЗМОВ В ЦЕЛОМ 1. Группыклассификации (режима) определяются в соответствии с требованиями ИСО 4301/1. 2 Группаклассификации (режима) кранов в целом определяется по табл. 1 в зависимости от класса использования (U0-U9)характеризующегося величиной максимального числа циклов за заданный срокслужбы, и режима нагружения (Q1-Q4). 2.1. Режимнагружения крана характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузок Кр, определяемого по формуле где Сi - среднее числорабочих циклов с частным уровнем массы груза Рi; СT - суммарное числорабочих циклов со всеми грузами: Рi - значениячастных масс отдельных грузов (уровня нагрузки) при типичном применении крана; Рmax - массанаибольшего груза (номинальный груз), который разрешается поднимать краном; m=3. 3 Группаклассификации (режима) механизмов в целом определяется по табл. 2 в зависимости от класса использования механизма(Т0-T9),характеризующегося общей продолжительностью использования механизма (в часах),и режима нагружения (L1-L4). Таблица 1 Группыклассификации (режима) кранов в целом Режим нагружения Коэффициент распределения нагрузок Класс использования U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 максимальное число рабочих циклов 1,6(104 3,2(104 6,3(104 1,25(105 2,5(105 5(105 1(106 2(106 4(106 более 4(106 Q1 - легкий 0,125 А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8 Q2 - умеренный 0,250 А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8 Q3 - тяжелый 0,500 А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8 Q4 - весьма тяжелый 1,000 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8 Таблица 2 Группыклассификации (режима) механизмов в целом Режим нагружения Коэффициент распределения нагрузки Кm Класс использования T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 общая продолжительность использования, ч 200 400 800 1600 3200 6300 12500 25000 50000 100 000 L1 - легкий 0,125 M1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 L2 - умеренный 0,250 Ml М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 L3 - тяжелый 0,500 M1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 L4 - весьма тяжелый 1,000 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 3.1. Режимнагружения механизма характеризуется величиной коэффициента распределениянагрузки Кm, определяемого по формуле где ti - средняяпродолжительность использования механизма при частных уровнях нагрузки Рi; tT - общаяпродолжительность при всех частных уровнях нагрузки: Рi - значениячастных нагрузок (уровни нагрузок), характерных для применения данногомеханизма; Pmax - значение наибольшей нагрузки,приложенной к механизму; т=3. Приложение5 ФОРМА ПАСПОРТА СТРЕЛОВЫХКРАНОВ Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210(297 мм Формат паспорта типографского издания 218(290 мм Обложкапаспорта (наименование крана) (индекс крана) ПАСПОРТ* (обозначениепаспорта) * Настоящий паспорт является образцом, наосновании которого предприятие-изготовитель должно составить паспортприменительно к типу выпускаемых им стреловых кранов, включив в него из перечнясведений, содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся кданному типу крана. Паспорт заполняется на русском языке. Титульный лист Кран подлежит регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) _______________ (код крана) Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя (наименование предприятия-изготовителя) (наименование, тип крана) (индекс крана) ПАСПОРТ (обозначение паспорта) (регистрационный номер) При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт Оборот титульного листа ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА! 1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана. 2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России. 3. Копии разрешений Госгортехнадзора России и отступлений от требований нормативных документов должны быть приложены к паспорту. 4. Сведения о сертификации _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________________ (другие сведения, на которые необходимо обратить особое внимание владельца крана) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Стр. 1 Место для чертежей общих видов крана в рабочем и транспортном положениях с указанием основных размеров Формат 210(297 (218(290) мм Рис. 1.1. Общий вид крана в рабочем положении с грузом. Рис. 1.2. Общий вид крана в транспортном положении (дается вид сбоку с кабиной крановщика, а также, при необходимости, со сменным рабочим оборудованием). Рис. 1.3. Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди). Рис. 1.4. Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади). Для крана в рабочем положении указываются предельные величины вылета и высоты подъема для любой длины стрелы и любого сменного рабочего оборудования. Для крана в транспортном положении указываются габаритные размеры (длина, ширина, высота) крана, длина стрелы в транспортном положении, высота оси пяты стрелы относительно основания и привязка ее к оси вращения поворотной части крана, высота нижней части противовеса относительно основания, привязка выносных опор относительно колес шасси, база шасси, колея, а также углы въезда и съезда. Стр. 2 Разрешение (лицензия) на изготовление № ______ от «__» ____________ 200__г. ___________________________________ [наименование и адрес органа _______________________________________ госгортехнадзора, выдавшего разрешение _______________________________________ (лицензию) на изготовление крана] 1. Общие сведения 1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес______________________________________ 1.2. Тип: крана ___________________________________________________________________ ходового устройства ______________________________________________________ 1.3. Индекс крана ___________________________________________________________ (указывается его исполнение) 1.4. Заводской номер ________________________________________________________ 1.5. Год изготовления _______________________________________________________ 1.6. Назначение крана________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: крана ___________________________________________________________________ механизмов: главного подъема ______________________________________________________ вспомогательного подъема ______________________________________________ подъема стрелы _______________________________________________________ телескопирования стрелы поворота ______________________________________ передвижения крана ___________________________________________________ (указывается для кранов, передвигающихся с грузом) 1.8. Тип привода ____________________________________________________________ (указывается тип привода механизма передвижения, механизмов, расположенных на поворотной платформе, и выносных опор) 1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: температура: рабочего состояния __ °С нерабочего состояния __ °С относительная влажность воздуха, % ________________________________________ взрывоопасность _________________________________________________________ пожароопасность _________________________________________________________ другие характеристики среды при необходимости _____________________________ ___________________________________________________________________________ 1.10. Допустимая скорость ветра (на высоте 10 м), м/с: для рабочего состояния крана (с учетом порывов ветра) ________________________ для нерабочего состояния крана ____________________________________________ 1.11. Допустимый уклон площадки для установки стрелового крана, % (градусы): при работе на выносных опорах ____________________________________________ при работе без выносных опор _____________________________________________ 1.12. Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана с грузом: давление на грунт (удельное), Па (кг/см2) ____________________________________ допустимый уклон, % (градусы) ____________________________________________ 1.13. Допустимое совмещение рабочих операций ________________________________ __________________________________________________________________________ 1.14. Род электрического тока, напряжение и число фаз: цепь силовая ____________________________________________________________ цепь управления цепь рабочего освещения ___________________________________ цепь ремонтного освещения _______________________________________________ 1.15. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) _______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. Основные технические данные и характеристики крана 2.1. Основные характеристики крана*: грузоподъемность** максимальная главного подъема, т ________________________ грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, т __________________ грузоподъемность при максимальном вылете, т _______________________________ максимальный грузовой момент, т(м ________________________________________ высота подъема максимальная, м ___________________________________________ высота подъема при максимальном вылете, м ________________________________ глубина опускания максимальная, м ________________________________________ вылет при максимальной грузоподъемности, м _______________________________ вылет - максимальный, м __________________________________________________ вылет минимальный, м ___________________________________________________ * Указываются характеристики с основной стрелой (стрела минимальной рабочей длины). ** Указывается грузоподъемность промежуточная (на канатах). *** Указываются два значения вылета - «проектный» (без нагрузки) и «рабочий» (с грузом на крюке). 2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация) Грузовые характеристики Место для таблиц*, графиков и диаграмм грузовых характеристик крана Высотные характеристики Место для таблиц, графиков и диаграмм высоты подъема 2.2.1. Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т ___________________________________________________________________________ 2.2.2. Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т (указываются состояние площадки и положение стрелы относительно оси движения) _________________________________________________________________ 2.3. Геометрические параметры крана: база, м _________________________________________________________________ колея, м ________________________________________________________________ база выносных опор, м ____________________________________________________ расстояние между выносными опорами, м ___________________________________ задний габарит, м ________________________________________________________ (указывается при вдвинутом и выдвинутом противовесе) радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) ____________________________ Место для схемы крана и таблиц со значениями основных размеров крана и параметров его маневренности * Указываются значения грузовысотных характеристик для всех исполнений рабочего оборудования. 2.4. Скорости рабочих движений 2.4.1. Скорости механизмов подъема, м/с (м/мин) Кратность полиспаста Скорость механизма главного подъема Скорость механизма вспомогательного подъема номинальная* увеличенная** посадки номинальная* увеличенная** посадки 2.4.2. Скорости механизма передвижения, м/с (м/мин; км/ч - для транспортного режима): крана при передвижении с грузом на крюке __________________________________ крана транспортная _______________________________________________________ (указывается диапазон скоростей от минимума до максимума) крана транспортная (на буксире) ___________________________________________ 2.4.3. Скорости механизма телескопирования секций стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) __________________________________________________ 2.4.4. Скорости механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин) ___________________________________________________________________________ (указываются предельные значения частот вращения для всех исполнений рабочего оборудования в зависимости от поднимаемого груза и вылета) 2.4.5. Угол поворота, рад (градусы) ____________________________________________ 2.5. Время полного изменения вылета (для основной стрелы), с (мин): от максимального до минимального ________________________________________ от минимального до максимального ________________________________________ 2.6. Преодолеваемый уклон пути, % (градусы) ___________________________________ ___________________________________________________________________________ (указываются значения для всех вариантов транспортирования или их диапазон) * Для стреловых кранов с номинальным грузом указывается обязательно. ** Указать условия, при которых допускается (или обеспечивается) работа с увеличенной скоростью. 2.7. Место управления: при работе ______________________________________________________________ при монтаже и испытании _________________________________________________ при передвижении стрелового крана: в рабочем режиме _____________________________________________________ в транспортном режиме ________________________________________________ при установке на выносные опоры __________________________________________ 2.8. Способ управления ______________________________________________________ (механический, электрический, ___________________________________________________________________________ гидравлический, пневматический и т.п.) 2.9. Способ токоподвода: к крану _________________________________________________________________ к механизмам ____________________________________________________________ 2.10. Масса крана и его основных частей, т: конструктивная масса крана в транспортном положении (для стрелового крана указывается с основной стрелой в заправленном состоянии) _______________________ масса противовеса (перевозимого постоянно и полная) ________________________ масса основных сборочных частей крана: стрелы _______________________________________________________________ крановой установки ____________________________________________________ 2.11. Распределение нагрузки на оси шасси крана в транспортном положении с основной стрелой Исполнение крана Расчетная нагрузка, кН (тс) общая на передние оси на задние оси 2.12. Среднее удельное давление на грунт, Па (кг/см2), для гусеничных кранов ___________________________________________________________________________ 2.13. Другие показатели, характерные для данного крана __________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей 3.1. Двигатели силовых установок и механизмов 3.1.1. Двигатели внутреннего сгорания (значения параметров на уровне моря): назначение ______________________________________________________________ тип и условное обозначение _______________________________________________ номинальная мощность, кВт (л.с.) __________________________________________ частота вращения, рад/с (об/мин) ___________________________________________ максимальный крутящий момент, Н(м (кгс(м) ________________________________ частота вращения при максимальном крутящем моменте, рад/с (об/мин) _________ удельный расход топлива, г/кВт(ч ___________________________________________ пусковое устройство: тип и условное обозначение _____________________________________________ мощность, кВт (л.с.) ____________________________________________________ аккумуляторные батареи: тип и условное обозначение _____________________________________________ напряжение, В ________________________________________________________ номинальная емкость, А(ч ______________________________________________ количество ___________________________________________________________ вид соединения двигателя с трансмиссией: тип __________________________________________________________________ обозначение __________________________________________________________ 3.1.2. Генераторы и электродвигатели Параметры Электродвигатели силовой установки Генераторы Электродвигатели привода механизма Назначение (механизм, на котором установлен двигатель) Тип и условное обозначение Род тока Напряжение, В Номинальный ток, А Частота, Гц Номинальная мощность, кВт Частота вращения, рад/с (об/мин) ПВ, % за 10 мин Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожарозащищенное, морское и т.п.) Степень защиты Вид соединения двигателя с трансмиссией: наименование тип и обозначение 3.1.3. Суммарная мощность электродвигателей, кВт ______________________________ 3.1.4. Гидронасосы и гидромоторы Параметры Гидронасосы Гидромоторы Назначение Количество Тип и условное обозначение Предельный момент (для гидромоторов), Н(м Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт Номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2) Номинальная производительность (расход), л/мин Частота вращения, рад/с (об/мин) Направление вращения 3.1.5. Гидроцилиндры: назначение ______________________________________________________________ количество ______________________________________________________________ тип и условное обозначение _______________________________________________ диаметр цилиндра (штока), мм _____________________________________________ ход поршня, м ___________________________________________________________ усилие, кН (тс) __________________________________________________________ номинальное давление рабочей жидкости - давление нагнетания, Па (кгс/см2) __________________________________________________________________________ марка жидкости _________________________________________________________ 3.2. Схемы 3.2.1. Схема электрическая принципиальная Место для схемы 3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования Обозначение по схеме Наименование и краткая техническая характеристика Тип Количество Примечание 3.2.1.2. Электромонтажные чертежи Место для электромонтажных чертежей 3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная Место для схемы 3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования Обозначение по схеме Наименование и краткая техническая характеристика Тип Количество Примечание 3.2.3. Схема пневматическая принципиальная Место для схемы 3.2.3.1. Перечень элементов пневмооборудования Обозначение по схеме Наименование и краткая техническая характеристика Тип Количество Примечание 3.2.4. Схема кинематическая (в кинематической схеме указывается схема установки подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме) Место для схемы 3.2.4.1. Характеристика зубчатых передач Номер позиции на схеме Обозначение по чертежу Наименование деталей Модуль, мм Количество зубьев Материал, марка Термообработка (твердость зубьев) 3.2.4.2. Характеристика звездочек цепных передач Номер позиции на схеме Номер стандарта или обозначение по чертежу Наименование Шаг, мм Количество зубьев Материал Термообработка (твердость зубьев) 3.2.4.3. Характеристика редукторов Номер позиции на схеме Наименование, тип Обозначение по чертежу Передаточное число 3.2.4.4. Характеристика опорно-поворотного устройства: наименование, тип _______________________________________________________ индекс _________________________________________________________________ присоединительные размеры, мм ___________________________________________ количество болтов _______________________________________________________ 3.2.4.5. Характеристика тормозов: механизм, на котором установлен тормоз ____________________________________ количество тормозов _____________________________________________________ тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) _______________________________________ диаметр тормозного шкива, диска, мм ______________________________________ коэффициент запаса торможения: грузовой лебедки ______________________________________________________ стреловой лебедки _____________________________________________________ привод тормоза: тип __________________________________________________________________ усилие привода, Н _____________________________________________________ ход исполнительного органа, мм _________________________________________ путь торможения механизма, м __________________________________________ 3.2.5. Схемы запасовки и характеристика канатов и цепей (схемы запасовки грузовых полиспастов главного и вспомогательного подъема, полиспастов подъема стрелы, гуська и др.; на схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы крепления канатов и цепей) Место для схем 3.2.5.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя канатов): назначение каната (главного, вспомогательного подъема, стрелового и т.д.) __________________________________________________________________________ конструкция каната и обозначение стандарта ________________________________ диаметр, мм ____________________________________________________________ длина, м ________________________________________________________________ временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 ___________________________ разрывное усилие каната в целом, Н ________________________________________ расчетное натяжение каната, Н ____________________________________________ коэффициент использования (коэффициент запаса прочности): расчетный ___________________________________________________________ нормативный _________________________________________________________ покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) _________________________________ 3.2.5.2. Характеристика цепей (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя цепей): назначение цепи и обозначение на схеме ____________________________________ конструкция цепи и обозначение стандарта __________________________________ диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм шаг цепи, мм __________________ длина цепи, мм __________________________________________________________ разрывное усилие цепи, кН ________________________________________________ расчетное натяжение, кН __________________________________________________ коэффициент запаса прочности: расчетный ____________________________________________________________ нормативный _________________________________________________________ 3.3. Грузозахватные органы (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя грузозахватного органа) 3.3.1. Крюки: механизмы ______________________________________________________________ тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый и т.д.) ______________________ номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта __________________ номинальная грузоподъемность, т __________________________________________ заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _______________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя крюка _________________________________________________________ 3.3.2. Грейферы: тип и обозначение по стандарту ____________________________________________ вместимость ковша, м3 ____________________________________________________ вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 (тс/м3) ________________________________________________ масса грейфера, т ________________________________________________________ масса зачерпываемого материала, т _________________________________________ заводской номер _________________________________________________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя грейфера ______________________________________________________ 3.3.3. Грузовые электромагниты: тип ____________________________________________________________________ источник питающего тока: тип _________________________________________________________________ мощность, кВт ________________________________________________________ питающий ток: род тока ______________________________________________________________ напряжение, В _________________________________________________________ масса электромагнита, т ___________________________________________________ подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов: стружки ______________________________________________________________ металлолома __________________________________________________________ чугунных слитков ______________________________________________________ максимальная температура поднимаемого груза, °С ___________________________ заводской номер _________________________________________________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя электромагнита ________________________________________________ 3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.) _______________ 3.4. Ходовое устройство (шасси) 3.4.1. Общая характеристика шасси: для колесных шасси: тип шасси ____________________________________________________________ осевая формула* ______________________________________________________ колесная формула привода и управления** ________________________________ тип трансмиссии (механическая, гидромеханическая) _______________________ система управления поворотом колес _____________________________________ система торможения (в том числе основная, вспомогательная, аварийная, стояночная) ________________________________________________________________ система подрессоривания мостов (рессорная с амортизатором, гидропневматическая, безрессорная) ___________________________________________ типоразмер шин _______________________________________________________ тип двигателя _________________________________________________________ установленная мощность, кВт (л.с.) _______________________________________ вместимость топливного бака, м3 _________________________________________ запас хода, км _________________________________________________________ допускаемые нагрузки на мосты при движении, кН _________________________ распределение массы шасси, т: на передние мосты _____________________________________________________ на задние мосты _______________________________________________________ для гусеничных шасси (приводятся данные для всех вариантов исполнения гусеничной ленты) __________________________________________________________ * Указывается расположение осей по базе (для трехосного шасси: 1-2, 2-1 или 1-1-1; для четырехосного шасси: 1-1-1-1 или 2-2). ** Указывается общее количество колес (приводных и управляемых). 3.5. Приборы и устройства безопасности 3.5.1. Ограничители 3.5.1.1. Ограничители рабочих движений Тип ограничителя Механизмы, с которыми функционально связан ограничитель Количество Номер позиции на принципиальной электрической схеме 3.5.1.2. Ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях (координатная защита): наличие ограничителя ____________________________________________________ механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________ 3.5.1.3. Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи: механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________ 3.5.1.4. Ограничитель грузоподъемности: механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________ обозначение (марка, тип) и заводской номер _________________________________ максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % ___________________________________________________________________________ наличие звуковой и световой предупредительной сигнализации ___________________________________________________________________________ нагрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация ___________________________________________________________________________ 3.5.2. Указатели Наименование Тип, заводской номер Назначение Указатель наклона крана Указатель грузоподъемности и вылета Другие указатели 3.5.3. Регистратор параметров работы крана: наименование тип, марка __________________________________________________ место установки __________________________________________________________ 3.5.4. Устройства предохранительные Наименование Тип, марка, способ привода Назначение Стопоры гусеничных тележек Упоры и другие предохранительные устройства 3.6. Кабина: место расположения ______________________________________________________ назначение ______________________________________________________________ тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая и т.п.) ____________________ тип и характеристика остекления ___________________________________________ характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) ________________________ характеристика систем для создания микроклимата в кабине (вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) __________________________________________ характеристика сиденья ___________________________________________________ другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) ___________________ 3.7. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя материала) Наименование и обозначение узлов и элементов Вид и толщина металлопроката, стандарт Марка материала, категория, группа, класс прочности Стандарт на марку материала Номер сертификата 4. Свидетельство о приемке (сертификат) Кран ______________________________________________________________________ (наименование, тип, индекс, исполнение) Заводской номер ____________________________________________________________ изготовлен в соответствии с нормативными документами _________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Кран прошел испытания по программе _________________________________________ ___________________________________________________________________________ (с кем согласована программа) и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами* ________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Гарантийный срок службы ________________________________________________ мес * Заполняется в тех случаях, когда предприятие-изготовитель отправляет кран в собранном виде, или если на предприятии-изготовителе производится полная сборка крана. Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме ____________________ лет Ресурс до первого капитального ремонта ______________________________ моточасов Место печати ____________ (дата) Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя _________________________________ (подпись) Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя _________________________________ (подпись) 5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем 5.1. Документация, включаемая в паспорт крана. 5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана: а) руководство по эксплуатации крана; б) руководство по монтажу крана; в) паспорт шасси; г) паспорт двигателя внутреннего сгорания; д) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности; е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей; ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления; з) электромонтажные чертежи (при необходимости). Сведения о местонахождении крана* Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] Местонахождение крана (адрес владельца) Дата установки (получения) * Не менее 2 страниц. Сведения о назначении инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии* Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией Фамилия, инициалы Должность Номер и срок действия удостоверения Подпись * Не менее 5 страниц. Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности, а также о произведенной реконструкции* Дата Сведения о характере ремонта и замене элементов крана, о произведенной реконструкции Сведения о приемке крана из ремонта или после его реконструкции (дата, номер документа) Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии * Не менее 5 страниц. Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом. Запись результатов технического освидетельствования* Дата освидетельствования Результаты освидетельствования Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) * Не менее 32 страниц. Примечание. В этот же раздел заносятся результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы. Регистрация (отдельная страница) Кран зарегистрирован за № ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _______ листов, в том числе чертежей на _________ листах. Место штампа ____________ (дата) ______________________________ (подпись, должность) ______________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) Приложение 6 ФОРМА ПАСПОРТА БАШЕННЫХКРАНОВ Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210(297 мм Формат паспорта типографского издания 218(290 мм Обложка паспорта (наименование крана) (индекс крана) ПАСПОРТ* (обозначениепаспорта) * Настоящий паспорт является образцом, на основаниикоторого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типувыпускаемых им башенных кранов. При необходимости в паспорт включаютсядополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого башенногокрана. Паспорт заполняется на русском языке. Титульный лист Кран подлежит регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя (наименование предприятия-изготовителя) (наименование, тип крана) (индекс крана) ПАСПОРТ (обозначение паспорта) (регистрационный номер) При передаче крана другому владельцу вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт Оборот титульного листа ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА! 1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана. 2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России. 3. Копии разрешений Госгортехнадзора России на отступление от требований нормативных документов должны быть приложены к паспорту. 4. При сборке крана (основанного на модульном принципе) в исполнении, предусмотренном паспортом крана, но отличном от проставленного предприятием-изготовителем в первой части паспорта, владелец крана заносит новое исполнение в раздел «Запись результатов технического освидетельствования, обследования» в графу «Результаты освидетельствования» (до получения разрешения на пуск в работу после очередного монтажа). 5. Эксплуатация крана с радиостанцией «Сокольники-П» допускается при наличии разрешения, выданного местным органом Госинспекции электросвязи (ГИЭ). 6. Сведения о сертификации _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. ______________________________________________________________________ (другие сведения, на которые необходимо обратить внимание владельца крана) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Стр. 1 Место для чертежа общего вида крана в рабочем положении с указанием основных размеров (указанных стрелками и буквами), грузовых и высотных* характеристик Формат 210(297 (218(290) мм Стр. 2 Разрешение (лицензия) на изготовление № ______ от «__» ____________ 200__г. ___________________________________ [наименование и адрес органа __________________________________________ госгортехнадзора, выдавшего разрешение __________________________________________ (лицензию) на изготовление крана] 1. Общие сведения 1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес______________________________________ 1.2. Тип крана ______________________________________________________________ 1.3. Индекс крана ___________________________________________________________ Обозначение исполнения (при необходимости) _______________________________ 1.4. Заводской номер ________________________________________________________ 1.5. Год изготовления _______________________________________________________ 1.6. Назначение крана________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ * Высотные характеристики - при необходимости. 1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: крана ___________________________________________________________________ механизмов: грузовой лебедки _________________________________________________________ стреловой лебедки ________________________________________________________ тележечной лебедки ______________________________________________________ передвижения крана ______________________________________________________ поворота ________________________________________________________________ 1.8. Тип привода ____________________________________________________________ (электрический и пр.) 1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: температура ____ °С сейсмичность, баллы ________________________________________________________ относительная влажность воздуха, % ___________________________________________ взрывоопасность ____________________________________________________________ пожароопасность ___________________________________________________________ 1.10. Допустимая скорость ветра, м/с: для рабочего состояния с двухминутным осреднением на высоте установки анемометра ________________________________________________________________ для нерабочего состояния на высоте 10 м (ветровой район по ГОСТ 1451) __________________________________________________________________________ Для кранов, основанных на модульном принципе, данные для конкретных исполнений приводятся в таблице: Исполнение крана Допустимая скорость ветра, м/с Ветровой район 1.11. Допустимый уклон кранового пути, % (градусы): для прямолинейных путей: при укладке __________________________________________________________ при эксплуатации _____________________________________________________ для криволинейного участка пути: при укладке ___________________________________________________________ при эксплуатации ______________________________________________________ для стояночной площадки (при укладке и эксплуатации) ______________________ 1.12. Ограничение одновременного выполнения рабочих операций крана: при работе на прямолинейных путях ________________________________________ при работе на криволинейных путях ________________________________________ 1.13. Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз: Цепь Род тока Частота, Гц Напряжение, В Число фаз Силовая Управления Рабочего освещения Ремонтного освещения 1.14. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Основные технические данные и характеристики крана 2.1. Основные характеристики крана (для кранов, основанных на модульном принципе, приводятся данные для всех конкретных исполнений): максимальный грузовой момент, т(м ________________________________________ грузоподъемность максимальная нетто, т ____________________________________ грузоподъемность при максимальном вылете нетто, т _________________________ вылет максимальный (проектный), м _______________________________________ вылет при максимальной грузоподъемности (проектный), м ____________________ вылет минимальный (проектный), м ________________________________________ высота подъема при максимальном вылете, м ________________________________ высота подъема максимальная, м __________________________________________ глубина опускания максимальная, м ________________________________________ 2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация) Грузовые характеристики* Место для таблиц грузовых характеристик крана (при необходимости) Высотные характеристики* Место для таблиц высоты подъема (при необходимости) * Графики грузовых и высотных характеристик крана помешаются на чертеже общего вида крана (с. 1). 2.3. Геометрические параметры крана: база, м _________________________________________________________________ колея, м ________________________________________________________________ задний габарит, м ________________________________________________________ наименьший радиус закругления криволинейного участка рельсового пути (внутреннего рельса), м _____________________________________________________ 2.4. Скорости (для механизмов, имеющих несколько скоростей, указываются все их значения или диапазон их изменения), м/с (м/мин): подъема (опускания) груза максимальной массы _____________________________ подъема (опускания) крюковой подвески, максимальная ______________________ плавной посадки груза максимальной массы, не более ________________________ передвижения: грузовой тележки с грузом максимальной массы ___________________________ крана ________________________________________________________________ Частота вращения, рад/с (об/мин) __________________________________________ 2.5. Время полного изменения вылета (для кранов с подъемной стрелой), с (мин) __________________________________________________________________________ 2.6. Угол поворота, рад (градусы) _____________________________________________ 2.7. Место управления: при работе ______________________________________________________________ при монтаже и испытании ________________________________________________ 2.8. Способ управления ______________________________________________________ (электрический и др.) ___________________________________________________________________________ 2.9. Способ токоподвода к крану _______________________________________________ 2.10. Характеристики устойчивости Момент, кН(м Грузовая устойчивость Собственная устойчивость Удерживающий My* (при вылете) Опрокидывающий МО* (при вылете) * Указывается значение моментов, характеризующих грузовую и собственную устойчивость при положении стрелы (вылете), когда соотношение моментов наиболее близко к единице. 2.11. Масса крана и его основных частей, т: конструктивная масса крана (номинальная) _________________________________ масса крана общая _______________________________________________________ масса противовеса _______________________________________________________ (с допусками) масса балласта __________________________________________________________ (с допусками) масса основных сборочных частей крана, перевозимых отдельно __________________________________________________________________________ масса крана в транспортном положении _____________________________________ 2.12. Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс, кН (тс) ________________________ 3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей 3.1. Двигатели силовых установок и механизмов 3.1.1. Генераторы и электродвигатели Параметры Механизм (устройство), на котором установлен двигатель* подъема (опускания) груза передвижения крана поворота передвижения тележки (каретки) Тип и условное обозначение Род тока Напряжение, В Номинальный ток, А Частота, Гц Номинальная мощность, кВт Частота вращения, рад/с (об/мин) ПВ, % за 10 мин Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожарозащищенное, морское и т.п.) Степень защиты Вид соединения двигателя с трансмиссией: наименование тип и обозначение * Указываются все двигатели, имеющиеся на кране. Суммарная мощность электродвигателей, кВт ___________________________________ 3.1.2. Гидронасосы и гидромоторы Параметры Гидронасосы Гидромоторы Назначение Количество Тип и условное обозначение Предельный момент (для гидромоторов), Н(м Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт Номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2) Номинальная производительность (расход), л/мин Частота вращения, рад/с (об/мин) Направление вращения 3.1.3. Гидроцилиндры: назначение _____________________________________________________________ количество _____________________________________________________________ тип и условное обозначение _______________________________________________ диаметр цилиндра (штока), мм ____________________________________________ ход поршня, м ___________________________________________________________ усилие, кН (тс) __________________________________________________________ номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2) ________________________ марка жидкости _________________________________________________________ 3.2. Характеристика тормозов: механизм, на котором установлен тормоз ___________________________________ количество тормозов _____________________________________________________ тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) _______________________________________ диаметр тормозного шкива, диска, мм _______________________________________ коэффициент запаса торможения: для грузовой лебедки _____________________________________________________ для стреловой лебедки ____________________________________________________ привод тормоза: тип __________________________________________________________________ усилие, Н _____________________________________________________________ ход исполнительного органа, мм _________________________________________ путь торможения механизма, м ____________________________________________ 3.3. Характеристика крюка (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя крюка): тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый) ___________________________ номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта ________________________ номинальная грузоподъемность, т __________________________________________ заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _______________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя крюка ________________________________________________________ 3.4. Схемы запасовки и характеристика канатов Место для схем 3.4.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя канатов) Параметры Назначение каната грузовой стреловой стрелового расчала тележечный монтажный Конструкция каната и обозначение стандарта Диаметр, мм Длина, м Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 Разрывное усилие каната в целом, Н Расчетное натяжение каната, Н Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) Коэффициент запаса прочности: расчетный нормативный 3.5. Опорно-поворотное устройство: предприятие-изготовитель ________________________________________________ обозначение (с указанием, по какому документу оно приведено) __________________________________________________________________________ заводской номер (при наличии) ____________________________________________ дата изготовления _______________________________________________________ диаметр, мм ____________________________________________________________ число зубьев и модуль ____________________________________________________ болты крепления: класс прочности _______________________________________________________ материал _____________________________________________________________ момент затяжки, Н(м 3.6. Приборы и устройства безопасности 3.6.1. Ограничители рабочих движений Тип ограничителя Механизмы, с которыми функционально связан ограничитель (место установки) Количество Номер позиции на принципиальной электрической схеме 3.6.2. Ограничитель грузоподъемности: механизмы, отключаемые ограничителем ____________________________________ обозначение (марка, тип, модификация) и заводской номер _____________________ ___________________________________________________________________________ максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % ___________ ___________________________________________________________________________ наличие звуковой, световой предупредительной сигнализации _________________ ___________________________________________________________________________ перегрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация ___ ___________________________________________________________________________ 3.6.3. Другие ограничители, в том числе контакты безопасности Место установки (кабина, выносной пульт управления, флюгер ходовой рамы и т.д.) Тип Назначение Номер позиции на принципиальной электрической схеме 3.6.4. Указатели Наименование Тип, заводской номер Назначение Указатель грузоподъемности и вылета Анемометр Другие указатели информационного назначения 3.6.5. Регистратор параметров работы крана: наименование ___________________________________________________________ тип, марка ______________________________________________________________ место установки _________________________________________________________ 3.6.6. Упоры и буфера Параметры Для ограничения перемещения грузовой тележки ходовой тележки стрелы Упоры Место установки Конструкция (жесткий, пружинный, гидравлический, резиновый) Максимальный ход (для пружинных и гидравлических), мм Буфера Место установки (на грузовой тележке, стреле и т.п.) Конструкция (жесткий, пружинный, гидравлический, резиновый) Максимальный ход (для пружинных и гидравлических), мм 3.6.7. Прочие предохранительные устройства Наименование Тип, марка Назначение Противоугонные устройства (указывается способ привода: ручной, автоматический и т.п.) Другие устройства 3.6.8. Сигнальные и переговорные устройства Наименование Тип, обозначение, система устройства Назначение, условия срабатывания Радиостанция Звуковой сигнал Габаритная световая сигнализация Другие устройства 3.7. Кабины Параметры Кабина управления Аппаратная кабина Место расположения Тип (открытая, закрытая, неподвижная, подвижная) Тип и характеристика остекления Характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) Характеристика систем создания микроклимата в кабине (вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) Характеристика сиденья (наличие и ход перемещения по вертикали и горизонтали, возможность наклона спинки) Другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, солнцезащитный козырек и т.п., их тип и характеристика) 3.8. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя материала) Наименование и обозначение узлов и элементов Вид и толщина металлопроката, стандарт Марка материала, категория, группа, класс прочности Стандарт на марку материала Номер сертификата 4. Свидетельство о приемке (сертификат) Кран _____________________________________________________________________ (наименование, тип, индекс, исполнение, дополнительное исполнение) Заводской номер ___________________________________________________________ изготовлен в соответствии с нормативными документами ________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Кран прошел испытания по программе ________________________________________ __________________________________________________________________________ и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами* ________ ___________________________________________________________________________ Гарантийный срок службы ________________________________________________ мес Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме ____________________ лет Ресурс до первого капитального ремонта _______________________________моточасов Место печати ____________ (дата) Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя ___________________________________ (подпись) Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ____________________________________ (подпись) * Заполняется в тех случаях, когда предприятие-изготовитель отправляет кран в собранном виде, или если на предприятии-изготовителе производится полная сборка крана. 5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем 5.1. Документация, включаемая в паспорт крана: а) схемы кинематические (схемы должны содержать параметры привода, тормозов, зубчатых передач, передаточные числа и тип редукторов, места установки и номера подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме или приводится на самой схеме); б) схемы запасовки канатов (грузового, стрелового, тележечного, монтажного и др. с указанием диаметров каната, блоков, барабанов, а также способа крепления концов канатов); в) схема установки балласта и противовеса с указанием о допуске по массе и отклонению центра тяжести плит (не более ±50 мм), предупредительной окраске и надписях, наносимых на плиты; г) чертежи балласта и противовеса; д) схемы гидравлические (с перечнем элементов гидрооборудования); е) схемы пневматические (с перечнем элементов пневмооборудования); ж) принципиальная электрическая схема (с перечнем элементов электрооборудования в виде спецификации); з) схема электрическая соединений с таблицей соединений. 5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана: а) паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности; б) паспорт и руководство по эксплуатации других приборов и устройств безопасности; в) руководство по эксплуатации крана; г) инструкция по монтажу крана; д) проект и инструкция по эксплуатации кранового пути (в случае необходимости); е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей; ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления; з) альбом электромонтажных чертежей (при необходимости); и) другие документы (при необходимости). Сведения о местонахождении крана* Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] Местонахождение крана (адрес владельца) Дата установки (получения) * Не менее 2 страниц. Сведения о назначении инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии* Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией Фамилия, инициалы Должность Номер и срок действия удостоверения Подпись * Не менее 5 страниц. Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов безопасности без изменения параметров крана, а также о произведенной реконструкции* Дата Сведения о характере ремонта и замене элементов крана**, о произведенной реконструкции Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии * Не менее 5 страниц. ** В случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный, капитально-восстановительный, внеплановый). Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом. Запись результатов технического освидетельствования* Дата освидетельствования Вид освидетельствования Результаты освидетельствования Срок следующего освидетельствования * Не менее 32 страниц. Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы. Регистрация (отдельная страница) Кран зарегистрирован за № __________________________________________________ __________________________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) В паспорте пронумеровано _________ страниц и прошнуровано всего ________ листов, в том числе чертежей на ________________ листах. Место штампа ____________ (дата) ______________________________ (подпись, должность) ______________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) Приложение 7 ФОРМА ПАСПОРТА КРАНОВМОСТОВОГО ТИПА Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210(297 мм Формат паспорта типографского издания 218(290 мм Обложка паспорта (наименование крана) (индекс крана) ПАСПОРТ* (обозначение паспорта) * Настоящий паспорт является образцом, на основании которогопредприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типувыпускаемых им кранов мостового типа. При необходимости в паспорт включаютсядополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого крана мостовоготипа. Паспорт заполняется на русском языке. Титульный лист Кран подлежит регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя (наименование предприятия-изготовителя) (наименование, тип крана) (индекс крана) ПАСПОРТ (обозначение паспорта) (регистрационный номер) При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт Оборот титульного листа ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА! 1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана. 2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России. 3. Перечень разрешений Госгортехнадзора России на отступление от требований нормативных документов (копии) должен быть приложен к паспорту. 4. Сведения о сертификации должны быть приложены к паспорту. 5. ______________________________________________________________________ (другие сведения, на которые необходимо обратить ___________________________________________________________________________ особое внимание владельца крана) Стр. 1 Место для чертежа общего вида крана в рабочем положении с указанием основных размеров Формат 210(297 (218(290) мм Стр. 2 Разрешение (лицензия) на изготовление № ______ от «__» ____________ 200__г. ___________________________________ [наименование и адрес органа __________________________________________ госгортехнадзора, выдавшего разрешение __________________________________________ (лицензию) на изготовление крана] 1. Общие сведения 1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес _____________________________________ 1.2. Тип крана ______________________________________________________________ 1.3. Индекс крана ___________________________________________________________ 1.4. Заводской номер ________________________________________________________ 1.5. Год изготовления _______________________________________________________ 1.6. Назначение крана _______________________________________________________ __________________________________________________________________________ 1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: крана ___________________________________________________________________ механизмов: главного подъема ______________________________________________________ вспомогательного подъема ______________________________________________ передвижения крана ___________________________________________________ передвижения тележки _________________________________________________ 1.8. Тип привода ____________________________________________________________ 1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: температура, °С: нерабочего состояния: предельная наибольшая ______________________________________________ предельная наименьшая ______________________________________________ рабочего состояния: предельная наибольшая ______________________________________________ предельная наименьшая ______________________________________________ сейсмичность, баллы _____________________________________________________ относительная влажность воздуха, %, при температуре ______°С ________________ взрывоопасность ________________________________________________________ пожароопасность ________________________________________________________ 1.10. Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с: для рабочего состояния крана ______________________________________________ для нерабочего состояния крана ____________________________________________ 1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов _________________________ ___________________________________________________________________________ 1.12. Род электрического тока, напряжение и число фаз: цепь силовая ____________________________________________________________ цепь управления _________________________________________________________ цепь рабочего освещения __________________________________________________ цепь ремонтного освещения _______________________________________________ 1.13. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) _______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. Основные технические данные и характеристики крана 2.1. Основные характеристики крана: грузоподъемность нетто, т: главного подъема ______________________________________________________ вспомогательного подъема ______________________________________________ высота подъема, м _____________________________________________________ пролет крана, м _______________________________________________________ вылет консолей рабочий, м _____________________________________________ база крана, м _________________________________________________________ кратность полиспастов _________________________________________________ 2.2. Массы испытательных грузов, т: при статических испытаниях ______________________________________________ при динамических испытаниях _____________________________________________ 2.3. Некоторые установочные размеры крана и тележки, м: база тележки ____________________________________________________________ высота крана от уровня головки рельса ______________________________________ расстояние между крайними точками буферов в направлении движения крана ____ ___________________________________________________________________________ расстояние по вертикали от головки рельса до центра буфера крана _____________ 2.4. Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей Механизм Скорость, м/с (м/мин) Диапазон регулирования скорости (при наличии) номинальная минимальная Главного подъема Вспомогательного подъема Передвижения крана Передвижения тележки 2.5. Место управления: при работе ______________________________________________________________ при монтаже и испытаниях ________________________________________________ 2.6. Способ управления ______________________________________________________ (электрический и/или по радио) 2.7. Способ токоподвода: к крану _________________________________________________________________ к грузовой тележке _______________________________________________________ 2.8. Масса крана и его основных частей, т ______________________________________ 2.9. Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН (тс): в вертикальной плоскости _________________________________________________ в горизонтальной плоскости 2.10. Тип кранового рельса ___________________________________________________ 2.11. Ширина головки кранового рельса, мм ____________________________________ 2.12. Тип тележечного рельса _________________________________________________ 2.13. Ширина головки тележечного рельса, мм __________________________________ 3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей 3.1. Электродвигатели Параметры Механизм, на котором установлен двигатель подъема передвижения главного вспомогательного крана тележки Тип и условное обозначение Род тока Напряжение, В Номинальный ток, А Частота, Гц Номинальная мощность, кВт Частота вращения, рад/с (об/мин) Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожарозащищенное и т.п.) Количество Степень защиты 3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт ______________________________ 3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж № ______, приведена на с._________ настоящего паспорта 3.3. Перечень элементов электрооборудования приведен на с. ___ настоящего паспорта 3.4. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений) приведены на с._________ настоящего паспорта 3.5. Схемы кинематические механизмов (в кинематической схеме указывается схема установки подшипников), чертеж №_______, приведены на с.________ настоящего паспорта 3.5.1. Характеристика зубчатых передач Номер позиции на схеме Обозначение по чертежу Наименование деталей Модуль, мм Количество зубьев Марка материала Термообработка (твердость зубьев) 3.5.2. Характеристика редукторов Номер позиции на схеме Наименование, тип Обозначение по чертежу Передаточное число 3.5.3. Характеристика тормозов Параметры Механизм подъема передвижения главного вспомогательного крана тележки Тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) Количество тормозов Диаметр тормозного шкива, мм Тормозной момент, Нм Коэффициент запаса торможения Тип привода Ход исполнительного органа, мм Усилие привода, Н Путь торможения механизма, м 3.6. Схемы запасовки канатов с указанием размеров барабана(ов) и блоков, а также принятых способов крепления каната(ов) приведены на с._______ настоящего паспорта 3.6.1. Характеристика канатов (заполняется по данным сертификатов предприятия - изготовителя канатов) Параметры Механизм главного подъема вспомогательного подъема Конструкция каната и обозначение стандарта Диаметр, мм Длина, м Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 Разрывное усилие каната в целом, кН Расчетное натяжение каната, Н Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности): Расчетный нормативный Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) 3.7. Характеристика грузозахватных органов (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя грузозахватного органа) 3.7.1. Крюки Параметры Механизм главного подъема вспомогательного подъема Тип Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта Количество крюков Номинальная грузоподъемность, т Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) Изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя крюка 3.7.2. Грейферы: тип и обозначение по стандарту ____________________________________________ вместимость ковша, м ____________________________________________________ вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 (тс/м3) ________________________________________________ масса грейфера, т ___________________________________________________________ масса зачерпываемого материала, т ___________________________________________ заводской номер ___________________________________________________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя или ссылка на приложенный паспорт грейфера _________________________________ тип двигателя моторного грейфера ____________________________________________ мощность двигателя, кВт ____________________________________________________ 3.7.3. Грузовые электромагниты: тип: магнита _______________________________________________________________ шкафа управления ______________________________________________________ источник питающего тока: тип __________________________________________________________________ мощность, кВт _________________________________________________________ питающий ток: род тока ______________________________________________________________ напряжение, В _________________________________________________________ масса электромагнита, т ___________________________________________________ подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов: плит _________________________________________________________________ скрапа _______________________________________________________________ стружки ______________________________________________________________ металлолома __________________________________________________________ чугунных слитков ______________________________________________________ максимальная температура поднимаемого груза, °С ___________________________ заводской номер _________________________________________________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя электромагнита _____________________________________________________________ 3.7.4. Другие грузозахватные органы (спредеры, автоматические захваты и др.): наименование ___________________________________________________________ тип, марка ______________________________________________________________ расчетная грузоподъемность, т _____________________________________________ масса грузозахватного органа, т ____________________________________________ габаритные размеры ______________________________________________________ заводской номер _________________________________________________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ___________________________________________________________________________ 3.8. Приборы и устройства безопасности 3.8.1. Ограничители Тип Механизм, с которым функционально связан ограничитель Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м Блокировка Количество Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме 3.8.2. Ограничитель грузоподъемности: тип, марка ______________________________________________________________ заводской номер _________________________________________________________ максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % ____________ 3.8.3. Контакты безопасности Место установки Тип Назначение Обозначение на принципиальной электрической схеме 3.8.4. Упоры и буфера Ограничиваемое перемещение Упоры Буфера конструкция место установки конструкция максимальный ход, мм 3.8.5. Прочие предохранительные устройства Наименование, место установки Тип, марка Назначение Обозначение на принципиальной электрической схеме 3.8.6. Регистратор параметров работы, крана: тип, марка _______________________________________________________________ наименование ____________________________________________________________ место установки __________________________________________________________ 3.8.7. Сигнальные и переговорные устройства Наименование Тип, обозначение Назначение 3.9. Кабина: место расположения ______________________________________________________ назначение ______________________________________________________________ тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) _________________________ количество мест _________________________________________________________ тип, характеристика остекления характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) _______________________________________________________________________ характеристика систем создания микроклимата (вентиляция, отопление и т.п.) ____ ___________________________________________________________________________ характеристика сиденья ___________________________________________________ другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, вешалка для одежды, аптечка, емкость для питьевой воды, устройство для эвакуации крановщика и т.д.) ____ ___________________________________________________________________________ 3.10. Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя материала) Наименование и обозначение узлов и элементов Вид и толщина металлопроката, стандарт Марка материала, категория, группа, класс прочности Стандарт на марку материала Номер сертификата 4. Свидетельство о приемке (сертификат) Кран ______________________________________________________________________ (наименование, тип, индекс, исполнение) Заводской номер ____________________________________________________________ изготовлен в соответствии с нормативными документами _________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Составные части крана проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами после проведения испытаний по программе _________________ ___________________________________________________________________________ и регистрации. Гарантийный срок службы ___________________ мес Срок службы при работе в паспортном режиме _______________________________ лет Ресурс до первого капитального ремонта ______________________________ моточасов Место печати ____________ (дата) Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя ___________________________________ (подпись) Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ___________________________________ (подпись) 5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем 5.1. Документация, включаемая в паспорт крана: а) принципиальная электрическая схема крана; б) перечень элементов электрооборудования; в) электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений); г) кинематические схемы механизмов со спецификациями подшипников; д) схемы запасовки канатов; е) сертификат соответствия крана; ж) другие документы (при необходимости). 5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана: а) паспорта и инструкции на отдельные узлы крана, изготовленные на других предприятиях и поставляемые с данным краном (при их наличии); б) паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности; в) паспорта и инструкции на приборы и устройства безопасности; г) руководство по эксплуатации крана; д) инструкция по устройству кранового пути; е) чертежи быстроизнашивающихся деталей; ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления; з) другие документы (при необходимости). Сведения о местонахождении крана* Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] Местонахождение крана (адрес владельца) Дата установки * Не менее 2 страниц. Сведения о назначении инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии* Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией Фамилия, инициалы Должность Номер и срок действия удостоверения Подпись * Не менее 5 страниц. Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности, а также о произведенной реконструкции* Дата Сведения о характере ремонта и замене элементов крана, о произведенной реконструкции Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии * Не менее 5 страниц. Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металл о про ката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом. Запись результатов технического освидетельствования* Дата освидетельствования Результаты освидетельствования Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) * Не менее 32 страниц. Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы. Регистрация (отдельная страница) Кран зарегистрирован за № ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _______ листов, в том числе чертежей на _________ листах. Место штампа ____________ (дата) ______________________________ (подпись, должность) ______________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) Приложение 8 ФОРМА ПАСПОРТАЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ* Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210(297 мм Обложка паспорта ПАСПОРТ (наименование тали) (обозначениетали) * Далее по тексту паспорта - таль. Титульный лист Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя (наименование предприятия-изготовителя) (наименование, тип тали) (индекс тали) ПАСПОРТ (обозначение паспорта) (регистрационный номер) При передаче тали другому владельцу или сдаче тали в аренду с передачей функций владельца вместе с талью должен быть передан настоящий паспорт Оборот титульного листа ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА! 1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца тали. 2. Разрешение на работу тали должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России. 3. Перечень разрешений Госгортехнадзора России на отступление от требований нормативных документов (копии) должен быть приложен к паспорту. 4. ______________________________________________________________________ (другие сведения, на которые необходимо обратить ___________________________________________________________________________ особое внимание владельца тали) Стр. 1 Место для чертежа общего вида тали Формат 210(297 мм Стр. 2 Разрешение (лицензия) на изготовление № ______ от «__» ____________ 200__г. ___________________________________ [наименование и адрес органа __________________________________________ госгортехнадзора, выдавшего разрешение __________________________________________ (лицензию) на изготовление крана] 1. Общие сведения 1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес _____________________________________ 1.2. Тип тали _______________________________________________________________ 1.3. Грузоподъемность полезная, т _____________________________________________ 1.4. Индекс тали ____________________________________________________________ 1.5. Заводской номер ________________________________________________________ 1.6. Год изготовления _______________________________________________________ 1.7. Назначение тали ________________________________________________________ (самостоятельный механизм или в составе крана) 1.8. Группа классификации (режима) механизмов по ИСО 4301/1: подъема ________________________________________________________________ передвижения ___________________________________________________________ 1.9. Тип привода 1.10. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль: температура, °С: нерабочего состояния: предельная наибольшая _______________________________________________ предельная наименьшая ______________________________________________ рабочего состояния: предельная наибольшая _______________________________________________ предельная наименьшая ______________________________________________ относительная влажность воздуха, %, при температуре _______ °С ______________ взрывоопасность _________________________________________________________ пожароопасность ________________________________________________________ сейсмостойкость _________________________________________________________ 1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов 1.12. Возможность передвижения по криволинейному участку монорельса __________ ___________________________________________________________________________ 1.13. Род электрического тока, напряжение и число фаз: цепь силовая ____________________________________________________________ цепь управления _________________________________________________________ 1.14. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена таль (обозначение и наименование) _______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. Основные технические данные и характеристики тали 2.1. Основные характеристики тали: грузоподъемность полезная, т ______________________________________________ кратность полиспаста _____________________________________________________ высота подъема (расстояние по вертикали от верхнего до нижнего положения крюка), м __________________________________________________________________ вертикальный подход (расстояние по вертикали от опорной поверхности монорельса до зева крюка в его верхнем положении), м _____________________________________ 2.2. Установочные размеры тали: база, м __________________________________________________________________ размер по буферам, м _____________________________________________________ расстояние по вертикали от нижней полки монорельса ________________________ до центра буфера тали, м __________________________________________________ тип и профиль пути ______________________________________________________ минимальный радиус закругления пути (если предусмотрен), м _________________ ___________________________________________________________________________ максимальный уклон пути _________________________________________________ 2.3. Массы испытательных грузов, т: при статических испытаниях _______________________________________________ при динамических испытаниях _____________________________________________ 2.4. Скорости механизмов Механизм Скорость, м/с номинальная минимальная (при наличии) Подъема Передвижения 2.5. Способ управления талью ________________________________________________ (с пола, из кабины, дистанционный) 2.6. Способ токоподвода к тали _______________________________________________ 2.7. Масса тали, т ___________________________________________________________ 2.8. Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) _____________________________ 3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей 3.1. Электродвигатели Параметры Механизм подъема передвижения Тип и условное обозначение Напряжение, В Номинальный ток, А Частота, Гц Номинальная мощность, кВт Частота вращения, об/мин Продолжительность включений, % Число включений за 1 ч Исполнение Количество электродвигателей Степень защиты по ГОСТ 17494 3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт _____________________________ 3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж № ______ приведена на с. _________ настоящего паспорта 3.3. Перечень элементов электрооборудования Обозначение на схеме Наименование и краткая техническая характеристика Тип Количество Примечание 3.4. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений) приведены на с. ______________ настоящего паспорта 3.5. Схемы кинематические механизмов, чертеж № ____________, приведены на с.________ настоящего паспорта 3.5.1. Характеристика тормозов* Параметры Механизм подъема передвижения Тип тормоза, система Количество тормозов Диаметр тормозного шкива (диска), мм Тормозной момент, Н(м Коэффициент запаса торможения Тип привода Ход исполнительного органа, мм Усилие привода, Н Путь торможения механизма, м * При наличии на механизме подъема тали грузоупорного тормоза в данном пункте паспорта должна быть сделана соответствующая запись. 3.5.2. Схема запасовки каната с указанием размеров барабана и блоков, а также принятых способов крепления каната приведена на с._______ настоящего паспорта 3.5.3. Характеристика каната (заполняется по сертификату предприятия - изготовителя каната): конструкция каната и обозначение стандарта _________________________________ диаметр, мм _____________________________________________________________ длина, м ________________________________________________________________ временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 ___________________________ разрывное усилие каната в целом, Н ________________________________________ расчетное натяжение каната, Н ____________________________________________ расчетный коэффициент использования _____________________________________ нормативный коэффициент использования __________________________________ покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) __________________________________ 3.5.4. Характеристика крюка (заполняется по сертификату предприятия - изготовителя крюка): тип _____________________________________________________________________ номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта ________________________ номинальная грузоподъемность, т __________________________________________ заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _______________________ изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя тали __________________________________________________________ 3.6. Предохранительные устройства, приборы безопасности и сигнализаторы 3.6.1. Ограничители Тип Механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки) Расстояние до упора в момент отключения двигателя Блокировка Количество Номер позиции, обозначение на принципиальной схеме 3.6.2. Прочие предохранительные устройства Наименование Тип Назначение Обозначение на принципиальной схеме 3.6.3. Буфера Конструкция (жесткий, резиновый, пружинный) Максимальный ход Место установки 4. Свидетельство о приемке (сертификат) Электрическая таль _________________________________________________________ (наименование, тип, индекс, исполнение) Заводской номер ____________________________________________________________ изготовлена в соответствии с нормативными документами ________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Таль прошла испытания по программе _________________________________________ ___________________________________________________________________________ и признана годной для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами Гарантийный срок службы ________________________________________________ мес Срок службы при работе в паспортном режиме _______________________________ лет Ресурс до первого капитального ремонта ______________________________ моточасов Место печати ____________ (дата) Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя ___________________________________ (подпись) Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ___________________________________ (подпись) 5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем 5.1. Документация, включаемая в паспорт тали: а) принципиальная электрическая схема тали; б) кинематические схемы механизмов и схема запасовки каната; в) сертификат соответствия тали (при наличии). 5.2. Документация, поставляемая с паспортом тали: а) руководство по эксплуатации тали; б) инструкция по монтажу тали; в) паспорта элементов тали, изготовленных другими предприятиями; г) паспорта (инструкции) приборов и устройств безопасности (если они изготовлены другими предприятиями); д) чертежи быстроизнашивающихся деталей; е) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления. Сведения о местонахождении тали* Наименование владельца тали Местонахождение тали Дата установки * 1 страница. Сведения о назначении инженерно-технических работников, ответственных за содержание тали в исправном состоянии* Номер и дата приказа о назначении Должность, фамилия, инициалы Подпись * 1 страница. Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, каната, крюка* Дата Сведения о характере ремонта и замене элементов тали Сведения о приемке тали из ремонта (дата, номер документа) Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание тали в исправном состоянии * Не менее 5 страниц. Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов тали, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом. Запись результатов технического освидетельствования* Дата освидетельствования Результаты освидетельствования Срок следующего освидетельствования (частичного и полного) * Не менее 15 страниц. Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования тали, отработавшей нормативный срок службы. Приложение 9 ФОРМА ПАСПОРТА СТРОПА Разрешение (лицензия) на изготовление стропа № ______ от «__» ____________ 200__г. ___________________________________ [наименование и адрес органа __________________________________________ госгортехнадзора, выдавшего разрешение __________________________________________ (лицензию) на изготовление стропа] (наименование стропа) ПАСПОРТ Грузоподъемность стропа, т __________________________________________________ Номер нормативного документа ______________________________________________ Место товарного знака (эмблемы) предприятия - изготовителя стропа Предприятие-изготовитель и его адрес _________________________________________ ___________________________________________________________________________ Место для чертежа стропа с указанием длины стропа Масса стропа, т _____________________________________________________________ Порядковый номер стропа по системе предприятия-изготовителя __________________ Год и месяц выпуска стропа __________________________________________________ Дата испытаний стропа ______________________________________________________ Результаты испытаний _______________________________________________________ Гарантийный срок __________________________________________________________ Условия, при которых может эксплуатироваться строп: наименьшая температура окружающего воздуха, °С ____________________________ наибольшая температура окружающего воздуха, °С ____________________________ Подпись руководителя предприятия- изготовителя (цеха) или начальника службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ________________________________ Место печати ___________________ (дата) Примечания. 1. Паспорт должен постоянно храниться у владельца стропа. 2. При поставке партии однотипных стропов допускается изготавливать один паспорт на всю партию. При этом в нем должны быть указаны все порядковые номера стропов, входящих в данную партию. Приложение10 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫОТКЛОНЕНИЙ КРАНОВОГО ПУТИ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ Отклонение, мм Графическое представление отклонения Краны мостовые башенные козловые портальные мостовые перегружатели Разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении Р1, мм S - размер колеи (пролет) 40 45-60 40 40 50 Разность отметок рельсов на соседних колоннах Р2, мм 10 - - - - Сужение или расширение колеи рельсового пути (отклонение размера пролета - S в плане) Р3 15 10 15 15 20 Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте Р4 2 3 2 2 2 Зазоры в стыках рельсов при температуре 0 (С и длине рельса 12,5 м Р5 6 Разность высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути (общая) Р6 - 40 30 20 30 Примечания. 1. Измерения отклонений Р1 и Р3выполняют на всем участке возможного движения крана через интервалы не более 5м. 2. При изменении температуры на каждые 10 °Сустанавливаемый при устройстве зазор Р5 изменяют на 1,5 мм, напримерпри температуре плюс 20 °С установленный зазор между рельсами должен быть равен3 мм, а при температуре минус 10 (С - 7,5 мм. 3. Величины отклонений для козловых кранов пролетом 30 м иболее принимают как для кранов-перегружателей. Приложение11 КРИТЕРИИ БРАКОВКИКРАНОВОГО ПУТИ Крановый путьопорных кранов подлежит браковке при наличии следующих дефектов и повреждений: трещин и сколовлюбых размеров; вертикального,горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина горизонтального)износа головки рельса более 15% от соответствующего размера неизношенногопрофиля. Браковку шпал(или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следующихдефектов и повреждений: в железобетонныхшпалах не должно быть сколов бетона до обнажения арматуры, а также иных сколовбетона на участке длиной более 250 мм; в железобетонныхшпалах не должно быть сплошных опоясывающих или продольных трещин длиной более100 мм с раскрытием более 0,3 мм; в деревянныхполушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной более 50 мм идлиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размером более 20 мм под накладками иболее 60 мм на остальных поверхностях. Монорельсовыйпуть подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке при наличии: трещин и выколовлюбых размеров; уменьшенииширины пояса рельса вследствие износа (В(0,05 В (см.рисунок); уменьшениитолщины полки рельса вследствие износа (((0,25( приодновременном отгибе полки f1(0,15( (см. рисунок); Схема проведения измеренийвеличин износа и отгиба полки монорельса при проведении его дефектации: В -первоначальная ширина полки; (В- износ полки; t - толщина стенки; f1 - отгиб полки;( - первоначальная толщинаполки на расстоянии (B-t)/4 от края; (( - уменьшение толщины полки вследствие износа Приложение12 ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИКРАНОВОГО ПУТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (организация) «__» ____________ 200__г. Адрес объекта ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Тип, заводской и регистрационный номер крана _________________________________ ___________________________________________________________________________ Крановый путь Длина пути, м ______________________________________________________________ Наличие проектной документации ____________________________________________ ___________________________________________________________________________ (разработчик проекта) Соответствие конструкции кранового пути проектной документации _______________ Наличие акта сдачи-приемки земляного полотна под устройство верхнего строения пути ______________________________________________________________________ Произведена обкатка пути проходами крана: без груза ________________________________________________________________ с максимальным рабочим грузом ___________________________________________ Результаты измерений: размер колеи, мм _________________________________________________________ прямолинейность, мм _____________________________________________________ продольный уклон, % (градусы) ____________________________________________ поперечный уклон, % (градусы) ____________________________________________ упругая посадка, мм ______________________________________________________ Наличие и исправность выключающих линеек __________________________________ Наличие и исправность тупиковых упоров ______________________________________ Заземление пути Конструкция заземления _____________________________________________________ Место расположения и длина заземления ______________________________________ Наименование, тип и номер прибора для измерения сопротивления заземления _______ ___________________________________________________________________________ Место измерения ___________________________________________________________ Погода в течение трех предыдущих дней и в день производства измерений __________ ___________________________________________________________________________ Сопротивление заземления, Ом _______________________________________________ Заземление пути: соответствует нормам _____________________________________________________ не соответствует нормам __________________________________________________ Заземление кранового пути выполнил __________________________________________ ___________________________________________________________________________ (организация, должность, фамилия, подпись) Измерение сопротивления заземления выполнил ________________________________ ___________________________________________________________________________ (организация, должность, фамилия, подпись) Работу по устройству кранового пути выполнил и сдал ___________________ (организация, __________________________________ должность, фамилия, подпись) Крановый путь принял в эксплуатацию __________________________________ (организация, должность, фамилия, подпись) Приложение13 НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 1. Браковкаканатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, должна производитьсяв соответствии с руководством по эксплуатации крана. При отсутствии вруководстве по эксплуатации соответствующего раздела браковка производитсясогласно рекомендациям, приведенным в настоящем приложении. Для оценкибезопасности использования канатов применяют следующие критерии: а)характер и число обрывов проволок (рис.1-3), в том числе наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие местсосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывовпроволок; Рис. 1. Обрывы и смещенияпроволок каната крестовой свивки Рис. 2. Сочетание обрывовпроволок с их износом: а - в канате крестовой свивки; б - в канате одностороннейсвивки Рис. 3. Обрывы проволок в зонеуравнительного блока: а - в нескольких прядях каната; б - в двух прядях всочетании с местным износом б) разрыв пряди; в) поверхностныйи внутренний износ; г) поверхностнаяи внутренняя коррозия; д) местноеуменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника; е) уменьшениеплощади поперечного сечения проволок каната (потери внутреннего сечения); ж) деформация ввиде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей,раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.; з) повреждения врезультате температурного воздействия или электрического дугового разряда. 2. Браковкаканатов, работающих со стальными и чугунными блоками, должна производиться почислу обрывов проволок в соответствии с табл.1 и рис. 4. Канаты кранов,предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла,огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при вдвое меньшем числе обрывовпроволок. 3. Приуменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа (рис. 5) или коррозии (рис. 6) на 7% и более по сравнению сноминальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимыхобрывов проволок. При уменьшении диаметра каната врезультате повреждения сердечника - внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.(на 3% от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10% у остальныхканатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок (рис. 7). Таблица 1 Число обрывов проволок, при наличии которых канаты двойной свивки,работающие со стальными и чугунными блоками, бракуются Число несущих проволок в наружных прядях Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам Тип свивки ГОСТ на канат Группа классификации (режима) механизма Ml, М2, М3 и М4 М5, М6, М7 и М8 крестовая свивка односторонняя свивка крестовая свивка односторонняя свивка на участке длиной 6d 30d 6d 30d 6d 30d 6d 30d n(50 6(7(6/1) 2 4 1 2 4 8 2 4 6(7(1+6)+1(7(1+6) ЛК-0 3066-80 6(7(1+6)+1о.с. ЛК-0 3069-80 8(6(0+6)+9о.с. ЛК-0 3097-80 51(n(75 6(19(9/9/1)* 3 6 2 3 6 12 3 6 6(19(1+9+9)+1о.с. ЛК-0 3077-80 6(19(1+9+9)+7(7(1+6)* ЛК-0 3081-80 76(n(100 18(7(1+6)+1о.с. ЛК-0 7681-80 4 8 2 4 8 16 4 8 101(n( 120 8(19(9/9/1)* 5 10 2 5 10 19 5 10 6(19(12/6/1) 6(19(12/6+6F/1) 6(25FS(12/12/1)* 6(19(1+6+6/6)+7(7(l+6) ЛК-Р 14954-80 6(19(1+6+6/6)+ 1 o.c. ЛК-Р 2688-80 6(25(1+6; 6+12)+1o.c. ЛК-3 7665-80 6(25(1+6;6+12)+7(7(1+6) ЛК-3 7667-80 121(n(140 8(16(0+5+11)+9o.c. ТК 3097-80 6 11 3 6 11 22 6 11 141(n(160 8(19(12/6+6F/1) 6 13 3 6 13 26 6 13 8(19(1+6+6/6)+1о.с. ЛК-Р 7670-80 161(n(180 6(36(14/7+7/7/1)* 7 14 4 7 14 29 7 14 6(30(0+15+15)+7о.с. ЛК-0 3083-80 6(36(1+7+7/7+14)+1 o.c.* ЛК-РО 7668-80 6(36(1+7+7/7+14)+ +7(7(1+6)* ЛК-РО 7669-80 181(n(200 6(31(1+6+6/6+12)+1 о.с. 8 16 4 8 16 32 8 16 6(31(1+6+6/6+12)+7(7(1+6) 6(37(1+6+15+15)+1о.с. ТЛК-О 3079-80 201(n( 220 6(41(16/8+8/8/1)* 9 18 4 9 18 38 9 18 221(n(240 6(37(18/12/6/1) 10 19 5 10 19 38 10 19 18(19(l+6+6/6)+1o.c. ЛК-Р 3088-80 241(n(260 10 21 5 10 21 42 10 21 261(n(280 11 22 6 11 22 45 11 22 281(n( 300 12 24 6 12 24 4S 12 24 300(n 0,04n 0,08n 0,02n 0,04n 0,08n 0,16 n 0,04n 0,08 n Примечания. 1. n - число несущихпроволок в наружных прядях каната; d - диаметр каната,мм. 2. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому неподлежат учету. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволокитолько видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последнийрассматривается как внутренняя прядь и не учитывается. 3. Число обрывов не следует путать с количеством оборванныхконцов проволок, которых может быть в 2 раза больше. 4. Для канатов конструкции с диаметром наружных проволок вовнешних прядях, превышающим диаметр проволок нижележащих слоев, классконструкции понижен и отмечен звездочкой. 5. При работе каната полностью или частично с блоками изсинтетического материала c синтетической футеровкой отмечаетсяпоявление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появлениявидимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружнойповерхности каната. Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннегосечения. 6. Незаполненные строки в графе «Конструкцииканатов по ИСО и государственным стандартам» означают отсутствие конструкцийканатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкцийканатов, а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывовпроволок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным внижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого вбольшую сторону. Рис. 4. Пример определения числа обрывовнаружных проволок стального каната: 1 - на участке контроля у оборванной проволоки обнаружентолько один конец, ответный конец оборванной проволоки отсутствует. Данныйдефект соответствует одному обрыву; 2 - на участке контроля у оборваннойпроволоки в наличии два конца. Данный дефект соответствует одному обрыву; 3 -на участке контроля одна из проволок имеет двукратное нарушение целостности.Поскольку нарушения целостности принадлежат только одной проволоке, данныйдефект суммарно соответствует одному обрыву При наличии уканата поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как признакбраковки должно быть уменьшено в соответствии с данными табл. 2. При уменьшениипервоначального диаметра наружных проволок в результате износа (см. рис. 5, д) или коррозии (см. рис. 6, д)на 40% и более канат бракуется. Определениеизноса или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра илииного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность. При меньшем, чемуказано в табл. 1, числе обрывовпроволок, а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрываканат может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за егосостоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал осмотров исмены каната по достижении степени износа, указанной в табл. 2. Таблица 2 Нормыбраковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии Уменьшение диаметра проволок в результате поверхностного износа или коррозии, % Количество обрывов проволок, % от норм, указанных в табл. 1 10 85 15 75 20 70 25 60 30 и более 50 Если грузподвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельности, причем допускаетсязамена одного, более изношенного, каната. 4. Для оценкисостояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической частипоперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванной обрывами,механическим износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рис. 8), канат необходимо подвергатьдефектоскопии по всей его длине. При регистрации при помощи дефектоскопа потерисечения металла проволок, достигшей 17,5% и более, канат бракуется.Необходимость применения дефектоскопии стальных канатов определяют согласнотребованиям нормативной документации в зависимости от типа и назначения крана. 5. Приобнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшейработе не допускается. 6.Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали (рис. 9). При совпадении направленийспирали волнистости и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости НВ и свивки каната НК канат бракуется при dВ(1,08dК, где dВ - диаметрспирали волнистости, dК - номинальныйдиаметр каната. Рис. 5. Износ наружных проволокканата крестовой свивки: а -небольшие лыски на проволоках; б -увеличенная длина лысок на отдельных проволоках; в - удлинение лысок в отдельных проволоках при заметном уменьшениидиаметра проволок; г - лыски на всехпроволоках, уменьшение диаметра каната; д- интенсивный износ всех наружных проволок каната (уменьшение диаметрапроволок на 40%) Рис. 6. Поверхностная коррозияпроволок каната крестовой свивки: а - начальное окисление поверхности; б - общее окисление поверхности; в - заметное окисление; г- сильное окисление; д - интенсивнаякоррозия Рис. 7. Местное уменьшениедиаметра каната на месте разрушения органического сердечника Рис. 8. Уменьшение площадипоперечного сечения проволок (интенсивная внутренняя коррозия) Рис. 9. Волнистость каната(объяснение в тексте) При несовпадениинаправлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спираливолнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров канат подлежитбраковке при dВ(4/3dК. Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать25dК. 7. Канаты недолжны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении: корзинообразнойдеформации (рис. 10); выдавливаниясердечника (рис. 11); выдавливанияили расслоения прядей (рис. 12);местного увеличения диаметра каната (рис.13); местного уменьшения диаметра каната (см. рис. 7); раздавленных участков (рис. 14); перекручиваний (рис. 15); заломов (рис. 16); перегибов (рис. 17); повреждений в результате температурныхвоздействий или электрического дугового разряда. Рис. 10. Корзинообразнаядеформация Рис. 11. Выдавливание сердечника Рис. 12. Выдавливание проволокпрядей: а - в одной пряди; б -в нескольких прядях Рис. 13. Местное увеличениедиаметра каната Рис. 14. Раздавливание каната Рис. 15. Перекручивание каната Рис. 16. Залом каната Рис. 17. Перегибканата Приложение 14 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИЭЛЕМЕНТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН Элементы Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается Ходовые колеса кранов и тележек 1. Трещины любых размеров 2. Выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины 3. Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2% 4. Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5%* Блоки 1. Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья Барабаны 1. Трещины любых размеров 2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм Крюки 1. Трещины и надрывы на поверхности 2. Износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка Шкивы тормозные 1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности 2. Износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной толщины Накладки тормозные 1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки 2. Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины * Для механизмов с центральным приводом. Приложение15 НОРМЫ БРАКОВКИГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ Браковкагрузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуатации, должна производитьсяпо инструкции, разработанной специализированной организацией и определяющейпорядок и методы осмотра и браковочные показатели. При отсутствии увладельца инструкции браковка элементов канатных и цепных стропов производитсяв соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем приложении. Канатныйстроп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок канатапревышает указанное в таблице. Стропы из канатов двойной свивки Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной 3d 6d 30d 4 6 16 Примечание.d - диаметр каната, мм. Цепнойстроп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% от первоначальногоразмера (рис. 1) и при уменьшениидиаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10% (рис. 2). Рис. 1. Увеличениезвена цепи: L0 - первоначальнаядлина звена, мм; L1 - увеличенная длиназвена, мм Рис. 2. Уменьшение диаметрасечения звена цепи: d0 - первоначальныйдиаметр, мм; d1, d2 - фактическиедиаметры сечения звена, измеренные во взаимно перпендикулярных направлениях, мм Приложение16 ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА (крановщиков, их помощников, слесарей,электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков) Стр. 1 Фото _______________________________________ личная подпись Выдано «____» _________________ 200 ___ г. печать учебного заведения УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____________ Стр. 2 Выдано ____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) в том, что он «___» ________________ 200 ____ г. окончил ________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование, номер и место нахождения учебного заведения) по профессии ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Стр. 3 Решением экзаменационной комиссии __________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) присвоена квалификация _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ допускается к обслуживанию _________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (тип крана) Основание: протокол экзаменационной комиссии № ______ от «_____» _________________ 200 ___ г. Стр. 4 Председатель экзаменационной комиссии ______________________________________ (подпись) Инспектор госгортехнадзора _________________________________________________ (штамп и подпись инспектора) Директор учебного заведения ________________________________________________ (подпись) Примечание. Удостоверение издается в твердой обложке на листах формата 110(80 мм. Стр. 5 (вкладыш) К УДОСТОВЕРЕНИЮ № __________ Повторная проверка знаний проведена Протокол № _________________ от « _____ » _______________200 ___ г. Председатель комиссии _____________________ (подпись) Стр. 6 За какое нарушение изъят ТАЛОН №1 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (должность лица, изъявшего талон) « _____ » _______________200 ___ г. ____________ (подпись) Талон изымается при нарушении владельцем удостоверения правил и норм безопасности труда л и н и я о т р е з а Учитывается и хранится службой охраны труда ТАЛОН №1 к удостоверению № _______________ владельца ________________________ _________________________________ нарушившего правила и нормы безопасности труда (производственную инструкцию) при _____________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Стр. 7 _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (должность лица, изъявшего талон) ____________ (подпись) л и н и я о т р е з а Стр. 8 За какое нарушение изъят ТАЛОН №2 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (должность лица, изъявшего талон) « _____ » _______________200 ___ г. ____________ (подпись) Талон изымается при нарушении владельцем удостоверения правил и норм безопасности труда. После трехкратного нарушения владелец лишается удостоверения с отстранением его от обслуживания объекта и с правом сдачи экзамена по истечении 3 мес. л и н и я о т р е з а Учитывается и хранится службой охраны труда ТАЛОН №2 к удостоверению № _______________ владельца _______________________ _________________________________ нарушившего правила и нормы безопасности труда (производственную инструкцию) при _____________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Стр. 9 _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (должность лица, изъявшего талон) ____________ (подпись) л и н и я о т р е з а Приложение17 ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛАКРАНОВЩИКА Дата ______________________________________________________________________ Смена ____________________________________________________________________ Крановщик ________________________________________________________________ Результаты осмотра крана: № п/п Наименование узла, механизма, прибора безопасности Результаты проверки Фамилия, инициалы и должность работника, устранившего неисправность 1 Металлоконструкции: стрела опорная рама поворотная рама 2 Опорно-поворотное устройство 3 Механизмы: главного подъема вспомогательного подъема поворота подъема стрелы телескопирования другие 4 Канаты: грузовой стреловой оттяжки стрелы 5 Крюк и крюковая подвеска 6 Система управления: электрическая гидравлическая пневматическая 7 Электрооборудование 8 Гидрооборудование 9 Приборы и устройства безопасности 10 Освещение,отопление, кондиционер 11 Прочие замечания, выявленные при работе Смену принял ______________________________________________________________ (фамилия, инициалы и подпись крановщика) Смену сдал ________________________________________________________________ (фамилия, инициалы и подпись крановщика) Результаты осмотра крана специалистами: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии _______________________________________________ __________________________________________________________________________ Приложение18 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯСИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ* Операция Рисунок Сигнал Поднять груз или крюк Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте Опустить груз или крюк Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте Передвинуть кран (мост) Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения Передвинуть тележку Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки Повернуть стрелу Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы Поднять стрелу Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта Опустить стрелу Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта Стоп (прекратить подъем или передвижение) Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх *Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка -голубого, повязка - красного. Приложение19 ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НАПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ______________________________ (наименование предприятия ______________________________ и ведомства) Наряд-допуск № ___________ Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В 1. Крановщику ______________________________________________________________ (фамилия, инициалы) ___________________________________________________________________________ (тип крана, регистрационный номер) 2. Выделенного для работы ___________________________________________________ (организация, выделившая кран) 3. На участке _______________________________________________________________ (организация, которой выдан кран, место ___________________________________________________________________________ производства работ, строительная площадка, склад, цех) 4. Напряжение линии электропередачи _________________________________________ 5. Условия работы ___________________________________________________________ (необходимость снятия напряжения с линии ___________________________________________________________________________ электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана расстояние ___________________________________________________________________________ по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей крана, ___________________________________________________________________________ способ перемещения груза и другие меры безопасности) 6. Условия передвижения крана _______________________________________________ (положение стрелы ___________________________________________________________________________ и другие меры безопасности) 7. Начало работы ________ ч _______ мин « _____ » ___________________ 200 ____ г. 8. Конец работы ________ ч _______ мин « _____ » ____________________ 200 ____ г. 9. Ответственный за безопасное производство работ ______________________________ ___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, ___________________________________________________________________________ дата и номер приказа о назначении) 10. Стропальщик ____________________________________________________________ (фамилия, инициалы) ___________________________________________________________________________ (номер удостоверения, дата последней проверки знаний) 11. Разрешение на работу крана в охранной зоне _________________________________ ___________________________________________________________________________ (организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения) 12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) ___________________________________ ___________________________________________________________________________ (организация, подпись) 13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены _________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Лицо, ответственное за безопасное производство работ ___________________________ ________________________ (подпись) « ___ »________________ 200 ___ г. 14. Инструктаж получил крановщик ____________________________________________ (подпись) « ___ »________________ 200 ___ г. Примечания. 1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у производителя работ. 2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи. 3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них. 4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. |
| --- | --- |